ANEXA la OMT nr. …. din ……….

REZOLUŢIA MSC.385(94)

(adoptată la 21 noiembrie 2014)

CODUL INTERNAŢIONAL PENTRU NAVE CARE OPEREAZĂ ÎN APE POLARE

(CODUL POLAR)

COMITETUL DE SIGURANŢĂ MARITIMĂ,

AMINTIND articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile comitetului,

RECUNOSCÂND necesitatea de a stabili un cadru de lucru obligatoriu pentru nave care operează în ape polare datorită cererilor suplimentare impuse navelor, sistemelor şi funcţionării lor, care sunt mai stricte decât cerinţele existente ale Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS), aşa cum a fost modificată (denumită în continuare ,,Convenţia”), şi decât acelea ale altor instrumente OMI obligatorii relevante,

NOTÂND rezoluţia MSC.386(94) prin care s-a adoptat, printre altele, noul capitol XIV din Convenţie,

NOTÂND DE ASEMENEA faptul că, la cea de-a şaizeci şi şaptea sesiune a sa, Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin a aprobat pentru adoptare în cadrul sesiunii şaizeci şi opt a dispoziţiilor pentru protecţia mediului aşa cum sunt enunţate în Introducere şi părţile II-A şi II-B din Codul internaţional pentru nave care operează în ape polare (Codul Polar) şi, de asemenea, a luat în considerare pentru adoptare amendamentele pertinente la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978,

LUÂND ÎN CONSIDERARE, la cea de-a nouăzeci şi patra sesiune a sa, proiectul Codului internaţional pentru nave care operează în ape polare,

1	ADOPTĂ, prevederile cu privire la siguranţă din Introducere, precum şi din părţile integrale I-A şi I-B din Codul Polar al cărui text este dat în Anexa la prezenta rezoluţie;

2	CONVINE ca amendamente la Introducerea din Codul Polar, care se referă la siguranţă şi protecţia mediului, să fie adoptate prin consultare cu Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin;

3	INVITĂ Guvernele contractante la Convenţie să ia notă de faptul că Codul Polar va avea efect de la 1 ianuarie 2017 odată cu intrarea în vigoare a noului capitol XIV din Convenţie;

4	INVITĂ DE ASEMENEA Guvernele contractante la Convenţie să ia în considerare aplicarea în mod voluntar a prevederilor Codului Polar, în măsura în care este posibil, atât navelor care nu sunt vizate de Codul Polar cât şi navelor care operează în apele polare;

5	SOLICITĂ Secretarului General al Organizaţiei, în conformitate cu articolul VIII(b)(v) din Convenţie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Convenţie copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului Codului Polar din Anexă;

6	SOLICITĂ DE ASEMENEA Secretarului General al Organizaţiei să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale textului Codului din Anexă tuturor membrilor Organizaţiei care nu sunt Guverne contractante la Convenţie;

7	SOLICITĂ ÎN PLUS Secretarului General să pregătească un text consolidat al Codului Polar după adoptarea de către Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin a prevederilor corespunzătoare privind protecţia mediului.

REZOLUŢIA MEPC.264(68)

(adoptată la 15 mai 2015)

CODUL INTERNAŢIONAL PENTRU NAVE CARE OPEREAZĂ ÎN APE POLARE

(CODUL POLAR)

COMITETUL PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MARIN,

AMINTIND articolul 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,

RECUNOSCÂND necesitatea de a stabili un cadru de lucru obligatoriu pentru nave care operează în ape polare datorită cererilor suplimentare pentru protecţia mediului marin, care sunt mai stricte decât cerinţele existente conţinute în Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1997 (MARPOL) şi decât acelea ale altor instrumente OMI obligatorii relevante,

NOTÂND rezoluţia MEPC.265(68) prin care a adoptat, printre altele, amendamente la MARPOL Anexele I, II, IV şi V pentru a face obligatorie aplicarea prevederilor referitoare la protecţia mediului din Codul internaţional pentru nave care operează în ape polare (Codul Polar),

NOTÂND DE ASEMENEA faptul că, la cea de-a nouăzeci şi patra sesiune a sa, Comitetul de siguranţă maritimă a adoptat, prin rezoluţia MSC.385(94), dispoziţiile pentru siguranţă aşa cum sunt enunţate în Introducere şi părţile I-A şi I-B din Codul Polar şi, prin rezoluţia MSC.386(94), amendamente la Convenţia SOLAS 1974 pentru a face obligatorie aplicarea prevederilor cu privire la siguranţă din Codul Polar,

LUÂND ÎN CONSIDERARE, la cea de-a şaizeci şi opta sesiune a sa, proiectul Codului internaţional pentru nave care operează în ape polare,

1	ADOPTĂ prevederile cu privire la protecţia mediului din Introducere, precum şi părţile integrale II-A şi II-B din Codul Polar, al cărui text este dat în Anexa la prezenta rezoluţie;

2	CONVINE ca amendamente la Introducerea din Codul Polar, care se referă la siguranţă şi protecţia mediului, să fie adoptate prin consultare cu Comitetul de siguranţă maritimă;

3	INVITĂ Părţile să ia notă de faptul că Codul Polar va avea efect de la 1 ianuarie 2017 odată cu intrarea în vigoare a amendamentelor conexe la MARPOL Anexele I, II, IV şi V;

4	INVITĂ DE ASEMENEA Părţile să ia în considerare aplicarea în mod voluntar a prevederilor Codului Polar, în măsura în care este posibil, navelor care nu sunt vizate de Codul Polar şi care operează în apele polare;

5	SOLICITĂ Secretarului General, în conformitate cu articolul 16(2)(e) din MARPOL, să transmită tuturor Părţilor la MARPOL copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului Codului Polar din Anexă;

6	SOLICITĂ DE ASEMENEA Secretarului General să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale textului Codului Polar din Anexă membrilor Organizaţiei care nu sunt Părţi la MARPOL;

7	SOLICITĂ ÎN PLUS Secretarului General să pregătească un text consolidat certificat al Codului Polar.

ANEXA comună

la Rezoluţia MSC.385(94) şi la Rezoluţia MEPC.264(68)

(textul consolidat al Codului Polar)

CODUL INTERNAŢIONAL PENTRU NAVE CARE OPEREAZĂ ÎN APE POLARE

(CODUL POLAR)

Cuprins

PREAMBUL

| INTRODUCERE |
| --- |
| 1 | Scop |
| 2 | Definiţii |
| 3 | Surse de pericol |
| 4 | Structura Codului |
| PARTEA I-A - MĂSURI DE SIGURANŢĂ |
| CAPITOLUL 1 – GENERALITĂŢI |
| 1.1 | Structura prezentei părţi |
| 1.2 | Definiţii |
| 1.3 | Certificat şi inspecţii |
| 1.4 | Standarde de performanţă |
| 1.5 | Evaluarea operaţională |
| CAPITOLUL 2 – MANUALUL PENTRU OPERARE ÎN APE POLARE (PWOM) |
| 2.1 | Scop |
| 2.2 | Cerinţe de exploatare |
| 2.3 | Reguli |
| CAPITOLUL 3 – STRUCTURA NAVEI |
| 3.1 | Scop |
| 3.2 | Cerinţe de exploatare |
| 3.3 | Reguli |
| CAPITOLUL 4 – COMPARTIMENTARE ŞI STABILITATE |
| 4.1 | Scop |
| 4.2 | Cerinţe de exploatare |
| 4.3 | Reguli |
| CAPITOLUL 5 – ETANŞEITATE LA APĂ ŞI INTEMPERII |
| 5.1 | Scop |
| 5.2 | Cerinţe de exploatare |
| 5.3 | Reguli |
| CAPITOLUL 6 – INSTALAŢII DE MAŞINI |
| 6.1 | Scop |
| 6.2 | Cerinţe de exploatare |
| 6.3 | Reguli |
| CAPITOLUL 7 – PROTECŢIA/SIGURANŢA CONTRA INCENDIULUI |
| 7.1 | Scop |
| 7.2 | Cerinţe de exploatare |
| 7.3 | Reguli |
| CAPITOLUL 8 – MIJLOACE ŞI INSTALAŢII DE SALVARE |
| 8.1 | Scop |
| 8.2 | Cerinţe de exploatare |
| 8.3 | Reguli |
| CAPITOLUL 9 – SIGURANŢA NAVIGAŢIEI |
| 9.1 | Scop |
| 9.2 | Cerinţe de exploatare |
| 9.3 | Reguli |
| CAPITOLUL 10 – COMUNICAŢII |
| 10.1 | Scop |
| 10.2 | Cerinţe de exploatare |
| 10.3 | Reguli |
| CAPITOLUL 11 – PLANIFICAREA VOIAJULUI |
| 11.1 | Scop |
| 11.2 | Cerinţe de exploatare |
| 11.3 | Cerinţe |
| CAPITOLUL 12 – ECHIPAJ ŞI INSTRUIRE |
| 12.1 | Scop |
| 12.2 | Cerinţe de exploatare |
| 12.3 | Reguli |
| PARTEA I-B - RECOMANDĂRI SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PREVEDERILE DIN INTRODUCERE ŞI PARTEA I-A |
| 1 | Recomandări suplimentare la secţiunea 2 (Definiţii) din Introducere |
| 2 | Recomandări suplimentare la capitolul 1 (Generalităţi) |
| 3 | Recomandări suplimentare la capitolul 2 (Manualul pentru operare în ape polare (PWOM)) |
| 4 | Recomandări suplimentare la capitolul 3 (Structura navei) |
| 5 | Recomandări suplimentare la capitolul 4 (Compartimentare şi stabilitate) |
| 6 | Recomandări suplimentare la capitolul 5 (Etanşeitate la apă şi intemperii) |
| 7 | Recomandări suplimentare la capitolul 6 (Instalaţii de maşini) |
| 8 | Recomandări suplimentare la capitolul 7 (Protecţia/siguranţa contra incendiului) |
| 9 | Recomandări suplimentare la capitolul 8 (Mijloace şi instalaţii de salvare) |
| 10 | Recomandări suplimentare la capitolul 9 (Siguranţa navigaţiei) |
| 11 | Recomandări suplimentare la capitolul 10 (Comunicaţii) |
| 12 | Recomandări suplimentare la capitolul 11 (Planificarea voiajului) |
| PARTEA II-A - MĂSURI PRIVIND PREVENIREA POLUĂRII |
| CAPITOLUL 1 - PREVENIREA POLUĂRII CU HIDROCARBURI |
| 1.1 | Cerinţe de exploatare |
| 1.2 | Cerinţe de construcţie |
| CAPITOLUL 2 - CONTROLUL POLUĂRII CU SUBSTANŢE LICHIDE NOCIVE ÎN VRAC |
| 2.1 | Cerinţe de exploatare |
| CAPITOLUL 3 - PREVENIREA POLUĂRII CU SUBSTANŢE DĂUNĂTOARE TRANSPORTATE PE MARE SUB FORMĂ AMBALATĂ |
| CAPITOLUL 4 - PREVENIREA POLUĂRII CU APE UZATE DE LA NAVE |
| 4.1 | Definiţii |
| 4.2 | Cerinţe de exploatare |
| CAPITOLUL 5 - PREVENIREA POLUĂRII CU GUNOI DE LA NAVE |
| 5.1 | Definiţii |
| 5.2 | Cerinţe de exploatare |
| PARTEA II-B - RECOMANDĂRI SUPLIMENTARE CU PRIVIRE LA INTRODUCERE ŞI PARTEA II-A |
| 1 | Recomandări suplimentare la capitolul 1 |
| 2 | Recomandări suplimentare la capitolul 2 |
| 3 | Recomandări suplimentare la capitolul 5 |
| 4 | Recomandări suplimentare conform altor convenţii şi reglementări cu privire la mediu |
| APENDICE I |  |
| Model de Certificat pentru nave care operează în ape polare (Certificat pentru nava polară) |
| Lista echipamentului pentru Certificatul pentru nava polară |
| APENDICE II |  |
| Model de Cuprins pentru Manualul pentru operare în ape polare (PWOM) |

PREAMBUL

1	Codul internaţional pentru nave care operează în ape polare a fost elaborat pentru a completa instrumentele OMI existente în scopul sporirii siguranţei în operarea navelor şi atenuării impactului acestora asupra oamenilor şi mediului în apele polare îndepărtate, vulnerabile şi potenţial ostile.

2	Codul confirmă faptul că operarea în ape polare poate impune navelor, sistemelor şi funcţionării lor cerinţe suplimentare care sunt mai stricte decât cerinţele existente ale Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS), Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1997 (MARPOL), precum şi a altor instrumente ale OMI obligatorii, relevante.

3	Codul ţine cont de faptul că apele polare impun cerinţe de navigaţie suplimentare faţă de acelea întâlnite în mod normal. În multe zone, nu există suficiente hărţi corespunzătoare pentru navigaţia costieră. Se recunoaşte faptul că şi atunci când există hărţi, acestea pot să nu indice bancuri care nu au făcut obiectul cercetării şi cartografierii hidrografice.

4	Se recunoaşte prin Cod faptul că, în Antarctica, atât comunităţile riverane cât şi ecosistemele polare sunt vulnerabile la activităţile umane din cauza operării navelor.

5	Relaţia dintre măsurile suplimentare de siguranţă şi de protecţie a mediului confirmă faptul că orice măsură de siguranţă luată pentru a reduce probabilitatea producerii unui accident va fi în mare măsură în beneficiul mediului.

6	Cu toate că apele arctice şi antarctice au caracteristici comune, între acestea există şi diferenţe semnificative. Prin urmare, deşi Codul este destinat să se aplice în întregime atât apelor arctice cât şi apelor antarctice, au fost luate în considerare diferenţele juridice şi geografice dintre cele două zone.

7	Principiile de bază pentru elaborarea Codului Polar au fost acelea de a utiliza o abordare bazată pe risc pentru definirea domeniului de aplicare şi pentru adoptarea unei perspective holistice de reducere a riscurilor identificate.

INTRODUCERE

1	Scop

Acest Cod are ca scop asigurarea operării navei în condiţii de siguranţă şi de protecţie a mediului polar prin examinarea riscurilor care există în apele polare şi nu sunt atenuate în mod adecvat prin alte instrumente ale Organizaţiei.

2	Definiţii

În sensul prezentului Cod, termenii utilizaţi au semnificaţia dată lor în următoarele paragrafe. Termenii şi expresiile utilizate în partea I-A, dar care nu sunt definite în această secţiune, au sensul dat în Convenţia SOLAS. Termenii şi expresiile utilizate în partea II-A, dar care nu sunt definite în această secţiune, au sensul dat în articolul 2 din Convenţia MARPOL şi anexele corespunzătoare din această Convenţie.

2.1	Navă din categoria A înseamnă o navă proiectată pentru operarea în ape polare într-un strat mediu de gheaţă format într-o perioadă de cel puţin un an de zile, care poate avea incluziuni de gheaţă veche.

2.2	Navă din categoria B înseamnă o navă care nu intră în categoria A, care este proiectată pentru operarea în ape polare într-un strat de gheaţă subţire format într-o perioadă de cel puţin un an de zile, care poate avea incluziuni de gheaţă veche.

2.3	Navă din categoria C înseamnă o navă proiectată pentru operarea în ape libere sau în condiţii de gheaţă mai puţin severe decât acelea prevăzute pentru navele din categoriile A şi B.

2.4	Perioadă de un an de zile înseamnă gheaţă marină formată într-o perioadă de cel mult o iarnă, având la bază un strat de gheaţă iniţial cu o grosime cuprinsă între 0,3 m şi 2,0 m.

2.5	Ape fără gheaţă înseamnă ape în care nu există gheaţă. Dacă există vreun fel de gheaţă, acest termen nu se va utiliza.

2.6	Gheaţă continentală înseamnă gheaţă formată pe pământ sau pe o formaţiune de gheaţă plutind pe apă.

2.7	Convenţia MARPOL înseamnă Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (Convenţia MARPOL), aşa cum a fost modificată.

2.8	Strat de gheaţă mediu înseamnă gheaţa formată într-o perioadă de un an de zile având o grosime cuprinsă între 70 cm şi 120 cm.

2.9	Strat de gheaţă veche înseamnă gheaţă marină care a rezistat la topire cel puţin o vară având o grosime tipică de 3 m sau mai mult. Aceasta se împarte în gheaţa formată într-o perioadă de un an de zile, doi ani de zile şi mai mulţi ani de zile.

2.10	Apă liberă înseamnă o zonă mare de apă liber navigabilă în care gheaţa marină există în concentraţii mai mici de 1/10. Nu există gheaţă continentală.

2.11	Organizaţie înseamnă Organizaţia Maritimă Internaţională.

2.12	Gheaţă marină înseamnă orice fel de gheaţă aflată pe mare care s-a format din îngheţarea apei de mare.

2.13	Convenţia SOLAS înseamnă Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost modificată.

2.14	Convenţia STCW înseamnă Convenţia internaţională din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/ atestare şi efectuare a serviciului de cart, aşa cum a fost modificată.

2.15	Strat de gheaţă subţire înseamnă gheaţa formată în primul an de zile având o grosime cuprinsă între 30 cm şi 70 cm.

3	Surse de pericol

3.1	Codul Polar consideră că pericolele sunt acelea care pot conduce la niveluri ridicate de risc datorită probabilităţii crescute de apariţie a lor, consecinţelor mult mai grave, sau din ambele motive, după cum urmează:

.1	gheaţa, deoarece aceasta poate afecta structura corpului navei, caracteristicile de stabilitate, maşinile şi instalaţiile, navigaţia, mediul de lucru în aer liber, activităţile de întreţinere şi pregătire pentru situaţii de urgenţă, precum şi defectarea echipamentelor şi sistemelor de siguranţă;

.2	depunerea de gheaţă pe opera moartă a navei, care poate duce la pierderea stabilităţii şi funcţionării echipamentelor;

.3	temperatura scăzută, deoarece aceasta afectează mediul de lucru şi performanţa oamenilor, activităţile de întreţinere şi pregătire pentru situaţii de urgenţă, caracteristicile materialului şi eficienţa echipamentului, durata supravieţuirii şi funcţionarea echipamentului şi sistemelor de siguranţă;

.4	perioadele prelungite de întuneric sau lumină a zilei, care pot afecta navigaţia şi performanţele oamenilor;

.5	latitudinea mare care afectează sistemele de navigaţie, sistemele de comunicare şi calitatea informaţiilor de imagistică asupra gheţii;

.6	distanţa şi posibila lipsă de date şi informaţii hidrografice exacte şi complete, disponibilitatea redusă a mijloacelor de navigaţie şi a semnalizărilor marine creează un risc crescut de eşuare, agravată de depărtare, facilităţi SAR dificil de implementat, întârzieri în intervenţii de urgenţă şi mijloace de comunicaţii limitate, care pot compromite răspunsul la un eveniment;

.7	posibila lipsă de experienţă a echipajului navei în operarea în ape polare, cu riscul inerent de eroare umană;

.8	posibila lipsă de echipament adecvat pentru intervenţie de urgenţă, care
poate reduce eficacitatea măsurilor de atenuare;

.9	condiţiile meteorologice nefavorabile şi care se schimbă rapid, ce pot agrava evenimentele; şi

.10	mediul, cu vulnerabilitatea sa la substanţele dăunătoare şi alte efecte negative asupra mediului şi necesitatea unei perioade mai lungi de timp pentru refacerea sa.

3.2	Nivelul de risc în ape polare poate fi diferit în funcţie de amplasarea geografică, perioada de timp din an, luând în considerare lumina zilei, stratul de gheaţă etc. Prin urmare, măsurile de atenuare necesare pentru a combate riscurile menţionate mai sus, pot varia în ape polare şi pot fi diferite în ape arctice şi antarctice.

4	Structura Codului

Prezentul Cod cuprinde Introducerea, partea I şi partea a II-a. Introducerea conţine prevederile obligatorii aplicabile părţii I şi părţii a II-a. Partea I se împarte în partea I-A, care conţine prevederi obligatorii privind măsurile de siguranţă, şi partea I-B, care conţine recomandări privind siguranţa. Partea a II-a este împărţită în partea II-A, care conţine prevederi obligatorii privind prevenirea poluării, şi partea II-B, care conţine recomandări privind prevenirea poluării.

Figuri reprezentând zona antarctică şi apele arctice, aşa cum sunt definite în SOLAS, regulile XIV/1.2 şi XIV/1.3, şi MARPOL Anexa I regulile 1.11.7 şi 46.2; Anexa II regulile 13.8.1 şi 21.2; Anexa IV regulile 17.2 şi 17.3 şi Anexa V regulile 1.14.7 şi 13.2

Figura 1 – Extinderea maximă a domeniului de aplicare a Codului la zona antarctică

Figura 2 – Extinderea maximă a domeniului de aplicare a Codului în apele arctice

PARTEA I-A

MĂSURI DE SIGURANŢĂ

CAPITOLUL 1 – GENERALITĂŢI

1.1	Structura prezentei părţi

Fiecare capitol din această parte conţine scopul general al prevederilor capitolului, cerinţele funcţionale necesare pentru îndeplinirea acestui scop, precum şi reguli. Se va considera că o navă respectă cerinţele funcţionale prevăzute în prezenta parte dacă:

.1	construcţia şi instalaţiile navei sunt conforme cu toate regulile corespunzătoare asociate acelei cerinţe de exploatare;

.2	una sau mai multe părţi sau întreaga construcţie şi instalaţiile navei au fost inspectate şi aprobate în conformitate cu prevederile regulii 4 din capitolul XIV din Convenţia SOLAS şi toate celelalte părţi ale navei sunt conforme cu regulile corespunzătoare.

1.2	Definiţii

Suplimentar faţă de definiţiile din capitolele corespunzătoare din Convenţia SOLAS şi din Introducerea din prezentul Cod, următoarele definiţii sunt aplicabile acestei părţi.

1.2.1	Ape cu aisberguri înseamnă o suprafaţă de apă liber navigabilă în care gheaţa continentală este prezentă în concentraţii mai mici de 1/10. Poate exista şi gheaţă marină, dar concentraţia totală de gheaţă nu trebuie să depăşească 1/10.

1.2.2	Escortă înseamnă orice navă cu o capacitate superioară de a naviga prin gheţuri care însoţeşte o altă navă.

1.2.3	Operaţiune de escortă înseamnă orice operaţiune în care deplasarea unei nave este facilitată de intervenţia unei escorte.

1.2.4	Mediu locuibil înseamnă un mediu ventilat care va proteja împotriva hipotermiei.

1.2.5	Spărgător de gheaţă înseamnă orice nava al cărui profil operaţional poate include funcţii de escortă sau gestionare a gheţurilor, având putere şi dimensiuni care să îi permită să întreprindă operaţiuni ofensive în ape acoperite cu gheaţă.

1.2.6	Clasă de gheaţă (clasă pentru navigaţia prin gheţuri) înseamnă notarea atribuită navei de către Administraţie sau de către o organizaţie recunoscută de Administraţie, care indică faptul că nava a fost proiectată pentru navigare în condiţii de gheaţă pe mare.

1.2.7	Perioada maximă de timp estimată pentru salvare înseamnă perioada de timp adoptată pentru proiectarea echipamentelor şi a sistemului pentru asigurarea supravieţuirii. Aceasta nu va fi niciodată mai mică de 5 zile.

1.2.8	Instalaţii de maşini înseamnă echipamentele şi maşinile, precum şi tubulatura şi cablajul lor corespunzător, care sunt necesare pentru funcţionarea în siguranţă a navei.

1.2.9	Valoarea medie a temperaturii minime zilnice (MDLT) reprezintă valoarea medie a temperaturii minime zilnice pentru fiecare zi din an pe o perioadă de cel puţin 10 ani. Un set de date acceptabile pentru Administraţie poate fi utilizat dacă nu sunt disponibile date pe o perioadă de 10 ani.

1.2.10	Clasă polară (PC) înseamnă clasa de gheaţă atribuită navei de către Administraţie sau de către o organizaţie recunoscută de Administraţie pe baza cerinţelor uniforme ale IACS.

1.2.11	Temperatura de exploatare polară (PST) înseamnă o temperatură indicată pentru o navă destinată să opereze la temperatură scăzută a aerului care trebuie să fie stabilită cu cel puţin 100 C sub cea mai scăzută MDLT din zona respectivă şi din sezonul de operare în ape polare.

1.2.12	Navă destinată să opereze la temperatură scăzută a aerului înseamnă o navă care este destinată să efectueze voiaje în zonele sau prin zonele în care cea mai scăzută MDLT este sub -100 C.

1.2.13	Nave cisterne înseamnă petroliere, aşa cum au fost definite în regula II-1/2.22 din Convenţia SOLAS, nave pentru transport produse chimice, aşa cum au fost definite în regula II-1/3.19 din Convenţia SOLAS şi nave pentru transport gaze, aşa cum au fost definite în regula VII/11.2 din Convenţia SOLAS.

1.2.14	Linia de plutire maximă pentru navigaţia prin gheţuri înseamnă linia de plutire corespunzătoare pescajelor maxime din prova şi pupa navei la navigaţia prin gheţuri.

1.3	Certificat şi inspecţii

1.3.1	Fiecare navă, căreia i se aplică prezentul Cod, trebuie să aibă valabil la bord un Certificat pentru nava polară.

1.3.2	Cu excepţia prevederilor de la paragraful 1.3.3, Certificatul pentru nava polară trebuie să fie eliberat după efectuarea unei inspecţii iniţiale sau de reînnoire la o navă care este conformă cu cerinţele corespunzătoare din prezentul Cod.

1.3.3	Pentru navele de marfă din categoria C, dacă rezultatul evaluării de la paragraful 1.5 este acela că nu se cere nici un echipament suplimentar sau nicio modificare de construcţie pentru conformitate cu Codul Polar, atunci Certificatul pentru nava polară poate fi eliberat pe baza verificării documentelor cu care nava este conformă referitor la toate cerinţele corespunzătoare din Codul Polar. În acest caz, pentru menţinerea valabilităţii certificatului, o inspecţie la bord va fi efectuată cu ocazia următoarei inspecţii planificate.

1.3.4	Certificatul menţionat în această regulă trebuie să fie eliberat fie de către Administraţie, fie de către o persoană sau organizaţie recunoscută de Administraţie în conformitate cu regula XI-1/1 din Convenţia SOLAS. În fiecare caz, Administraţia îşi asumă deplina răspundere pentru certificat.

1.3.5	Certificatul pentru nava polară trebuie să fie redactat într-o formă corespunzătoare modelului indicat în Apendicele I la acest Cod. Dacă limba utilizată nu este nici engleza, nici franceza, nici spaniola, textul trebuie să includă o traducere într-una din aceste limbi.

1.3.6	Valabilitatea Certificatului pentru nava polară, datele de inspecţie şi aprobările trebuie să fie armonizate cu certificatele corespunzătoare Convenţiei SOLAS în conformitate cu prevederile din regula I/14 din Convenţia SOLAS. Certificatul trebuie să includă o listă a echipamentului, suplimentar, prevăzut de Cod.

1.3.7	Dacă este cazul, certificatul va face referire la o metodă pentru evaluarea capabilităţii operaţionale şi restricţiilor la navigaţia prin gheţuri, în conformitate cu cerinţele Administraţiei, ţinând seama de recomandările elaborate de către Organizaţie.

1.4	Standarde de performanţă

1.4.1	Dacă nu se prevede în mod expres altfel, echipamentele şi sistemele navei prevăzute în prezentul Cod trebuie să îndeplinească cel puţin standardele de performanţă din Convenţia SOLAS.

1.4.2	Pentru navele care operează la temperaturi scăzute ale aerului, temperatura de exploatare polară (PST) trebuie să fie specificată şi trebuie să fie cu cel puţin 100C sub cel mai scăzut MDLT pentru zona şi sezonul de operare al navei în apele polare. Sistemele şi echipamentele prevăzute de prezentul Cod trebuie să fie complet funcţionale la PST.

1.4.3	Pentru navele care operează la temperaturi mici ale aerului, sistemele şi echipamentul de supravieţuire trebuie să fie funcţionale la PST pentru perioada maximă de salvare prevăzută.

1.5	Evaluare operaţională

În scopul stabilirii de proceduri sau limitări operaţionale, trebuie efectuată o evaluare a navei şi echipamentului său, ţinând seama de următoarele aspecte:

.1	anticiparea condiţiilor de operare şi de mediu, cum ar fi:

.1	operare la temperatură scăzută a aerului;

.2	operare prin gheţuri;

.3	operare la latitudine mare; şi

.4	risc de abandon pe gheaţă sau pe uscat;

.2	pericole, conform acelora din secţiunea 3 din Introducere, după caz; şi

.3	pericole suplimentare, dacă au fost identificate.

CAPITOLUL 2 - MANUALUL PENTRU OPERARE ÎN APE POLARE (PWOM)

2.1	Scop

Scopul acestui capitol este de a oferi armatorului, operatorului, comandantului navei şi echipajului suficiente informaţii cu privire la capacităţile şi limitele de operare ale navei pentru a-i ajuta în luarea deciziilor.

2.2	Cerinţe de exploatare

2.2.1	Pentru a îndeplini scopul indicat la paragraful 2.1 de mai sus, următoarele cerinţe de exploatare sunt incluse în regulile prezentului capitol.

2.2.2	Manualul trebuie să includă informaţii cu privire la capacităţile şi limitările specifice navei în legătură cu evaluarea prevăzută în conformitate cu paragraful 1.5.

2.2.3	Manualul trebuie să includă sau să menţioneze procedurile specifice care trebuie urmate în timpul operării normale şi pentru a evita condiţiile care depăşesc posibilităţile navei.

2.2.4	Manualul trebuie să includă sau să facă referire la procedurile specifice ce vor fi urmate în cazul incidentelor produse în ape polare.

2.2.5	Manualul trebuie să includă sau să facă referire la procedurile specifice ce vor fi urmate în cazul în care condiţiile întâlnite depăşesc capacităţile şi limitările specifice navei menţionate în paragraful 2.2.2.

2.2.6	Manualul trebuie să includă sau să facă referire la procedurile specifice ce vor fi urmate în cazul în care se utilizează asistenţa din partea unui spărgător de gheată, după caz.

2.3	Reguli

2.3.1	Pentru a se conforma cerinţelor de funcţionare din secţiunea 2.2, Manualul trebuie să fie disponibil la bordul navei.

2.3.2	Pentru a se conforma cerinţelor de funcţionare de la paragraful 2.2.2, Manualul trebuie să conţină, după caz, metoda utilizată pentru determinarea capacităţilor şi limitărilor navelor care navighează prin gheţuri.

2.3.3	Pentru a se conforma cerinţelor de funcţionare de la paragraful 2.2.3, Manualul trebuie să descrie metodele bazate pe risc pentru următoarele aspecte:

.1	planificarea voiajului pentru a evita condiţiile de gheaţă şi/sau temperaturile care depăşesc capacităţile sau limitele de proiectare ale navei;

.2	dispozitivele pentru recepţionarea previziunilor meteorologice privind condiţiile de mediu;

.3	mijloacele pentru abordarea oricăror restricţii din informaţiile hidrografice, meteorologice şi de navigaţie disponibile;

.4	operarea echipamentului prevăzut la alte capitole din prezentul Cod; şi

.5	implementarea măsurilor speciale pentru menţinerea echipamentului şi sistemelor în stare de funcţionare în condiţii de temperatură scăzută, în caz de depunere de gheaţă pe opera moartă a navei şi prezenţa gheţii marine, după caz.

2.3.4	Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 2.2.4, Manualul trebuie să descrie metodele bazate pe risc în legătură cu următoarele aspecte:

.1	contactarea serviciilor de urgenţă pentru asistenţă, căutare şi salvare (SAR), combaterea scurgerilor etc., după caz; şi

.2	în cazul navelor cu întărituri pentru navigaţia prin gheţuri în conformitate cu capitolul 3, metodele pentru asigurarea supravieţuirii şi integrităţii navei în cazul în care aceasta ar fi prinsă în gheaţă pe o perioadă lungă de timp.

2.3.5	Pentru a îndeplini cerinţele de funcţionare prevăzute la paragraful 2.2.5, Manualul trebuie să includă metodele bazate pe risc în legătură cu măsurile ce vor fi luate dacă nava se confruntă cu gheaţă/sau temperaturi scăzute care depăşesc capacităţile sau limitările de proiectare ale navei.

2.3.6	Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 2.2.6, Manualul trebuie să descrie metodele bazate pe risc în legătură cu supravegherea şi asigurarea siguranţei în timpul navigaţiei prin gheţuri, după caz, inclusiv toate cerinţele privind operaţiunile de escortă sau de asistenţă din partea unui spărgător de gheaţă. Diferitele restricţii operaţionale se pot aplica în funcţie de cazul în care nava navighează independent sau cu un spărgător de gheaţă ca escortă. După caz, PWOM trebuie să indice ambele opţiuni.

CAPITOLUL 3 – STRUCTURA NAVEI

3.1	Scop

Scopul acestui capitol este să asigure că materialul şi elementele pentru structura navei îşi menţin integritatea lor structurală în funcţie de răspunsul global sau local la sarcinile şi condiţiile de mediu.

3.2	Cerinţe de exploatare

Pentru a îndeplini scopul indicat la paragraful 3.1 de mai sus, următoarele cerinţe de exploatare sunt incluse în regulile prezentului capitol:

.1	în cazul navelor destinate să opereze la temperatură scăzută a aerului, materialele utilizate trebuie să fie adecvate operării navelor la PST; şi

.2	structura navelor al cărui corp a fost consolidat pentru navigaţia prin gheţuri, trebuie să fie proiectată pentru a rezista la sarcinile locale şi globale care pot fi exercitate asupra structurii în condiţii de gheaţă prevăzute.

3.3	Reguli

3.3.1	Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 3.2.1 de mai sus, materialele din structurile expuse ale navei trebuie să fie aprobate de către Administraţie sau o organizaţie recunoscută acceptată de aceasta, luând în considerare standardele acceptabile pentru Organizaţie sau alte standarde care oferă un nivel echivalent de siguranţă în funcţie de temperatura de exploatare polară.

3.3.2	Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 3.2.2 de mai sus, se aplică următoarele prevederi:

.1	eşantionarea navelor din categoria A trebuie să fie aprobată de către Administraţie sau de către o organizaţie recunoscută acceptată de aceasta, luând în considerare standardele acceptabile pentru Organizaţie sau alte standarde care oferă un nivel echivalent de siguranţă;

.2	eşantionarea navelor din categoria B trebuie să fie aprobată de către Administraţie sau de către o organizaţie recunoscută acceptată de aceasta, luând în considerare standardele acceptabile pentru Organizaţie sau alte standarde care oferă un nivel echivalent de siguranţă;

.3	eşantionarea navelor din categoria C cu întărituri pentru navigaţia prin gheţuri trebuie să fie aprobată de către Administraţie sau de către o organizaţie recunoscută acceptată de aceasta, luând în considerare standardele acceptabile adecvate tipurilor şi concentraţiilor de gheaţă întâlnite în zona de operare; şi

.4	o navă din categoria C nu trebuie să aibă întărituri pentru navigaţia prin gheţuri dacă, conform cerinţelor Administraţiei, structura navei este adecvată operării prevăzute.

CAPITOLUL 4 – COMPARTIMENTARE ŞI STABILITATE

4.1	Scop

Scopul acestui capitol este să asigure compartimentarea şi stabilitatea adecvată în condiţii de stare intactă şi de avarie ale navei.

4.2	Cerinţe de exploatare

Pentru a îndeplini scopul indicat la paragraful 4.1 de mai sus, următoarele cerinţe de exploatare sunt incluse în regulile prezentului capitol:

.1	navele trebuie să aibă o stabilitate în condiţia de stare intactă suficientă pentru a rezista la depunerea de gheaţă; şi

.2	navele din categoriile A şi B, construite la 1 ianuarie 2017 sau după această data, trebuie să aibă o stabilitate reziduală suficientă pentru a rezista la avariile produse de gheaţă.

4.3	Reguli

4.3.1	Stabilitatea navei în stare intactă

4.3.1.1	Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 4.2.1 de mai sus, în cazul navelor care operează în zonele şi în perioadele în care este posibilă depunerea de gheaţă, acestea trebuie să fie luate în considerare în calculele de stabilitate folosind următoarele valori:

.1	30 kg/m2 la punţile expuse la intemperii şi pasarele;

.2	7,5 kg/m2 la în cazul proiecţiei suprafeţei laterale din fiecare bord al navei deasupra planului apei; şi

.3	proiecţia suprafeţei laterale a suprafeţelor discontinue ale mâinilor curente, diverselor tangoane, vergilor (cu excepţia catargelor) şi greementului navelor fără vele şi proiecţia suprafeţei laterale a altor obiecte mici, mărind cu 5% din suprafaţa totală proiectată a suprafeţelor continue şi 10% momentele statice ale acestei suprafeţe.

4.3.1.2	Navele care operează în zonele şi în perioadele în care este posibilă depunerea de gheaţă trebuie:

.1	să fie proiectate astfel încât să se reducă la minimum depunerea de gheaţă; şi

.2	să fie echipate cu mijloace pentru îndepărtarea gheţii aşa cum prevede Administraţia; de exemplu, dispozitive electrice şi pneumatice şi/sau instrumente speciale, cum ar fi topoare sau ciocane de lemn pentru îndepărtarea gheţii de pe parapeţi, balustrade şi suprastructuri.

4.3.1.3	Informaţiile privind depunerile de gheaţă incluse în calculele de stabilitate trebuie să fie indicate în PWOM.

4.3.1.4	Depunerea de gheaţă trebuie să fie monitorizată şi luate măsurile corespunzătoare pentru asigurarea că aceasta nu depăşeşte valorile indicate în PWOM.

4.3.2	Stabilitatea navei în stare de avarie

4.3.2.1	Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 4.2.2, navele din categoriile A şi B, construite la 1 ianuarie 2017 sau după această dată trebuie să fie capabile de a rezista inundării cauzate de o spărtură în corp datorită impactului cu gheaţa. Stabilitatea reziduală după avaria produsă de gheaţă trebuie să fie astfel încât coeficientul si, aşa cum s-a definit în regulile II-1/7-2.2 şi II-1/7-2.3 din Convenţia SOLAS, să fie egal cu 1 în toate condiţiile de încărcare utilizate pentru calcularea factorului de compartimentare obţinut conform regulii II-1/7 din Convenţia SOLAS. Totuşi, în cazul navelor de marfă care respectă regulile privind compartimentarea şi stabilitatea navei în caz de avarie dintr-un alt instrument elaborat de către Organizaţie, aşa cum se prevede în regula II-1/4.1 din Convenţia SOLAS, trebuie să respecte şi criteriile de stabilitate reziduală din acel instrument pentru fiecare condiţie de încărcare.

4.3.2.2	Dimensiunile ipotetice ale avariei produse de gheaţă trebuie să fie utilizate la demonstrarea conformităţii cu prevederile paragrafului 4.3.2.1 astfel încât:

.1	extinderea longitudinală este egală cu 4,5% din lungimea liniei de plutire maximă la navigaţia prin gheţuri, dacă avaria este situată în faţa punctului de lăţime maximă a liniei de plutire în gheaţă, şi de 1,5% din lungimea liniei de plutire maximă prin gheţuri în celelalte cazuri, dacă avaria este luată în considerare să se producă în orice alt punct longitudinal al navei;

.2	extinderea spărturii transversale este de 760 mm, măsurată perpendicular pe bordaj pe toată mărimea avariei; şi

.3	extinderea verticală este mai mică de 20% din pescajul maxim la navigaţia prin gheţuri sau în extinderea longitudinală, valoarea acesteia este mai mică şi se consideră că avaria este amplasată într-o poziţie verticală între chilă şi 120% din pescajul maxim de navigaţie prin gheaţă.

CAPITOLUL 5 – ETANŞEITATE LA APĂ ŞI INTEMPERII

5.1	Scop

Scopul acestui capitol este să asigure măsurile pentru menţinerea etanşeităţii la apă şi intemperii.

5.2	Cerinţe de exploatare

Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 5.1 de mai sus, toate dispozitivele de închidere şi uşile corespunzătoare pentru etanşarea navei la apă şi intemperii trebuie să fie funcţionale.

5.3	Reguli

Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 5.2. de mai sus, se aplică următoarele prevederi:

.1	în cazul navelor care operează în zonele şi în perioadele în care este posibilă depunerea de gheaţă trebuie să fie asigurate mijloace pentru îndepărtarea gheţii sau prevenirea depunerii de gheaţă şi zăpadă în jurul trapelor şi uşilor; şi

.2	în plus, în cazul navelor destinate să opereze la temperatură scăzută a aerului, se aplică următoarele prevederi:

.1	dacă trapele sau uşile sunt acţionate hidraulic, trebuie să fie asigurate mijloace pentru prevenirea îngheţului sau vâscozităţii excesive a lichidelor; şi

.2	uşile, trapele şi dispozitivele de închidere, etanşe la apă şi intemperii, care nu se află într-un mediu locuibil şi care necesită acces în timpul voiajului, trebuie să fie proiectate pentru a fi operate de un personal care poartă haine groase de iarnă, inclusiv mănuşi.

CAPITOLUL 6 – INSTALAŢII DE MAŞINI

6.1	Scop

Scopul acestui capitol este să asigure că instalaţiile de maşini sunt capabile să asigure funcţiile necesare pentru operarea în siguranţă a navelor.

6.2	Cerinţe de exploatare

6.2.1	Pentru a îndeplini scopul indicat la paragraful 6.1 de mai sus, următoarele cerinţe de exploatare sunt incluse în regulile prezentului capitol.

6.2.1.1	Instalaţiile de maşini trebuie să asigure funcţionarea corespunzătoare în condiţiile de mediu estimate, luând în considerare următoarele situaţii:

.1	depunerea de gheaţă şi/sau acumularea de zăpadă;

.2	infiltrarea gheţii din apa mării;

.3	îngheţ şi creşterea vâscozităţii lichidelor;

.4	temperatura de admisie a apei de mare; şi

.5	infiltrarea zăpezii.

6.2.1.2	În plus, în cazul navelor destinate să opereze la temperatură scăzută a aerului:

.1	instalaţiile de maşini trebuie să asigure funcţionarea corespunzătoare în condiţiile de mediu anticipate, luând în considerare de asemenea următoarele situaţii:

.1	admisia de aer rece şi dens; şi

.2	pierderea capacităţii de funcţionare a bateriilor sau a altor dispozitive de stocare a energiei; şi

.2	materialele utilizate trebuie să fie adecvate pentru operarea navelor la PST.

6.2.1.3	În plus, în cazul navelor ale căror corpuri au fost consolidate pentru navigaţia prin gheţuri conform prevederilor de la capitolul 3, instalaţiile de maşini trebuie să asigure funcţionarea corespunzătoare în condiţiile de mediu estimate, luând în considerare sarcinile produse direct prin interacţiunea cu gheaţa.

6.3	Reguli

6.3.1	Pentru a se conforma cerinţelor de exploatare de la paragraful 6.2.1.1 de mai sus, luând în considerare condiţiile de mediu estimate, se aplică următoarele prevederi:

.1	instalaţiile de maşini şi echipamentele aferente trebuie să fie protejate împotriva depunerii de gheaţă şi/sau acumulării de zăpadă, infiltrării gheţii din apa de mare, îngheţului lichidelor şi creşterii vâscozităţii acestora, temperaturii de admisie a apei de mare şi infiltrării zăpezii;

.2	lichidele folosite pentru funcţionarea maşinilor trebuie să fie menţinute la un grad de vâscozitate corespunzător funcţionării acestora; şi

.3	sistemele de alimentare cu apă a instalaţiilor de maşini trebuie să fie astfel proiectate pentru a preveni infiltrarea gheţii sau instalate într-o manieră care să asigure funcţionarea lor.

6.3.2	În plus, în cazul navelor destinate să opereze la temperatură scăzută a aerului, se aplică următoarele prevederi:

.1	pentru a se conforma cerinţelor de exploatare de la paragraful 6.2.1.2 de mai sus, maşinile şi instalaţiile şi echipamentele electrice expuse trebuie să funcţioneze la PST;

.2	pentru a se conforma cerinţelor de exploatare de la paragraful 6.2.1.2.1 de mai sus, trebuie să fie asigurate mijloace astfel încât aerul de combustie pentru motoarele cu combustie internă care acţionează maşinile esenţiale să fie menţinut la o temperatură în conformitate cu specificaţiile prevăzute de producătorul motorului; şi

.3	pentru a se conforma cerinţelor de exploatare de la paragraful 6.2.1.2.2 de mai sus, materialele utilizate pentru maşinile şi cabinele expuse trebuie să fie aprobate de către Administraţie sau de către o organizaţie recunoscută de aceasta, având în vedere standardele acceptabile pentru Organizaţie sau alte standarde care oferă un nivel echivalent de siguranţă în funcţie de PST.

6.3.3	În plus, în cazul navelor cu întărituri pentru navigaţia prin gheţuri în conformitate cu prevederile capitolului 3, pentru a se conforma cerinţelor de exploatare de la paragraful 6.2.1.3 de mai sus, se aplică următoarele prevederi:

.1	eşantionarea palelor elicei, a liniei de arbori de propulsie, a sistemelor de guvernare a navei şi a altor anexe ale navelor din categoria A trebuie să fie aprobată de către Administraţie sau de către o organizaţie recunoscută de aceasta, având în vedere standardele acceptabile pentru Organizaţie sau alte standarde care oferă un nivel echivalent de siguranţă;

.2	eşantionarea palelor elicei, a liniei de arbori de propulsie, sistemelor de guvernare a navei şi a altor anexe ale navelor din categoria B trebuie să fie aprobată de către Administraţie sau de către o organizaţie recunoscută de aceasta, având în vedere standardele acceptabile pentru Organizaţie sau alte standarde care oferă un nivel echivalent de siguranţă; şi

.3	eşantionarea palelor elicei, a liniei de arbori de propulsie, a sistemelor de guvernare a navei şi a altor anexe ale navelor din categoria C cu întărituri pentru navigaţia prin gheţuri trebuie să fie aprobată de către Administraţie sau de către o organizaţie recunoscută de aceasta, având în vedere standardele acceptabile care sunt adecvate tipurilor şi concentraţiilor de gheaţă întâlnite în zona de operare.

CAPITOLUL 7 – PROTECŢIA/SIGURANŢA CONTRA INCENDIULUI

7.1	Scop

Scopul acestui capitol este să asigure că instalaţiile şi dispozitivele de protecţie contra incendiului sunt eficiente şi funcţionează în mod corespunzător şi că mijloacele de evacuare rămân disponibile astfel încât persoanele de la bord să poată fi evacuate rapid şi în condiţii de siguranţă în bărcile şi plutele de salvare în condiţiile de mediu estimate.

7.2	Cerinţe de exploatare

7.2.1	Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 7.1 de mai sus, următoarele cerinţe de exploatare sunt incluse în regulile prezentului capitol:

.1	toate componentele instalaţiilor şi dispozitivelor de protecţie contra incendiului, dacă sunt instalate în locuri expuse trebuie să fie protejate la depunerea de gheaţă şi acumularea de zăpadă;

.2	comenzile locale ale maşinilor şi echipamentelor trebuie să fie dispuse astfel încât să se evite îngheţul, acumularea de zăpadă şi depunerea de gheaţă şi să rămână accesibile în orice moment;

.3	proiectarea instalaţiilor şi dispozitivelor de protecţie contra incendiului trebuie să ia în considerare faptul că persoanele trebuie să poarte haine călduroase, groase şi voluminoase, după caz;

.4	trebuie să fie asigurate mijloace pentru a înlătura şi preveni depunerea de gheaţă şi zăpadă de la intrări; şi

.5	agentul pentru stingerea incendiului trebuie să fie adecvat utilizării prevăzute.

7.2.2	În plus, în cazul navelor destinate să opereze la temperatură scăzută a aerului, se aplică următoarele prevederi:

.1	toate componentele instalaţiilor şi dispozitivelor de protecţie contra incendiului trebuie să fie proiectate pentru a asigura disponibilitate şi eficientă la PST; şi

.2	materialele utilizate la instalaţiile de protecţie contra incendiului din locurile expuse trebuie să fie adecvate pentru operarea la PST.

7.3	Reguli

7.3.1	Pentru a se conforma cerinţelor de exploatare de la paragraful 7.2.1.1 de mai sus, se aplică următoarele prevederi:

.1	supapele de izolare şi supapele de presiune/vacuum din locurile expuse trebuie protejate de depunerea de gheaţă şi să rămână accesibile în orice moment; şi

.2	toate echipamentele portabile de radiocomunicaţii trebuie să fie operabile la PST.

7.3.2	Pentru a se conforma cerinţelor de exploatare de la paragraful 7.2.1.2 de mai sus, se aplică următoarele prevederi:

.1	pompele de incendiu, inclusiv pompele de incendiu în caz de avarie, pompele instalaţiei de stingere a incendiului prin pulverizare cu apă şi sub formă de perdele de apă trebuie să fie amplasate în compartimente în care temperatura nu scade sub zero;

.2	tubulatura principală de incendiu va fi dispusă astfel încât secţiunile expuse să poată fi izolate şi mijloacele de drenare a secţiunilor să fie asigurate. Furtunurile de incendiu şi ţevile de refulare nu este necesar să fie racordate în permanenţă la tubulatura principală de incendiu şi pot fi depozitate în locuri protejate situate în apropierea hidranţilor de incendiu;

.3	echipamentele pentru pompieri trebuie să fie depozitate în încăperile călduroase de pe navă; şi

.4	dacă instalaţiile fixe de stingere a incendiului cu apă sunt situate într-o încăpere separată de pompele tubulaturii principale de incendiu şi au propria lor priză de apă de mare, aceasta trebuie să poată fi de asemenea curăţată de acumularea de gheaţă.

7.3.3	În plus, în cazul navelor destinate să opereze la temperatură scăzută a aerului, se aplică următoarele prevederi:

.1	pentru a se conforma cerinţelor de exploatare de la paragraful 7.2.2.1 de mai sus, stingătoarele portabile şi semi-portabile trebuie să fie amplasate în locuri protejate contra temperaturilor de îngheţ, dacă este practic posibil. Locurile supuse îngheţului vor fi prevăzute cu stingătoare de incendiu care să poată fi exploatate la PST; şi

.2	pentru a se conforma cerinţelor de exploatare de la paragraful 7.2.2.2 de mai sus, materialele instalaţiilor de protecţie contra incendiului din locurile expuse trebuie să fie aprobate de către Administraţie sau de către o organizaţie recunoscută de aceasta, având în vedere standardele acceptabile pentru Organizaţie sau alte standarde care oferă un nivel echivalent de siguranţă la PST.

CAPITOLUL 8 – MIJLOACE ŞI INSTALAŢII DE SALVARE

8.1	Scop

Scopul acestui capitol este să permită ieşirea, evacuarea în condiţii de siguranţă şi supravieţuirea.

8.2	Cerinţe de exploatare

Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 8.1 de mai sus, următoarele cerinţe de exploatare sunt incluse în regulile prezentului capitol.

8.2.1	Ieşirea

8.2.1.1	Căile de ieşire expuse trebuie să fie accesibile şi sigure, luând în considerare posibila depunere de gheaţă pe elementele de construcţie şi acumularea de zăpadă.

8.2.1.2	Ambarcaţiunile de salvare şi posturile de adunare şi îmbarcare trebuie să asigure abandonarea navei în condiţii de siguranţă, luând în considerare condiţiile de mediu care pot fi nefavorabile pe durata unei situaţii de urgenţă.

8.2.2	Evacuarea de la bordul navei

Toate instalaţiile de salvare şi echipamentul aferent trebuie să asigure evacuarea de la bordul navei în condiţii de siguranţă şi să funcţioneze în mod corespunzător în condiţiile de mediu care pot fi nefavorabile pe perioada de timp maximă estimată pentru salvare.

8.2.3	Supravieţuire

8.2.3.1	Protecţia termică adecvată trebuie să fie asigurată pentru toate persoanele de la bord, luând în considerare voiajul prevăzut a fi efectuat, condiţiile meteorologice (frig şi vânt) estimate şi posibila scufundare în ape polare, după caz.

8.2.3.2	În cazul instalaţiilor de salvare şi a echipamentelor aferente trebuie să se ţină seama de posibila operare pe perioade lungi de întuneric, având în vedere voiajul prevăzut a fi efectuat.

8.2.3.3	Ţinând seama de existenţa unor pericole, aşa cum au fost identificate în evaluarea din capitolul 1, trebuie să fie prevăzute resurse pentru a asigura supravieţuirea după abandonarea navei în apă, pe gheaţă sau pe uscat pe perioada de timp maxim estimată pentru salvare. Aceste resurse trebuie să asigure:

.1	un mediu de locuit;

.2	protecţia persoanelor contra efectelor frigului, vântului şi soarelui;

.3	spaţiu pentru adăpostirea persoanelor echipate cu o protecţie termică adecvată condiţiilor de mediu;

.4	mijloace de subzistenţă;

.5	puncte de acces şi ieşire în condiţii de siguranţă; şi

.6	mijloace de comunicare cu sursele de salvare.

8.3	Reguli

8.3.1	Ieşirea

Pentru a se conforma cerinţelor de exploatare de la paragrafele 8.2.1.1 şi 8.2.1.2 de mai sus, se aplică următoarele prevederi:

.1	în cazul navelor expuse la depunerea de gheaţă, trebuie să se prevadă mijloace pentru a asigura îndepărtarea sau prevenirea depunerii gheţii şi a zăpezii pe căile de ieşire, posturile de adunare, zonele de îmbarcare, ambarcaţiunile de salvare şi instalaţiile acestora de lansare la apă şi accesul la ambarcaţiunile de salvare;

.2	în plus, în cazul navelor construite la 1 ianuarie 2017 sau după această dată, căile de ieşire expuse trebuie să fie dispuse astfel încât să poată fi utilizate de către persoane care poartă îmbrăcăminte adecvată condiţiilor polare; şi

.3	în plus, în cazul navelor destinate să opereze la temperatură scăzută a aerului, trebuie să fie evaluat caracterul adecvat al instalaţiilor de îmbarcare ţinând pe deplin seama de utilizarea acestora de către persoane care poartă îmbrăcăminte suplimentară pentru condiţii polare.

8.3.2	Evacuare de la bordul navei

Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 8.2.2 de mai sus, se aplică următoarele prevederi:

.1	navele trebuie să aibă prevăzute mijloace pentru asigurarea evacuării în siguranţă a persoanelor, inclusiv desfăşurarea în siguranţă a echipamentelor de salvare, atunci când operează în ape acoperite cu gheţuri sau direct în gheţuri, după caz; şi

.2	dacă îndeplinirea prevederilor din regulile acestui capitol se realizează prin utilizarea dispozitivelor suplimentare care necesită o sursă de energie, această sursă trebuie să poată opera independent de sursa de energie principală a navei.

8.3.3	Supravieţuire

8.3.3.1	Pentru a se conforma cerinţelor de exploatare de la paragraful 8.2.3.1 de mai sus, se aplică următoarele prevederi:

.1	în cazul navelor de pasageri, un costum de imersiune cu mărime corespunzătoare sau un mijloc de protecţie termică trebuie să fie asigurat pentru fiecare persoană de la bordul navei; şi

.2	dacă se impune existenţa costumelor de imersiune, acestea trebuie să fie de tip izolat.

8.3.3.2	În plus, în cazul navelor destinate să opereze pe perioade lungi de întuneric, pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 8.2.3.2 de mai sus, proiectoare adecvate pentru utilizare în mod continuu în scopul facilitării identificării gheţii trebuie să fie prevăzute la fiecare barcă de salvare.

8.3.3.3	Pentru a se conforma cerinţelor de exploatare din paragraful 8.2.3.3 de mai sus, se aplică următoarele prevederi:

.1	nicio barcă de salvare nu trebuie să fie de un alt tip decât de tipul parţial sau complet închis;

.2	luând în considerare evaluarea menţionată la capitolul 1, trebuie să fie prevăzute resurse corespunzătoare de supravieţuire care răspund necesităţilor individuale (echipament de supravieţuire individual) şi colective (echipament de supravieţuire colectiv), astfel:

.1	mijloacele de salvare şi echipamentul de supravieţuire colectiv care asigură protecţia efectivă împotriva vântului rece pentru toate persoanele aflate la bordul navei;

.2	echipamentul de supravieţuire individual, în combinaţie cu mijloacele de salvare sau echipamentul de supravieţuire colectiv, care asigură o izolaţie termică suficientă pentru a menţine constantă temperatura internă a corpului persoanelor; şi

.3	echipamentul individual de supravieţuire, care asigură o izolaţie termică suficientă pentru a evita degerarea tuturor extremităţilor; şi

.3	în plus, ori de câte ori evaluarea de la paragraful 1.5 identifică un potenţial risc de abandon pe gheaţă sau uscat, se aplică următoarele prevederi:

.1	echipamentul de supravieţuire colectiv trebuie să existe la bord cu excepţia cazului în care mijloacele de salvare normale ale navei asigură un nivel echivalent de supravieţuire;

.2	dacă este necesar, echipamentul de supravieţuire individual şi colectiv, care trebuie să fie suficient pentru 110% din persoanele aflate la bord, va fi depozitat în locuri uşor accesibile, cât mai aproape posibil de posturile de adunare sau de îmbarcare;

.3	recipientele cu echipamentul de supravieţuire colectiv trebuie să fie proiectate astfel încât să fie uşor de deplasat pe gheaţă şi să poată pluti pe apă;

.4	ori de câte ori evaluarea indică necesitatea de a transporta echipamentul de supravieţuire individual şi colectiv, trebuie să identifice mijloace pentru asigurarea accesibilităţii acestui echipament după abandonul navei;

.5	ambarcaţiunile, plutele de salvare şi mijloacele de lansare la apă trebuie să aibă o capacitate suficientă pentru preluarea echipamentului adiţional persoanelor în plus ce urmează a fi preluate;

.6	pasagerii trebuie să fie instruiţi pentru utilizarea echipamentului de supravieţuire individual şi luarea măsurilor în situaţie de urgenţă; şi

.7	echipajul trebuie să fie instruit pentru utilizarea echipamentului de supravieţuire individual şi a echipamentului de supravieţuire colectiv.

8.3.3.4	Pentru a se conforma cerinţelor de exploatare de la paragraful 8.2.3.3.4 de mai sus, trebuie să fie stabilite raţii adecvate în caz de urgenţă pentru perioada de timp maximă estimată pentru salvare.

CAPITOLUL 9 – SIGURANŢA NAVIGAŢIEI

9.1	Scop

Scopul acestui capitol este să asigure navigaţia în siguranţă.

9.2	Cerinţe de exploatare

Pentru a îndeplini scopul indicat la paragraful 9.1 de mai sus, următoarele cerinţe de exploatare sunt incluse în regulile din acest capitol.

9.2.1	Informaţii nautice

Navele trebuie să poată primi informaţii actualizate, inclusiv informaţii asupra gheţurilor pentru efectuarea navigaţiei în siguranţă.

9.2.2	Funcţionarea echipamentului de navigaţie

9.2.2.1	Echipamentul şi sistemele de navigaţie trebuie să fie proiectate, construite şi instalate astfel încât să fie operaţionale în condiţiile de mediu estimate în zona de operare.

9.2.2.2	Sistemele care asigură informaţii privind drumul şi determinarea poziţiei navei trebuie să fie adecvate pentru zonele destinate operării navei.

9.2.3	Echipament de navigaţie suplimentar

9.2.3.1	Navele trebuie să poată detecta vizual gheaţa atunci când operează în condiţii de întuneric.

9.2.3.2	Navele implicate în operaţiuni cu escortă de spărgător de gheaţă trebuie să dispună de mijloace corespunzătoare pentru a indica faptul că nava este oprită.

9.3	Reguli

9.3.1	Informaţii nautice

Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 9.2.1 de mai sus, navele trebuie să aibă mijloace pentru a primi şi a afişa informaţii curente cu privire la condiţiile de gheaţă în zona de operare.

9.3.2	Funcţionarea corespunzătoare a echipamentului de navigaţie

9.3.2.1	Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 9.2.2.1 de mai sus, se aplică următoarele prevederi:

.1	navele construite la 1 ianuarie 2017 sau după această data, care au întărituri pentru navigaţia prin gheţuri în conformitate cu prevederile capitolului 3, trebuie să aibă două sonde ultrason independente sau o singură sondă ultrason prevăzută cu doi senzori separaţi, independenţi;

.2	navele trebuie să respecte prevederile regulii V/22.1.9.4 din Convenţia SOLAS, indiferent de data de construcţie şi dimensiunile lor şi, în funcţie de configuraţia punţii de navigaţie, să aibă o vizibilitate clară la pupa;

.3	în cazul navelor, care operează în zone şi în perioade de timp în care este posibilă acumularea de gheaţă, trebuie să fie asigurate mijloace pentru prevenirea depunerii de gheaţă pe antenele necesare pentru navigaţie şi comunicare; şi

.4	în plus, în cazul navelor cu întărituri pentru navigaţia prin gheţuri în conformitate cu prevederile capitolului 3, trebuie să se aplice următoarele prevederi:

.1	dacă echipamentele prevăzute în capitolul V din Convenţia SOLAS sau în prezentul capitol au senzorii care sunt proiectaţi sub carenă, aceşti senzori trebuie să fie protejaţi împotriva gheţii; şi

.2	în cazul navelor din categoriile A şi B, construite la 1 ianuarie 2017 sau după această dată, aripile punţii de navigaţie trebuie să fie închise sau să fie proiectate astfel încât să protejeze echipamentul de navigaţie şi personalul navigant.

9.3.2.2	Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 9.2.2.2 de mai sus, se aplică următoarele prevederi:

.1	navele trebuie să aibă două mijloace nonmagnetice pentru determinarea şi afişarea drumului. Ambele mijloace trebuie să fie independente şi conectate la sursa de energie principală şi de avarie; şi

.2	navele care navighează la latitudini de peste 800 trebuie să fie echipate cu cel puţin un compas GNSS sau echivalent care trebuie să fie conectat la sursa de energie principală şi de avarie.

9.3.3	Echipament de navigaţie suplimentar

9.3.3.1	Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 9.2.3.1 de mai sus, navele, cu excepţia acelora care operează exclusiv în zonele în care este lumină timp de 24 de ore, trebuie să fie echipate cu două proiectoare cu fascicul de lumină rotativ, îngust, cu fază lungă, care sunt comandate de pe puntea de navigaţie pentru a asigura o iluminare pe un arc de 3600, sau cu alte mijloace pentru detectarea vizuală a gheţii.

9.3.3.2	Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 9.2.3.2 de mai sus, navele, care participă la operaţiuni cu escortă de spărgător de gheaţă trebuie să fie echipate cu o lumină roşie, intermitentă, declanşată manual, care este vizibilă din pupa navei pentru a indica faptul că nava este oprită. Această lumină trebuie să aibă un câmp de vizibilitate de cel puţin două mile marine şi sectoarele orizontale şi verticale de vizibilitate trebuie să respecte specificaţiile luminii din pupa conform prevederilor din Regulamentul internaţional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare.

CAPITOLUL 10 – COMUNICAŢII

10.1	Scop

Scopul acestui capitol este să asigure comunicarea efectivă a navelor şi ambarcaţiunilor de salvare în timpul operării normale şi în situaţii de urgenţă.

10.2	Cerinţe de exploatare

Pentru a îndeplini scopul indicat la paragraful 10.1 de mai sus, următoarele cerinţe de exploatare sunt incluse în regulile prezentului capitol.

10.2.1	Comunicarea cu nava

10.2.1.1	Comunicaţiile vocale şi/sau de date realizate prin emisie-recepţie în sensul navă-navă şi navă-ţărm trebuie să fie disponibile în toate punctele situate de-a lungul rutelor de operare prevăzute.

10.2.1.2	Mijloace adecvate de comunicare trebuie să fie asigurate în cazul în care sunt prevăzute a fi efectuate operaţiuni de escortă şi convoi.

10.2.1.3	Trebuie să fie asigurate mijloace pentru comunicaţii emisie-recepţie la faţa locului şi pentru coordonarea operaţiunilor SAR în scopul căutării şi salvării, inclusiv pe frecvenţele aeronautice.

10.2.1.4	Trebuie să fie prevăzut un echipament de comunicaţii corespunzător care să permită obţinerea asistenţei telemedicale în zonele polare.

10.2.2	Posibilităţi de comunicaţie la ambarcaţiunile de salvare şi bărcile de urgenţă

10.2.2.1	În cazul navelor destinate să opereze la temperaturi scăzute ale aerului, toate bărcile de urgenţă şi salvare, ori de câte ori sunt eliberate în vederea lansării, trebuie să-şi menţină capacitatea de alertare, localizare şi comunicare la faţa locului.

10.2.2.2	În cazul navelor destinate să opereze la temperatură scăzută a aerului, toate celelalte ambarcaţiuni de salvare, ori de câte ori sunt degajate, trebuie să aibă posibilitatea de a transmite semnale de localizare şi comunicare.

10.2.2.3	Echipamentul de comunicare obligatoriu pentru utilizare la bordul ambarcaţiunilor de salvare, inclusiv plute de salvare, şi bărcilor de urgenţă trebuie să poată fi operat pe perioada maximă de timp estimată pentru salvare.

10.3	Reguli

10.3.1	Comunicarea cu nava

10.3.1.1	Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 10.2.1.1 de mai sus, echipamentul de comunicaţii de la bord trebuie să fie capabil să asigure comunicaţii navă-navă şi navă-ţărm, ţinând seama de limitările sistemelor de comunicare la latitudine mare şi temperatura scăzută estimată.

10.3.1.2	Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 10.2.1.2 de mai sus, navele destinate să asigure escortă de spargere a gheţii trebuie să fie echipate cu o instalaţie de semnalizare acustică montată cu faţa spre pupa pentru a indica manevrele de escortă şi de urgenţă navelor din convoi, aşa cum s-a descris în Codul internaţional de semnale.

10.3.1.3	Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 10.2.1.3 de mai sus, navele cu mijloace de comunicaţii emisie-recepţie pentru comunicarea şi coordonarea operaţiunilor SAR trebuie să fie dotate cu:

.1	echipamente pentru comunicaţii vocale şi/sau de date cu centrele de coordonare a operaţiunilor de salvare corespunzătoare; şi

.2	echipamente pentru comunicaţii vocale cu aeronavele pe frecvenţe de 121,5 şi 123,1 MHz.

10.3.1.4	Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 10.2.1.4 de mai sus, echipamentele de comunicaţii trebuie să asigure comunicaţiile vocale şi de date prin emisie – recepţie cu un serviciu de asistenţă telemedicală (TMAS).

10.3.2	Posibilităţi de comunicaţie la ambarcaţiunile de salvare şi bărcile de urgenţă

10.3.2.1	În cazul navelor destinate să opereze la temperaturi scăzute ale aerului, pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 10.2.2.1 de mai sus, toate bărcile de urgenţă şi bărcile de salvare, ori de câte ori sunt eliberate pentru lansare de la bordul navei, trebuie:

.1	să aibă un dispozitiv de transmitere a semnalului de alertare în caz de pericol de la navă la uscat;

.2	să aibă un dispozitiv pentru transmiterea semnalelor de localizare; şi

.3	să aibă un dispozitiv pentru transmiterea şi recepţia comunicaţiilor locale.

10.3.2.2	În cazul navelor destinate să opereze la temperatură scăzută a aerului, pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 10.2.2.2 de mai sus, toate celelalte ambarcaţiuni de salvare trebuie:

.1	în scopul localizării, să aibă un dispozitiv pentru transmiterea semnalelor de localizare; şi

.2	să aibă un dispozitiv pentru transmiterea şi recepţia comunicaţiilor locale.

10.3.2.3	Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 10.2.2.3 de mai sus, ţinând seama de limitările referitoare la durata de viaţă a bateriilor, trebuie să fie elaborate şi implementate proceduri astfel încât echipamentul de comunicaţii obligatoriu pentru utilizare la bărcile de salvare, inclusiv plute de salvare şi bărci de urgenţă, să poată funcţiona pe perioada maximă de timp estimată pentru salvare.

CAPITOLUL 11 – PLANIFICAREA VOIAJULUI

11.1	Scop

Scopul acestui capitol este de a se asigura furnizarea de suficiente informaţii companiei, comandantului şi echipajului pentru a permite ca operaţiunile să fie efectuate luând în considerare siguranţa navei şi a persoanelor aflate la bord, şi, după caz, protecţia mediului.

11.2	Cerinţe de exploatare

Pentru a realiza scopul stabilit în paragraful 11.1 de mai sus, planul de voiaj trebuie să ţină seama de posibilele pericole de pe parcursul voiajului planificat.

11.3	Cerinţe

Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 11.2 de mai sus, comandantul navei trebuie să ţină seama de ruta de parcurs prin apele polare, luând în considerare următoarele:

.1	procedurile prevăzute de PWOM;

.2	toate restricţiile obţinute din informaţiile hidrografice şi mijloacele de navigaţie disponibile;

.3	informaţiile actuale privind extinderea şi tipul gheţii şi aisbergurilor din apropierea rutei planificate;

.4	informaţiile statistice privind gheaţa şi temperaturile din anii precedenţi;

.5	locurile de refugiu;

.6	informaţiile actuale privind zonele cunoscute a avea o densitate mare de mamifere marine, inclusiv zonele sezoniere de migrare, şi măsurile ce vor fi luate în cazul în care se întâlnesc mamifere marine;

.7	informaţiile actuale privind sistemele de organizare a traficului maritim, vitezele recomandate şi serviciile de trafic maritim relevante în zonele cunoscute a avea o densitate mare de mamifere marine, inclusiv zonele sezoniere de migrare;

.8	zone naţionale şi internaţionale desemnate a fi protejate de-a lungul rutei; şi

.9	operarea în zone îndepărtate faţă de capabilitatea SAR.

CAPITOLUL 12 – ECHIPAJ ŞI INSTRUIRE

12.1	Scop

Scopul acestui capitol este acela de a se asigura că navele care operează în apele polare sunt prevăzute cu personal suficient, certificat corespunzător, instruit şi cu experienţă corespunzătoare.

12.2	Cerinţe de exploatare

În scopul de a se atinge obiectivul stabilit la paragraful 12.1 de mai sus, companiile trebuie să se asigure că comandanţii, secunzii şi ofiţerii responsabili cu supravegherea navigaţiei la bordul navelor care operează în ape polare, trebuie să aibă o pregătire pentru a obţine abilităţile şi capacitatea corespunzătoare exercitării sarcinilor şi responsabilităţilor ce le revin în conformitate cu prevederile Convenţiei şi Codului STCW aşa cum a fost modificat.

12.3	Reguli

12.3.1	Pentru a îndeplini cerinţele de exploatare de la paragraful 12.2 de mai sus, comandanţii navelor care operează în apele polare, precum şi secunzii şi ofiţerii de cart responsabili cu supravegherea navigaţiei, trebuie să fie calificaţi în conformitate cu prevederile capitolului V din Convenţia şi Codul STCW, astfel cum au fost modificate, după cum urmează:

| Condiţii de gheaţă | Nave cisternă | Nave de pasageri | Altele |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape fără gheaţă | Nu se aplică. | Nu se aplică. | Nu se aplică. |
| Ape libere | Instruire de bază pentru comandantul navei, secund şi ofiţerii de cart responsabili cu supravegherea navigaţiei. | Instruire de bază pentru comandantul navei, secund şi ofiţerii de cart responsabili cu supravegherea navigaţiei. | Nu se aplică. |
| Alte ape | Instruire avansată pentru comandantul navei şi secund. Instruire de bază pentru ofiţerii de cart responsabili cu supravegherea navigaţiei. | Instruire avansată pentru comandantul navei şi secund. Instruire de bază pentru ofiţerii de cart responsabili cu supravegherea navigaţiei. | Instruire avansată pentru comandantul navei şi secund. Instruire de bază pentru ofiţerii de cart responsabili cu supravegherea navigaţiei. |

12.3.2	Administraţia poate permite utilizarea unei persoane (unor persoane), alta decât comandantul navei, secundul sau ofiţerii de cart responsabili cu supravegherea navigaţiei, pentru a îndeplini cerinţele privind instruirea prevăzute la paragraful 12.3.1, cu condiţia ca:

.1	această persoană (aceste persoane) să fie calificată şi atestată în conformitate cu regula II/2 din Convenţia STCW şi secţiunea A-II/2 din Codul STCW şi să respecte cerinţele privind instruirea avansată indicată în tabelul de la paragraful 12.3.1;

.2	atunci când operează în apele polare, la bordul navei trebuie să existe un număr suficient de personal care îndeplineşte cerinţele de formare adecvate pentru ape polare, acoperind toate carturile;

.3	această persoană (aceste persoane) să respecte în orice moment cerinţele Administraţiei cu privire la numărul minim de ore de odihnă;

.4	atunci când operează în ape, altele decât apele libere sau apele cu sloiuri de gheaţă, comandantul navelor de pasageri şi navelor cisternă, precum şi secundul şi ofiţerii de cart responsabili cu supravegherea navigaţiei, trebuie să respecte cerinţele aplicabile ale instruirii de bază indicate în tabelul de la paragraful 12.3.1; şi

.5	atunci când operează în ape cu o concentraţie de gheaţă mai mare decât 2/10, comandantul navelor de marfă altele decât navele cisternă, precum şi secundul şi ofiţerii de cart responsabili cu supravegherea navigaţiei, trebuie să respecte cerinţele aplicabile ale instruirii de bază indicate în tabelul de la paragraful 12.3.1.

12.3.3	Utilizarea unei persoane, alta decât ofiţerul de cart responsabil cu supravegherea navigaţiei, pentru a îndeplini cerinţele privind instruirea nu îl scuteşte pe comandantul navei sau pe ofiţerii de cart responsabili cu supravegherea navigaţiei de la exercitarea sarcinilor şi obligaţiilor lor privind siguranţa navei.

12.3.4	Fiecare membru al echipajului trebuie să cunoască procedurile şi echipamentul descris sau menţionat în PWOM ca parte din sarcinile care îi sunt atribuite.

PARTEA I-B

RECOMANDĂRI SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PREVEDERILE DIN INTRODUCERE ŞI PARTEA I-A

1	Recomandări suplimentare la secţiunea 2 (Definiţii) din Introducere

| Temperatura aerului | Lună |
| --- | --- |

Definiţii utilizate în figura de mai sus

MDHT – Media de temperatură maximă zilnică

MDAT – Media de temperatură medie zilnică

MDLT – Media de temperatură minimă zilnică

Recomandări pentru determinarea MDLT:

1	Se determină temperatura minimă zilnică pentru fiecare zi pe o perioadă de 10 ani.

2	Se determină media valorilor pe o perioadă de 10 ani pentru fiecare zi

3	Se trasează mediile zilnice de peste an.

4	Se ia cea mai mică medie pentru perioada de operare.

2	Recomandări suplimentare la capitolul 1 (Generalităţi)

2.1	Limitări privind operarea în gheţuri

2.1.1	Limitările privind operarea în gheaţă pot fi determinate folosind sisteme, instrumente sau o analiză care să permită evaluarea riscurilor prezente pentru navă în condiţii de gheaţă estimate, luând în considerare factori cum ar fi clasa de gheaţă a navei, modificarea sezonieră privind rezistenţa gheţii, asistenţa unui spărgător de gheaţă, tipul, grosimea şi concentraţia gheţii. Capacitatea structurală a navei pentru a rezista sarcinii datorate gheţii va fi luată în considerare la planificarea operaţiunilor navei. Restricţiile vor fi incluse într-un sistem de asistenţă pentru luarea deciziilor operaţionale cu privire la navigaţia prin greţuri.

2.1.2	Limitările privind operarea în gheţuri trebuie să fie determinate printr-o metodă adecvată, dacă aceasta există, este utilizată de mulţi ani şi a fost validată de experienţa în exploatare. Metodele existente şi alte sisteme pot fi acceptabile pentru Administraţie.

2.1.3	Operarea în gheţuri va lua în considerare toate limitările operaţionale în ceea ce priveşte nava; informaţiile detaliate pentru metoda privind operarea în gheţuri conţinute în PWOM; starea navei şi a sistemelor sale, istoricul privind starea vremii / gheţii şi prognozele meteorologice / condiţiile de gheaţă pentru zona de operare, condiţiile curente, inclusiv observaţiile vizuale ale gheţii, stării mării, vizibilitatea şi avizul personalului calificat.

2.2	Evaluare operaţională

2.2.1	Aceste recomandări sunt destinate să sprijine pe armatori în efectuarea evaluării şi pe Administraţii în examinarea evaluării prevăzute în secţiunea 1.5 din partea I-A referitor la limitările şi procedurile de operare în ceea ce priveşte Certificatul pentru nava polară.

2.2.2	Etape pentru efectuarea evaluării operaţionale:

.1	identificarea pericolelor relevante din secţiunea 3 din Introducere şi alte pericole bazate pe evaluarea operaţiunilor planificate;

.2	elaborarea unui model care să permită analiza pericolelor, luând în considerare următoarele elemente:

.1	evaluarea scenariilor de accidente;

.2	probabilitatea evenimentelor în fiecare scenariu de accident; şi

.3	rezultatul stării finale în fiecare scenariu;

.3	evaluarea riscurilor şi determinarea acceptabilităţii:

.1	estimarea nivelurilor de risc în conformitate cu metoda de modelare selectată; şi

.2	evaluarea dacă nivelurile de risc sunt acceptabile; şi

.4	în cazul în care nivelurile de risc determinate în etapele 1 până la 3 sunt considerate a fi prea mari, de a identifica opţiunile de control al riscurilor existente care au drept scop realizarea unuia sau mai multor dintre următoarele:

.1	reducerea frecvenţei defecţiunilor prin îmbunătăţirea proiectării, procedurilor, instruirii etc.;

.2	atenuarea efectelor defecţiunilor astfel încât să se prevină accidentele;

.3	limitarea situaţiilor în care se pot produce defecţiunile; sau

.4	atenuarea consecinţelor accidentelor; şi

.5	introducerea opţiunilor de control al riscului pentru proiectare, proceduri, instruire şi limitări, după caz.

2.3	Standarde de performanţă

Un sistem acceptat anterior pe baza certificatelor eliberate de către producător, o societate de clasificare şi/sau serviciul corespunzător al sistemelor existente poate fi acceptat pentru instalarea pe nave noi şi nave existente în cazul în care nu există standarde de performanţă sau de încercare acceptate de către Organizaţie.

3	Recomandări suplimentare la capitolul 2 (Manualul pentru operare în ape polare (PWOM))

3.1	Recomandări privind conţinutul Manualului pentru operare în ape polare (PWOM)

3.1.1	Manualul pentru operare în ape polare (PWOM) include toate aspectele referitoare la operaţiunile indicate în capitolul 2 din partea I-A. Atunci când documentaţia navei conţine deja informaţii, proceduri sau planuri corespunzătoare, nu este necesar ca PWOM să conţină aceste materiale, dar poate face o trimitere la respectivul document de referinţă.

3.1.2	Un model pentru Cuprins este indicat în apendicele II.

3.1.3	Acest model respectă structura generală a capitolului 2. Nu toate secţiunile indicate mai jos se vor aplica tuturor navelor polare. Multe nave din categoria C, care efectuează voiaje ocazionale sau limitate în apele polare nu vor trebui să instituie proceduri pentru situaţii cu probabilitate foarte redusă de producere. Totuşi, se recomandă să se menţină o structură comună a PWOM care să reamintească faptul că, în caz de modificare, cuprinsul acestuia poate fi, de asemenea, necesar să fie actualizat. În cazul în care unul dintre aspecte este notat cu „nu se aplică”, acest fapt indică, de asemenea, Administraţiei că aspectul respectiv a fost luat în considerare şi nu a fost pur şi simplu omis.

3.2	Recomandări privind navigaţia cu asistenţă din partea unui spărgător de gheaţă

Referitor la navigaţia cu asistenţă din partea unui spărgător de gheaţă, se vor lua în considerare următoarele:

.1	la apropierea de punctul de plecare a convoiului ce urmează un spărgător de gheaţă/spărgătoare de gheaţă sau în cazul escortării unei nave de către spărgătorul de gheaţă spre punctul de întâlnire cu spărgătorul de gheaţă, navele vor stabili comunicarea radio pe canalul VHF 16 şi vor acţiona în conformitate cu instrucţiunile spărgătorului de gheaţă;

.2	spărgătorul de gheaţă care asigură asistenţă convoiului va comanda navele din convoi;

.3	poziţia unei nave în convoi va fi stabilită de către spărgătorul de gheaţă care asigură asistenţa;

.4	nava din convoi, care urmează instrucţiunile spărgătorului de gheaţă ce asigură asistenţa, va stabili comunicarea cu spărgătorul de gheaţă pe canalul VHF indicat de către spărgătorul de gheaţă;

.5	în timp ce navigă în convoi, nava trebuie să asigure respectarea instrucţiunilor spărgătorului de gheaţă;

.6	poziţia în convoi, viteza şi distanţa de o navă din faţă trebuie să fie conform instrucţiunilor spărgătorului de gheaţă;

.7	nava trebuie să notifice imediat spărgătorului de gheaţă orice dificultate în menţinerea poziţiei, a vitezei şi/sau distanţei în convoi faţă de o altă navă în convoi; şi

.8	nava trebuie să raporteze imediat spărgătorului de gheaţă orice avarie.

3.3	Recomandări privind elaborarea planurilor de urgenţă

La elaborarea planurilor de urgenţă ale navei, trebuie să se ţină seama de măsurile de control în caz de avarie care permit transferul de urgenţă al lichidelor, accesul la tancuri şi compartimente în timpul operaţiunilor de salvare (a se vedea de asemenea recomandările suplimentare la capitolul 9).

4	Recomandări suplimentare la capitolul 3 (Structura navei)

Metoda pentru determinarea clasei de gheaţă echivalente

4.1	Recomandările prezentate mai jos au ca scop să ajute la stabilirea echivalenţei cu standardele acceptabile pentru Organizaţie, aşa cum s-a menţionat la capitolele 3 şi 6 din Cod. Metoda este compatibilă cu recomandările elaborate de Organizaţie, permiţând în acelaşi timp utilizarea unei metode simplificate.

4.2	Pentru a stabili echivalenţa navelor din categoriile A şi B, poate fi utilizată aceeaşi metodă de bază atât pentru navele noi cât şi pentru navele existente. Această metodă constă în compararea altor clase de gheaţă cu clasele polare ale IACS. Pentru clasele de gheaţă atribuite navelor din categoria C, informaţii suplimentare despre compararea gradului de rezistenţă a întăriturilor pentru navigaţia prin gheţuri sunt disponibile pentru a ajuta proprietarii de nave şi Administraţiile. Responsabilitatea de a realiza aplicaţii de echivalenţă şi de a furniza documente justificative aparţine proprietarului / operatorului navei. Examinarea / aprobarea unei cereri de echivalenţă va fi efectuată de către Administraţia statului de pavilion sau de către o Organizaţie recunoscută care acţionează în numele său în conformitate cu prevederile Codului pentru organizaţiile recunoscute (Codul RO). Mai multe societăţi de clasificare au elaborat instrumente uşor de utilizat pentru stabilirea conformităţii cu cerinţele IACS privind structura aplicabile navelor cu clasă polară, la fel ca unele Administraţii şi alte părţi terţe.

4.3	Domeniul de aplicare al unei evaluări simplificate de echivalenţă (a se vedea paragrafele 4.6 de mai jos) ar trebui să se limiteze la selectarea materialelor, rezistenţa structurii corpului navei şi a maşinilor de propulsie.

4.4	În cazul în care conformitatea nu este respectată pe deplin şi directă, un nivel echivalent de risc poate fi acceptat în conformitate cu recomandările prevăzute de către Organizaţie. Creşterea probabilităţii unui eveniment poate fi compensată prin reducerea consecinţelor acestuia. Şi invers, o reduce a probabilităţii acestuia ar putea permite acceptarea consecinţelor mai grave. De exemplu, într-o zonă a corpului navei, o slăbire locală a nivelului de rezistenţă sau a calităţii materialelor ar putea fi acceptată în cazul în care compartimentul interior este un spaţiu gol a cărui avarie locală nu va compromite siguranţa generală a navei sau ar conduce la o deversare de substanţe poluante.

4.5	În cazul navelor existente, experienţa dobândită în exploatare poate contribui la evaluarea riscurilor. De exemplu, în cazul unei nave existente, care a fost operată în gheaţa polară, un punct slab în zona bordului întărit pentru navigaţia prin gheţuri (zone de carenă) poate fi acceptat în cazul în care nu s-a înregistrat avarie la nivelul zonei deficitare, şi anume, o navă care îndeplineşte, în general, cerinţele normelor PC 5, dar numai pentru zone limitate, ca acelea din normele PC 7, ar putea fi considerată ca o navă din categoria A care respectă normele PC 5. În toate aceste cazuri, documentele navei trebuie să precizeze clar natura şi amploarea tuturor deficienţelor.

4.6	Procesul include următoarele etape de evaluare:

.1	selectarea mărcii de clasă polară pentru echivalenţă;

.2	compararea materialelor utilizate în proiectare cu cerinţele minime conform cerinţelor uniforme IACS aplicabile navelor polare; se indică toate punctele slabe; şi

.3	compararea nivelurilor de rezistenţă utilizate în proiectarea corpului navei şi componentelor maşinilor cu cerinţele uniforme IACS aplicabile navelor polare; se indică nivelurile de conformitate.

În cazul în care lipsa de conformitate există în etapele 1 până la 3, va fi necesară punerea în aplicare a măsurilor suplimentare pentru a demonstra echivalenţa, aşa cum se prevede mai jos:

.4	identificarea oricăror măsuri de reducere a riscurilor încorporate în proiectarea navei (în plus faţă de cerinţele Codului şi cerinţele uniforme IACS aplicabile);

.5	acolo unde este cazul, la navele existente să furnizeze documentaţia în ceea ce priveşte experienţa în exploatare în condiţii legate de clasa ţintă de gheaţă în scopul echivalenţei; şi

.6	efectuarea unei evaluări a riscului, ţinând seama de informaţiile obţinute în etapele 1 până la 5, după caz, precum şi a principiilor stabilite la paragrafele 4.2 până la 4.6 de mai sus.

4.7	Documentele furnizate în sprijinul unei cereri de echivalenţă ar trebui să identifice fiecare pas şi să fie însoţite de suficiente probe care să permită validarea evaluării.

4.8	În cazul în care o navă din categoria A sau B are o clasa de gheaţă acordată în termeni de echivalenţă de către statul său de pavilion, aceasta ar trebui să fie menţionată în Certificatul pentru nava polară.

5	Recomandări suplimentare la capitolul 4 (Compartimentare şi stabilitate)

Nicio recomandare suplimentară.

6	Recomandări suplimentare la capitolul 5 (Etanşeitate la apă şi intemperii)

Nicio recomandare suplimentară.

7	Recomandări suplimentare la capitolul 6 (Instalaţii de maşini)

Se face referire la recomandările suplimentare la capitolul 3.

8	Recomandări suplimentare la capitolul 7 (Protecţia/siguranţa contra incendiului)

Nicio recomandare suplimentară.

9	Recomandări suplimentare la capitolul 8 (Mijloace şi instalaţii de salvare)

9.1	Model de echipament individual de supravieţuire

Pentru determinarea resurselor ce vor fi incluse în echipamentul individual de supravieţuire, se vor lua în considerare următoarele:

Echipament propus

Îmbrăcăminte de protecţie (şapcă, mânuşi, şosete, protecţie pentru faţă şi gât etc.)

Cremă pentru protecţia pielii

Mijloace de protecţie termică

Ochelari de soare

fluier

Cană de băut

Briceag

Ghid de supravieţuire polară

Alimente pentru caz de urgenţă

Geantă de transport

9.2	Model de echipament colectiv de supravieţuire

Pentru determinarea resurselor ce vor fi incluse în echipamentul colectiv de supravieţuire, se vor lua în considerare următoarele:

Echipament propus

Adăpost – cort sau adăpost împotriva furtunii sau ceva echivalent – suficient pentru numărul maxim de persoane

Mijloace de protecţie termică sau alt dispozitiv similar - suficiente pentru numărul maxim de persoane

Saci de dormit – suficienţi pentru cel puţin una dintre două persoane

Saltele de dormit sau alt dispozitiv similar – suficiente pentru cel puţin una dintre două persoane

Lopeţi – cel puţin două

Articole de igienă sanitară (de exemplu hârtie igienică)

Aragaz şi combustibil - suficient pentru numărul maxim de persoane de la uscat şi pentru timpul maxim estimat pentru salvare

Alimente pentru caz de urgenţă - suficiente pentru numărul maxim de persoane de la uscat şi pentru timpul maxim estimat pentru salvare

Echipament propus

Lanterne intermitente – una pe adăpost

Chibrituri rezistente la apă şi vânt - două cutii pe adăpost

Fluier

Oglindă de semnalizare

Bidoane pentru apă şi tablete pentru purificarea apei

Set de rezervă pentru echipamentul individual de supravieţuire

Container cu echipament colectiv de supravieţuire (etanş la apă şi să poată pluti)

10	Recomandări suplimentare la capitolul 9 (Siguranţa navigaţiei)

10.1	Utilizarea radarelor cu capacitate mare de detectare a gheţii va fi promovată în mod special în apele de mică adâncime.

10.2	Deoarece gradul de acoperire cartografică a apelor polare în multe zone în prezent nu poate fi acoperit adecvat pentru navigaţia costieră, ofiţerii de navigaţie trebuie:

.1	să manifeste prudenţă în planificarea şi monitorizarea voiajului lor în mod corespunzător, ţinând seama de informaţiile şi recomandările din publicaţiile nautice corespunzătoare;

.2	să cunoască bine starea ridicărilor hidrografice, disponibilitatea şi calitatea informaţiilor cartografice pentru zonele în care au planificat să navigheze;

.3	să fie conştienţi că ar putea exista potenţiale neconcordanţe între punctele de referinţă utilizate pentru hărţi şi acelea utilizate pentru poziţionarea prin GNSS; şi

.4	să se bazeze în planificarea rutei lor pe zonele cartografiate şi zonele în care bancurile de gheaţă cunoscute sunt suficient de îndepărtate, urmând rutele stabilite ori de câte ori este posibil.

10.3	Orice abateri de la ruta planificată trebuie efectuate cu atenţie deosebită. De exemplu, chiar şi atunci când nava este operată pe platoul continental:

.1	sonda ultrason trebuie să funcţioneze, monitorizând detectarea oricărui semnal privind variaţiile neaşteptate de adâncimi, mai ales în cazul în care harta nu se bazează pe un studiu privind fundul mării; şi

.2	verificarea independentă a informaţiilor utilizate pentru a determina poziţia (vizual, radar şi GNSS) trebuie efectuată ori de câte ori este posibil. Marinarii se vor asigura că orice informaţie care ar putea contribui la îmbunătăţirea hărţilor şi publicaţiilor nautice este comunicată autorităţilor competente care efectuează cartografieri (Serviciul hidrografic).

10.4	Navele vor fi echipate cu:

.1	mijloace adecvate de dezgheţare a geamurilor din postul de comandă pentru a asigura o vizibilitate bună din postul de comandă înainte şi înapoi; şi

.2	mijloace eficiente pentru a îndepărta gheaţa topită, apa de ploaie îngheţată, zăpada, aburirea şi stropirea din exterior şi formarea condensului în interior. Mijlocul mecanic pentru îndepărtarea umezelii de pe geamul exterior al ferestrei va avea un mecanism de acţionare protejat la îngheţ sau la formarea de gheaţă care ar împiedica funcţionarea acestuia.

11	Recomandări suplimentare la capitolul 10 (Comunicaţii)

11.1	Limitări ale sistemelor de comunicare la latitudine mare

11.1.1	Sistemele curente digitale de comunicare maritime nu au fost proiectate pentru a acoperi apele polare.

11.1.2	Sistemul de radiofonie VHF este încă utilizat în mare măsură pentru comunicarea pe mare, dar numai pe distanţe scurte (linia de vedere) şi în mod normal numai pentru comunicaţii verbale. Sistemele HF şi MF sunt de asemenea folosite pentru situaţii de urgenţă. VHF digital, sistemele de telefonie mobilă şi alte tipuri de tehnologie wireless oferă destulă capacitate digitală pentru multe aplicaţii maritime, dar numai pentru navele care sunt în raza de acţiune a staţiilor de la uscat, şi prin urmare, în general, nu sunt disponibile în zona apelor polare. Sistemul AIS ar putea fi de asemenea utilizat pentru o comunicare de date de rată scăzută, dar există foarte puţine staţii de bază şi sistemul AIS prin satelit este proiectat numai pentru recepţia de date.

11.1.3	Limita teoretică a sistemelor de acoperire în orbită geostaţionară terestră (GEO) este de 81,30 latitudine nord sau sud, dar instabilitatea sau pierderea semnalului poate apărea la latitudini mici de 70 ° nord sau sud în anumite condiţii. Mulţi factori afectează calitatea serviciilor oferite de sistemele de satelit GEO şi efectele acestora diferă în funcţie de proiectarea sistemului.

11.1.4	Sistemele non-GMDSS pot fi disponibile şi pot fi eficiente pentru comunicaţii în apele polare.

11.2	Recomandări privind utilizarea dispozitivelor multiple de alertare şi comunicare în cazul unui accident

11.2.1 O procedură va trebui elaborată pentru a se asigura că, atunci când ambarcaţiunile de salvare se află în apropiere, cel mult două dispozitive de alertare sau de localizare sunt activate (aşa cum se prevede în regula 10.3.2) în acelaşi timp. Aceasta are ca scop:

.1	prelungirea duratei de viaţă a bateriei;

.2	posibilitatea de a prelungi perioadele de timp pentru transmiterea semnalelor de alertare sau de localizare; şi

.3	evitarea posibilelor interferenţe.

11.2.2	În cazul balizelor pentru localizarea sinistrelor prin satelit, deşi mai multe semnale pot fi detectate cu succes prin sistemul de sateliţi, nu este recomandat să se activeze mai multe balize, cu excepţia cazului în care ambarcaţiunile de salvare care operează balizele sunt dispersate, deoarece aceasta poate produce interferenţe la echipamentul de localizare.

11.3	Recomandări privind echipamentul de localizare şi comunicare ce va fi disponibil la bordul bărcilor de urgenţă şi ambarcaţiunilor de salvare

La stabilirea echipamentului ce va fi disponibil pentru transmiterea semnalelor de localizare, trebuie să fie avută în vedere capacitatea surselor de căutare şi salvare de a fi capabile să răspundă. Navele şi aeronavele implicate pot să nu fie capabile de a recepţiona pe 406 / 121,5 MHz, caz în care trebuie să fie luate în considerare alte dispozitive pentru localizare (de exemplu AIS-SART).

12	Recomandări suplimentare la capitolul 11 (Planificarea voiajului)

La elaborarea şi punerea în aplicare a unui plan de voiaj al navei se vor lua în considerare următoarele aspecte:

.1	în cazul în care se întâlnesc mamifere marine, cele mai bune practici existente vor fi luate în considerare pentru evitarea perturbării în mod inutil; şi

.2	planificarea pentru reducerea la minimum a impactului voiajului navelor în cazul în care acestea se află în trafic în apropierea zonelor de patrimoniu şi de mare interes cultural.

(a se vedea recomandările suplimentare la capitolul 9)

13	Recomandări suplimentare la capitolul 12 (Echipaj şi instruire)

Nicio recomandare suplimentară.

PARTEA II-A

MĂSURI PRIVIND PREVENIREA POLUĂRII

CAPITOLUL 1 - PREVENIREA POLUĂRII CU HIDROCARBURI

1.1	Cerinţe de exploatare

1.1.1	În apele arctice, orice deversare de hidrocarburi sau amestecuri de hidrocarburi de la orice navă este interzisă.

1.1.2	Prevederile paragrafului 1.1.1 nu se aplică la deversarea balastului curat sau separat.

1.1.3	Conform aprobării Administraţiei, o navă din categoria A construită înainte de 1 ianuarie 2017 care nu se conformează prevederilor paragrafului 1.1.1 privind hidrocarburile şi amestecurile de hidrocarburi din compartimentul maşinilor şi este operată în mod continuu în apele arctice mai mult de 30 zile trebuie să se conformeze prevederilor paragrafului 1.1.1 nu mai târziu de prima inspecţie intermediară sau de inspecţia de reînnoire, luându-se în considerare prima dintre acestea care trebuie să fie efectuată, la un an după 1 ianuarie 2017. Până la această dată, aceste nave trebuie să se conformeze cerinţelor privind descărcarea prevăzute în regula 15.3 din Anexa I la Convenţia MARPOL.

1.1.4	Operarea în ape polare trebuie să ia în considerare, după caz, Jurnalul de înregistrare a hidrocarburilor, manualele şi planul de urgenţă de bord în cazul poluării cu hidrocarburi sau planul de urgenţă de bord în cazul poluării marine aşa cum se prevede în Anexa I din Convenţia MARPOL.

1.2	Cerinţe de construcţie

1.2.1	La navele din categoriile A şi B construite la 1 ianuarie 2017 sau după această dată, cu o capacitate totală pentru combustibil lichid de 600 m3 sau mai mare, toate tancurile de combustibil lichid trebuie să fie separate de bordajul exterior al navei la o distanţă de cel puţin 0,76 m. Această prevedere nu se aplică tancurilor mici de combustibil lichid cu o capacitate maximă individuală ce nu depăşeşte 30 m3.

1.2.2	La navele din categoriile A şi B, altele decât tancurile petroliere construite la sau după 1 ianuarie 2017, toate tancurile de marfă construite şi utilizate pentru transportul hidrocarburilor, trebuie să fie separate de bordajul exterior al navei la o distanţă de cel puţin 0,76 m.

1.2.3	Pentru navele petroliere de categoria A şi B cu un deadweight mai mic de 5000 tone, construite la 1 ianuarie 2017 sau după această dată, pe toată lungimea tancului de marfă trebuie să fie protejate cu:

.1	 tancuri de dublu fund sau spaţii conforme cu cerinţele aplicabile din regula 19.6.1 Anexa I a Convenţiei MARPOL; şi

.2	 tancuri laterale sau spaţii dispuse în conformitate cu regula 19.3.1 Anexa I a Convenţiei MARPOL şi care respectă cerinţele aplicabile pentru distanţa menţionată în regula 19.6.2 Anexa I a Convenţiei MARPOL.

1.2.4	Pentru navele de categoriile A şi B construite la 1 ianuarie 2017 sau după această dată, toate tancurile de stocare a reziduurilor de hidrocarburi şi a apelor de santină trebuie să fie amplasate la o distanţă de cel puţin 0,76 m faţă de bordajul exterior al navei. Această prevedere nu se aplică în cazul tancurilor de mici dimensiuni a căror capacitate individuală nu depăşeşte 30 m3.

CAPITOLUL 2 - CONTROLUL POLUĂRII CU SUBSTANŢE LICHIDE NOCIVE ÎN VRAC

2.1	Cerinţe de exploatare

2.1.1	În apele arctice sunt interzise orice deversare a substanţelor lichide nocive (NLS) sau amestecurilor care conţin aceste substanţe.

2.1.2	Operarea în ape polare trebuie să ţină seama, după caz, de Jurnalul de înregistrare a mărfii, Manualul şi planul de urgenţă de bord în cazul poluării marine cu substanţe lichide nocive sau planul de urgenţă de bord în cazul poluării marine, aşa cum se prevede în Anexa II la Convenţia MARPOL.

2.1.3	Pentru navele din clasele A şi B construite la 1 ianuarie 2017 sau după această dată, transportul în tancurile de marfă de la bordul navelor de tipul 3 a substanţelor lichide nocive (NLS) indicate în coloana „e” din capitolul 17 sau a NLS indicate în capitolul 18 din Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul produse chimice periculoase în vrac (Codul IBC) trebuie să facă obiectul aprobării de către Administraţie. Rezultatele trebuie să se reflecte în Certificatul internaţional de prevenirea poluării pentru transportul substanţelor lichide nocive în vrac sau în Certificatul de conformitate privind operarea în ape polare.

CAPITOLUL 3 - PREVENIREA POLUĂRII CU SUBSTANŢE DĂUNĂTOARE TRANSPORTATE PE MARE SUB FORMĂ AMBALATĂ

Se menţine pagină albă.

CAPITOLUL 4 - PREVENIREA POLUĂRII CU APE UZATE DE LA NAVE

4.1	Definiţii

4.1.1	Construit înseamnă o navă a cărei chilă este pusă sau care se află într-un stadiu similar de construcţie.

4.1.2	Platou de gheaţă înseamnă un gheţar plat plutitor, cu o grosime considerabilă de 2 până la 50 m sau mai mult peste nivelul mării, fixat de ţărm.

4.1.3	Banchiză de gheaţă costieră înseamnă gheaţa de mare formată şi fixată de-a lungul ţărmului, atunci când este fixată de ţărm, de un perete de gheaţă sau de un front de gheaţă, între bancuri de nisip sau aisberguri eşuate.

4.2	Cerinţe de exploatare

4.2.1	Deversarea apelor uzate în apele arctice este interzisă cu excepţia cazului în care se efectuează în conformitate cu prevederile din Anexa IV din Convenţia MARPOL şi a următoarelor situaţii:

.1	nava care evacuează ape uzate care sunt malaxate şi dezinfectate în conformitate cu regula 11.1.1 din Anexa IV la Convenţia MARPOL la o distanţă de mai mult de 3 mile marine de orice platou de gheaţă sau banchiză de gheaţă costieră trebuie să se afle, pe cât posibil, în zonele de gheaţă unde concentraţia de gheaţă depăşeşte 1/10; sau

.2	nava care evacuează ape uzate care nu sunt malaxate sau dezinfectate în conformitate cu regula 11.1.1 din anexa IV la Convenţia MARPOL şi la o distanţă mai mare de 12 mile marine faţă de orice platou de gheaţă sau banchiză de gheaţă costieră trebuie să se afle, pe cât posibil, în zonele de gheaţă unde concentraţia de gheaţă depăşeşte 1/10; sau

.3	nava are în exploatare o instalaţie pentru tratarea apelor uzate autorizată de către Administraţie că respectă cerinţele de exploatare din regula 9.1.1 sau 9.2.1 din Anexa IV la Convenţia MARPOL şi evacuările apelor uzate se efectuează în conformitate cu regula 11.1.2 din Anexa IV şi, în măsura posibilului, cât mai departe de cel mai apropiat uscat, platou de gheaţă, banchiză de gheaţă costieră sau de zonele de gheaţă unde concentraţia de gheaţă depăşeşte 1/10.

4.2.2	Evacuarea apelor uzate în mare este interzisă pentru navele din categoriile A şi B construite la 1 ianuarie 2017 sau după această dată şi pentru toate navele de pasageri construite la 1 ianuarie 2017 sau după această dată, cu excepţia cazului în care evacuările se efectuează în conformitate cu prevederile de la 4.2.1.3 din prezentul capitol.

4.2.3	Fără a aduce atingere prevederilor de la 4.2.1, navele din categoriile A şi B, care operează în zonele de gheaţă unde concentraţia de gheaţă depăşeşte 1/10 pe perioade prelungite de timp, pot evacua doar ape uzate utilizând o instalaţie pentru tratarea apelor reziduale autorizată de către Administraţie că respectă cerinţele de exploatare prevăzute în regula 9.1.1 sau 9.1.2 din Anexa IV la Convenţia MARPOL. Aceste evacuări trebuie să facă obiectul autorizării de către Administraţie.

CAPITOLUL 5 - PREVENIREA POLUĂRII CU GUNOI DE LA NAVE

5.1	Definiţii

5.1.1	Platou de gheaţă înseamnă un gheţar plat plutitor, cu o grosime considerabilă de 2 până la 50 m sau mai mult peste nivelul mării, fixat de ţărm.

5.1.2	Banchiză de gheaţă costieră înseamnă gheaţa de mare formată şi fixată de-a lungul ţărmului, atunci când este fixată de ţărm, de un perete de gheaţă sau de un front de gheaţă, între bancuri de nisip sau aisberguri eşuate.

5.2	Cerinţe de exploatare

5.2.1	În apele arctice, evacuarea gunoiului permis în conformitate cu prevederile din regula 4 din Anexa V la Convenţia MARPOL trebuie să respecte următoarele cerinţe suplimentare:

.1	evacuarea în mare a deşeurilor alimentare se permite numai atunci când nava se află cât mai departe posibil de zonele de gheaţă unde concentraţia de gheaţă depăşeşte 1/10, dar în orice caz nu mai puţin de 12 mile marine faţă de cel mai apropiat uscat, cel mai apropiat platou de gheaţă sau cea mai apropiată banchiză de gheaţă costieră;

.2	deşeurile alimentare trebuie să fie malaxate sau concasate şi trebuie să poată trece printr-o sită cu ochiuri de cel mult 25 mm. Deşeurile alimentare nu trebuie să fie contaminate de vreun alt tip de gunoi;

.3	deşeurile alimentare nu trebuie să fie aruncate pe gheaţă;

.4	evacuarea carcaselor de animale este interzisă; şi

.5	evacuarea reziduurilor de marfă ce nu pot fi recuperate cu ajutorul metodelor curente disponibile este permisă numai în timpul în care nava se află în marş şi dacă sunt respectate următoarele condiţii:

.1	reziduurile de marfă, agenţii de curăţare sau aditivii prezenţi în apa de spălare din cala de marfă nu includ substanţe clasificate ca dăunătoare pentru mediul marin, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie;

.2	portul de plecare şi următorul port de escală se află în interiorul apele arctice şi nava nu va ieşi din aceste ape între cele două porturi;

.3	nicio instalaţie de recepţie adecvată nu este disponibilă în aceste porturi, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie; şi

.4	în cazul în care condiţiile prevăzute la alineatele 5.2.1.5.1, 5.2.1.5.2 şi 5.2.1.5.3 din prezentul alineat au fost îndeplinite, evacuarea apei de spălare din cala de marfă conţinând reziduuri trebuie să fie efectuată, dacă este posibil, în zonele unde concentraţia de gheaţă este mai mare de 1/10, dar în nici un caz la mai puţin de 12 mile marine de cel mai apropiat uscat, platou de gheaţă sau de cea mai apropiată banchiză de gheaţă costieră.

5.2.2	În zona antarctică, descărcarea gunoiului în mare permis în conformitate cu regula 6 din Anexa V la Convenţia MARPOL, trebuie să respecte următoarele cerinţe suplimentare:

.1	descărcarea deşeurilor alimentare în conformitate cu prevederile regulii 6.1 din Anexa V la Convenţia MARPOL trebuie să fie efectuată, dacă este posibil, cât mai departe de zonele de gheaţă unde concentraţia de gheaţă depăşeşte 1/10, dar în orice caz nu la mai puţin de 12 mile marine de cea mai apropiată banchiză de gheaţă costieră; şi

.2	deşeurile alimentare nu trebuie să fie aruncate pe gheaţă.

5.2.3	Operarea în ape polare trebuie să ia în considerare, după caz, Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor de descărcare a gunoiului, Planul pentru managementul gunoiului şi de plăcuţele prevăzute în Anexa V din Convenţia MARPOL.

PARTEA II-B

RECOMANDĂRI SUPLIMENTARE CU PRIVIRE LA

INTRODUCERE ŞI PARTEA II-A

1	Recomandări suplimentare la capitolul 1

1.1	Navele sunt încurajate să aplice regula 43 din Anexa I din Convenţia MARPOL atunci când operează în ape arctice.

1.2	Lubrifianţii biodegradabili netoxici sau sistemele pe bază de apă vor fi luate în considerare pentru componentele lubrifiate situate în exteriorul operei vii a navei care au contact direct cu apa de mare, cum ar fi garniturile arborilor şi garniturile îmbinărilor sistemelor de rotaţie.

2	Recomandări suplimentare la capitolul 2

Navele din categoriile A şi B, construite la 1 ianuarie 2017 sau după această dată şi atestate pentru transportul substanţelor lichide nocive (NLS) sunt încurajate să transporte NLS indicate în coloana „e” din capitolul 17, ca necesitând o navă de tip 3 sau indicate ca NLS în capitolul 18 din Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul produse chimice periculoase în vrac (Codul IBC), în tancuri amplasate la o distanţă de bordajul exterior de cel puţin 760 mm.

3	Recomandări suplimentare la capitolul 5

Pentru a minimaliza riscurile asociate cu animalele moarte transportate ca marfă, ar trebui să se examineze modul în care vor fi tratate, depozitate şi gestionate carcasele de animale transportate de navele care operează în apele polare. Ar trebui să se raporteze, în special, la rezoluţia MEPC.219(63) intitulată Linii directoare din 2012 pentru implementarea Anexei V la Convenţia MARPOL, aşa cum a fost modificată prin rezoluţia MEPC.239(65) şi rezoluţia MEPC.220(63) intitulată Linii directoare din 2012 privind elaborarea planurilor de gestionare a gunoiului.

4	Recomandări suplimentare conform altor convenţii şi reglementări cu privire la mediu

4.1	Până la intrarea în vigoare a Convenţiei internaţionale pentru controlul şi managementul apei de balast şi a sedimentelor navelor (Convenţia BWM), prevederile referitoare la gestionarea apei de balast prevăzute în standardul privind schimbarea apei de balast, care sunt conţinute în regula D-1 a Convenţiei sau în standardul de calitate pentru apa de balast, care sunt conţinute în regula D-2 a Convenţiei, vor fi considerate adecvate. Prevederile din Instrucţiunile pentru schimbarea apei de balast în zona supusă Tratatului Antarcticii (rezoluţia MEPC.163(56)), vor fi luate în considerare împreună cu alte linii directoare relevante elaborate de către Organizaţie.

4.2	La alegerea unui sistem de tratare a apei de balast ar trebui să fie luate în considerare condiţiile restrictive menţionate în apendicele Certificatului de aprobare de tip, precum şi temperatura la care sistemul a fost încercat pentru a se asigura că este adecvat şi eficient în apele polare.

4.3	Pentru a reduce la minimum riscul de transfer al speciilor acvatice invazive prin biodepunerile marine, se va lua în considerare reducerea la minimum a riscului de degradare accelerată a acoperirilor antivegetative asociat operaţiunilor în gheaţă polară. Se face referire, în mod special, la Liniile directoare din 2011 pentru controlul şi gestionarea biodepunerilor marine ale navelor pentru a reduce la minimum transferul speciilor acvatice invazive (rezoluţia MEPC.207(62)).

Tabel:	Exemplu de probleme referitoare la sistemele antivegetative luate în considerare de unele nave polare

(acest tabel este utilizat de unii operatori de nave polare)

|  | Corp navă | Priză de apă de mare |
| --- | --- | --- |
| Operare pe durata unui an de zile în ape polare acoperite cu gheaţă |  | Strat rezistent la abraziune. Conform cu Convenţia AFS. Grosimea sistemului antivegetativ va fi stabilită de către proprietarul navei. |
| Operare intermitentă în ape polare acoperite cu gheaţă | Strat rezistent la abraziune în gheaţă supusă la frecare redusă. În borduri, deasupra chilei de santină, grosimea maximă a sistemului antivegetativ este de 75 microni pentru a proteja corpul navei între momentul în care sistemul antivegetativ aplicat şi următorul voiaj planificat în apele acoperite cu gheaţă. Grosimea zonei de fund va fi stabilită de către proprietarul navei. De asemenea, compoziţia sistemului antivegetativ va fi stabilită de către proprietarul navei. | Conform cu Convenţia AFS. Grosimea sistemului antivegetativ va fi stabilită de către proprietarul navei. |
| Nave din categoriile B şi C | Conform cu Convenţia AFS. Grosimea sistemului antivegetativ va fi stabilită de către proprietarul navei. | Conform cu Convenţia AFS. Grosimea sistemului antivegetativ va fi stabilită de către proprietarul navei. |

APENDICE I

Model de Certificat pentru nave care operează în ape polare

CERTIFICAT PENTRU NAVA POLARĂ

Prezentul Certificat se va completa cu o Listă a echipamentului

pentru Certificatul pentru nava polară

(Sigiliul oficial)	(Statul)

Eliberat conform prevederilor

Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost modificată

sub autoritatea Guvernului

(numele statului)

de către

(persoana sau organizaţia împuternicită)

Caracteristicile navei(

Nume navă

Număr sau litere distinctive

Port de înmatriculare

Tonaj brut

Număr IMO

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTUL CĂ:

1	Nava a fost inspectată în conformitate cu prevederile aplicabile privind siguranţa din Codul internaţional pentru nave care operează în ape polare.

2	În urma inspecţiei s-a constatat că structura, echipamentul, instalaţiile, staţia radio, amenajările şi materialele navei şi starea acestora sunt din toate privinţele satisfăcătoare şi că nava este în conformitate cu prevederile relevante ale Codului.

Navă din categoria A/B/C după cum urmează:

Clasa de gheaţă şi întăriturile de proiectare pentru navigaţia prin gheţuri

| Clasa de gheaţă | Pescaj maxim | Pescaj minim |
| --- | --- | --- |
|  | Pupa | Prova | Pupa | Prova |

2.1	Tip de navă: cisternă/de pasageri/altul*

2.2	Nava este restricţionată să opereze în ape fără gheaţă/ape libere/alte condiţii de gheaţă*

2.3	Nava este destinată să opereze la temperatură scăzută a aerului: 	Da/Nu*

2.3.1	Temperatura polară de serviciu:						.......... 0C/Nu se aplică*

2.4	Durata de timp maximă estimată pentru salvare			.......... zile

3	Nava a făcut/nu a făcut* obiectul altor soluţii alternative de proiectare şi amenajare în conformitate cu regula XIV/4 din Convenţie.

4	Un Document de autorizare privind alte soluţii alternative de proiectare şi amenajare pentru structură, maşini şi instalaţii electrice/de protecţie contra incendiului/mijloace şi instalaţii de salvare* este/nu este* anexat la prezentul certificat.

5	Restricţii operaţionale

Nava este supusă următoarelor limitări:

5.1	Condiţii de gheaţă: .................................................................................................

5.2	Temperatură: ...........................................................................................................

5.3	Latitudini mari: ........................................................................................................

Prezentul certificat este valabil până la .............................................................. în conformitate cu inspecţiile anuale/periodice/intermediare prevăzute în secţiunea 1.3 din Cod.

Data finalizării inspecţiei pe care se bazează acest certificat: ......................................................

(zz/ll/aaaa)

Eliberat la

(Locul de eliberare a certificatului)

(Data eliberării)	(Semnătura persoanei oficiale

autorizate să elibereze certificatul)

(Sigiliul sau ştampila autorităţii care a eliberat certificatul, după caz)

Confirmarea în baza inspecţiilor anuale, periodice şi intermediare*

SE CERTIFICĂ în baza inspecţiei efectuate sub regula 1.3 din Cod, că nava respectă cerinţele relevante ale Codului.

| Inspecţie anuală: | Semnat: (Semnătura persoanei oficiale autorizate) Locul: Data: (Sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz) |
| --- | --- |
| Inspecţie anuală/ periodică/intermediară*: | Semnat: (Semnătura persoanei oficiale autorizate) Locul: Data: (Sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz) |
| Inspecţie anuală/ periodică/intermediară*: | Semnat: (Semnătura persoanei oficiale autorizate) Locul: Data: (Sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz) |
| Inspecţie anuală: | Semnat: (Semnătura persoanei oficiale autorizate) Locul: Data: (Sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz) |

Confirmarea extinderii valabilităţii certificatului dacă este valabil mai puţin de 5 ani, atunci când se aplică regula I/14(c) din Convenţie

Nava este în conformitate cu cerinţele pertinente ale Convenţiei, iar prezentul certificat se acceptă ca fiind valabil până la ................................ în conformitate cu regula I/14(c) din Convenţii.

|  | Semnat: (Semnătura persoanei oficiale autorizate) Locul: Data: (Sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz) |
| --- | --- |

Confirmarea extinderii valabilităţii certificatului când s-a efectuat inspecţia de reînnoire şi când se aplică regula I/14(d) din Convenţie*

Nava este în conformitate cu cerinţele relevante ale Convenţiei, iar prezentul certificat se acceptă ca fiind valabil până la ................................ în conformitate cu regula I/14(d) din Convenţie.

|  | Semnat: (Semnătura persoanei oficiale autorizate) Locul: Data: (Sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz) |
| --- | --- |

Confirmarea extinderii valabilităţii certificatului până când nava ajunge în portul de inspecţie sau pentru perioada de graţie când se aplică regula I/14(e) sau I/14(f) din Convenţie*

Prezentul certificat se acceptă ca fiind valabil până la .............................. în conformitate cu regula I/14(e) sau I/14(f)* din Convenţie.

|  | Semnat: (Semnătura persoanei oficiale autorizate) Locul: Data: (Sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz) |
| --- | --- |

Aviz pentru avansarea datei de aniversare când se aplică regula I/14(h) din Convenţie

În conformitate cu regula I/14(h) din Convenţie, noua dată de aniversare este .........................

|  | Semnat: (Semnătura persoanei oficiale autorizate) Locul: Data: (Sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz) |
| --- | --- |

În conformitate cu regula I/14(h) din Convenţie, noua dată de aniversare este .........................

|  | Semnat: (Semnătura persoanei oficiale autorizate) Locul: Data: (Sigiliul sau ştampila autorităţii, după caz) |
| --- | --- |

Lista echipamentului pentru Certificatul pentru nava polară

Prezenta listă va fi permanent anexată la

Certificatul pentru nava polară

LISTA ECHIPAMENTULUI PENTRU CONFORMITATE CU

CODUL INTERNAŢIONAL PENTRU NAVE CARE OPEREAZĂ ÎN APE POLARE

1	Caracteristicile navei

Nume navă

Număr sau litere distinctive

2	Lista echipamentului

2.1	Mijloace de salvare

| 1 | Număr total de costume de imersiune cu izolaţie: | …………………………... |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | pentru echipaj | ………………………….. |
| 1.2 | pentru pasageri | ………………………….. |
| 2 | Număr total de mijloace de protecţie termice | ………………………….. |
| 3 | Echipament de supravieţuire individual şi colectiv | ………………………….. |
| 3.1 | Echipament de supravieţuire individual – pentru numărul de persoane | ………………………….. |
| 3.2 | Echipament de supravieţuire colectiv – pentru numărul de persoane | ………………………….. |
| 3.3 | Capacitatea totală a plutelor de salvare în conformitate cu capitolul 8 din Codul Polar | ………………………….. |
| 3.4 | Capacitatea totală a bărcilor de salvare în conformitate cu capitolul 8 din Codul Polar | ………………………….. |

2.2	Echipament de navigaţie

| 1 | Două sonde ultrason independente sau o singură sondă ultrason prevăzută cu doi senzori separaţi, independenţi | ………………………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Proiectoare cu fascicul de lumină rotativ, îngust, cu fază lungă, care sunt comandate de pe puntea de navigaţie sau alte mijloace pentru detectarea vizuală a gheţii | ………………………….. |
| 3 | O lumină roşie, intermitentă, declanşată manual, care este vizibilă din pupa navei (pentru navele care participă la operaţiuni cu o escortă de spărgător de gheaţă) | ………………………….. |
| 4 | Două sau mai multe mijloace nemagnetice independente pentru determinarea şi afişarea drumului navei | ………………………….. |
| 5 | Compas GNSS sau echivalent (pentru navele care navighează la latitudini de peste 80 de grade) | ………………………….. |

2.3	Echipament pentru comunicaţii

| 1 | Sistemul de semnalizare acustică direcţionat cu faţa spre pupa pentru a indica manevrele escortei şi de urgenţă a navelor care urmează, aşa cum s-a descris în Codul internaţional de semnale (pentru navele destinate să asigure escorta pentru spargere gheaţă) | …………………………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Comunicaţii vocale şi/sau de date cu centrele corespunzătoare de coordonare a salvării | ……………………………... |
| 3 | Echipament pentru comunicaţii vocale cu aeronavele pe frecvenţele de 121,5 şi 123,1 MHz | …………………………….. |
| 4 | Comunicaţii vocale şi de date realizate bidirecţional cu un serviciu de asistenţă telemedicală (TMAS) | …………………………….. |
| 5 | Toate bărcile de urgenţă şi bărcile de salvare, ori de câte ori sunt degajate pentru evacuare de la bordul navei, să aibă (la navele autorizate să opereze la temperatură scăzută a aerului) un dispozitiv pentru: |  |
| 5.1 | Transmiterea alertelor de la navă la ţărm | …………………………….. |
| 5.2 | Transmiterea semnalelor în scopul localizării | …………………………….. |
| 5.3 | Transmiterea şi recepţionarea comunicaţiilor locale | …………………………….. |
| 6 | Toate celelalte ambarcaţiuni de salvare să aibă un dispozitiv pentru: |  |
| 6.1 | Transmiterea semnalelor în scopul localizării | …………………………… |
| 6.2 | Transmiterea şi recepţionarea comunicaţiilor locale | …………………………… |

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTA că această Listă este corectă în toate privinţele.

Eliberată la

(Locul de eliberare a Listei)

(Data eliberării)	(Semnătura persoanei oficiale

autorizate legal să elibereze Lista)

(Sigiliul sau ştampila autorităţii care a eliberat Lista, după caz)

APENDICE II

Model de Cuprins pentru Manualul pentru operare în ape polare (PWOM)

MĂSURI DE SIGURANŢĂ

1	CAPACITATE ŞI LIMITĂRI OPERAŢIONALE

Capitolul 1	Operarea în gheţuri

1.1	Recomandare pentru operatori privind operarea în siguranţă

Recomandare: PWOM ar trebui să stabilească modul de a decide dacă condiţiile de gheaţă depăşesc limitele de proiectare a navei având în vedere restricţiile operaţionale menţionate în Certificatul pentru nava polară. Este posibilă utilizarea unui sistem corespunzător de suport decizional, cum ar fi sistemul privind regimul arctic canadian pentru navigarea prin gheţuri, şi/sau un certificat rus de navigare prin gheţuri, aşa cum s-a indicat în Regulamentul de navigaţie aplicabil căilor maritime din Marea Nordului. Personalul punţii de navigaţie va fi instruit în utilizarea corectă a sistemului care urmează să fie utilizat. În cazul navelor care operează în mod exclusiv în ape fără gheaţă, vor fi stabilite proceduri care să permită menţinerea navei departe de gheţuri.

1.2	Posibilităţi de spargere a gheţii

Recomandare: PWOM ar trebui să furnizeze informaţii privind condiţiile de gheaţă în care nava trebuie să poată să-şi continue drumul. Aceste informaţii pot fi găsite, de exemplu în analiza digitală, încercările efectuate pe model sau probele de navigaţie prin gheţuri. Va fi posibil să se includă informaţii cu privire la rezistenţa la impact a gheţii noi sau gheţii vechi şi la acoperirea cu zăpadă.

1.3	Manevrarea prin gheţuri

1.4	Caracteristici speciale

Recomandare: Acolo unde este cazul, PWOM ar trebui să includă rezultatele tuturor analizelor de echivalare efectuate pentru determinarea categoriei de navă polară/clasei de gheaţă. Manualul va asigura de asemenea informaţii privind utilizarea tuturor sistemelor specializate prevăzute pentru facilitarea operaţiunilor de navigaţie prin gheţuri.

Capitolul 2	Operarea la temperatură scăzută a aerului

Proiectarea sistemelor

Recomandare: PWOM va include o listă a tuturor sistemelor navelor care se pot deteriora sau pot suferi o pierdere a funcţionalităţii datorită expunerii la temperatură scăzută şi măsurile ce vor fi adoptate pentru evitarea oricăror defecţiuni.

Capitolul 3	Mijloace de comunicare şi de navigaţie la latitudini mari

Recomandare: PWOM ar trebui să identifice orice restricţii privind eficienţa operaţională a echipamentelor de comunicaţii şi de navigaţie care pot rezulta din operarea la latitudini mari.

Capitolul 4	Durata voiajului

Recomandare: PWOM ar trebui să furnizeze informaţii privind limitările de autonomie a navei, cum ar fi capacitatea rezervoarelor de combustibil, capacitatea pentru rezervele de apă dulce, provizii etc. În general, aceste aspecte vor fi examinate în mod special în cazul navelor de mici dimensiuni sau în cazul navelor planificate să stea perioade de timp îndelungate în gheţuri.

2	OPERAREA NAVEI

Capitolul 1	Planificare strategică

Ipotezele utilizate în efectuarea analizelor menţionate mai jos ar trebui să fie incluse în Manual.

  - Evitarea gheţii periculoase

Recomandare: În cazul navelor care operează în mod frecvent în apele polare, PWOM va conţine informaţii privind perioadele în timpul cărora nava va putea fi operată în zonele de operare prevăzute. Trebuie să fie luate în considerare zonele care prezintă probleme speciale, de exemplu puncte de blocaj, formarea de creste, precum şi condiţiile de gheaţă cele mai nefavorabile înregistrate. În cazul în care informaţiile disponibile sunt insuficiente sau de calitate incertă, acest lucru va fi menţionat şi considerat ca risc pentru planificarea voiajului.

  - Evitarea temperaturilor periculoase

Recomandare: În cazul navelor care operează în mod frecvent în ape polare, PWOM va asigura informaţii cu privire la valoarea medie a temperaturii minime zilnice, precum şi temperatura minimă înregistrată pentru fiecare zi din perioada de operare prevăzută. În cazul în care informaţiile disponibile sunt insuficiente sau de calitate incertă, acest lucru va fi menţionat şi considerat ca risc pentru planificarea voiajului.

1.3	Durata voiajului şi autonomie

Recomandare: Ar trebui să existe proceduri pentru determinarea cerinţelor privind sursele de aprovizionare, precum şi nivelurile corespunzătoare de siguranţă pentru marjele de siguranţă determinate luând în considerare diferitele scenarii, de exemplu viteză mai mică de navigaţie, modificări de curs al navei, condiţii nefavorabile de gheaţă, locuri de refugiu şi acces la sursele de aprovizionare. Sursele de combustibil şi disponibilitatea diferitelor tipuri de combustibili vor fi stabilite ţinând seama de perioadele de timp îndelungate de livrare.

1.4	Managementul resurselor umane

Recomandare: PWOM ar trebui să conţină recomandări pentru managementul resurselor umane, luând în considerare condiţiile estimate privind gheaţa şi cerinţele pentru navigaţia prin gheţuri, gradul intensificat de efectuare a cartului, orele de odihnă, oboseala şi un proces care să asigure că aceste cerinţe vor fi respectate.

Capitolul 2	Măsuri pentru recepţionarea prognozelor meteorologice privind condiţiile de mediu

Recomandare: PWOM ar trebui să indice mijloacele şi frecvenţa privind furnizarea informaţiilor asupra gheţii şi condiţiilor meteorologice. Atunci când o navă este destinată să opereze în gheţuri sau în prezenţa acestora, manualul va indica situaţiile în care aceste informaţii sunt necesare şi formatul în care acestea trebuie să fie prezentate.

Atunci când sunt disponibile, aceste informaţii vor include previziuni meteorologice globale şi locale care vor indica starea vremii şi condiţiile de gheaţă/regimul meteorologic ce ar putea expune nava la condiţii nefavorabile.

Frecvenţa actualizărilor ar trebui să ofere avertizarea cu suficient timp înainte astfel încât nava să se poată adăposti sau să utilizeze alte metode pentru a evita pericolul dacă condiţiile meteorologice prognozate vor depăşi capacităţile sale.

PWOM poate include utilizarea unui serviciu de la uscat pentru furnizarea informaţiilor ca o metodă eficientă de sortare a informaţiilor disponibile, oferind astfel navei numai informaţiile relevante, recurgând mai puţin la utilizarea sistemelor de comunicaţii ale navei. De asemenea, manualul poate indica situaţii în care vor fi obţinute şi analizate imagini suplimentare, precum şi de unde pot fi obţinute acestea.

2.1	Informaţii cu privire la gheaţă

Recomandare: PWOM ar trebui să includă sau să facă trimiteri la recomandări cu privire la modul în care va fi utilizat radarul pentru a indica sloiurile de gheaţă, modul în care radarul va fi reglat pentru a funcţiona în modul cel mai eficient, instrucţiunile cu privire la modul în care vor fi interpretate imaginile radar etc. Dacă vor fi utilizate alte tehnologii pentru a furniza informaţii cu privire la gheaţă, utilizarea acestora va fi de asemenea descrisă.

2.2	Informaţii privind condiţiile meteorologice

Capitolul 3	Verificarea informaţiilor hidrografice, meteorologice şi de navigaţie

Recomandare: PWOM va descrie utilizarea informaţiilor hidrografice, aşa cum s-a indicat în mod detaliat mai sus la recomandările suplimentare la capitolul 10.

Capitolul 4	Funcţionarea echipamentelor speciale

4.1	Sisteme de navigaţie

4.2	Sisteme de comunicaţii

Capitolul 5	Proceduri pentru menţinerea echipamentelor şi sistemelor în stare de funcţionare

5.1	Prevenirea depunerilor de gheaţă şi înlăturarea acestora

Recomandare: PWOM ar trebui să ofere recomandări cu privire la modul de prevenire sau de atenuare a depunerilor de gheaţă prin mijloace operaţionale, de supraveghere şi de evaluare a acumulării de gheaţă, a modului de efectuare a înlăturării depunerilor de gheaţă utilizând echipamentul disponibil la bordul navei şi modul de menţinere a siguranţei navei şi a echipajului său pe durata tuturor acestor aspecte legate de exploatare.

5.2	Operarea instalaţiilor de apă de mare

Recomandare: PWOM ar trebui să conţină recomandări privind modul de supraveghere, prevenire sau atenuare a pătrunderii gheţii în instalaţiile de apă de mare atunci când se operează în gheţuri sau în apă la temperatură scăzută. Aici se poate include recircularea, utilizarea puterii reduse de aspiraţie în locul puterii de forţă etc.

5.3	Proceduri privind funcţionarea la temperatură scăzută

Recomandare: PWOM ar trebui să conţină recomandări cu privire la întreţinerea şi supravegherea tuturor sistemelor şi echipamentelor care sunt necesare să fie active pentru a se asigura starea lor de funcţionare; de exemplu prin urmărirea încălzirii sau circulaţiei continue a fluidului.

3	MANAGEMENTUL RISCULUI

Capitolul 1	Reducerea riscurilor în condiţiile de mediu stabilite

1.1	Măsuri ce vor fi luate în considerare în condiţii nefavorabile de gheaţă

Recomandare: PWOM ar trebui să conţină recomandări cu privire la utilizarea vitezelor reduse în prezenţa gheţii potenţial periculoase. De asemenea, vor fi stabilite proceduri de sporire a personalului de cart şi a membrilor echipajului pentru supraveghere în situaţiile de mare risc care rezultă din prezenţa gheţii, de exemplu în apropierea aisbergurilor, la navigaţie pe timp de noapte şi în alte situaţii cu vizibilitate redusă. Dacă există riscul contactului cu gheaţa potenţial periculoasă, se vor aplica proceduri pentru asigurarea unei supravegheri regulate, de exemplu sondaje/inspecţii ale compartimentelor şi tancurilor situate sub linia de plutire.

1.2	Măsuri ce vor fi luate în considerare în condiţii de temperatură nefavorabile

Recomandare: PWOM ar trebui să conţină recomandări cu privire la restricţiile operaţionale în cazul în care sunt întâlnite sau prognozate temperaturi situate sub temperatura de exploatare polară a navei. Aceste restricţii pot include întârzierea navei, amânarea efectuării diferitelor tipuri de operaţiuni, folosind încălzirea temporară, şi alte măsuri de reducere a riscurilor.

Capitolul 2	Intervenţie în caz de urgenţă

Recomandare: În general, atunci când există riscul de întâlnire a temperaturilor scăzute ale aerului, de gheaţă marină sau alte potenţiale pericole, PWOM va conţine recomandări privind procedurile de sporire a eficacităţii măsurilor de intervenţie în caz de urgenţă.

2.1	Controlul avariei

Recomandare: În cazul avariilor, PWOM ar trebui să prevadă măsuri de control pentru transferul de urgenţă al lichidelor şi accesul la tancuri şi spaţii în timpul operaţiunilor de salvare.

2.2	Combaterea incendiului

2.3	Salvare şi evacuare

Recomandare: În cazul în care la bordul navei sunt echipamente de salvare speciale sau suplimentare astfel încât să răspundă posibilităţilor de supravieţuire pe perioade prelungite de timp înaintea salvării, abandonului navei în gheaţă sau în apropierea uscatului, sau altor aspecte specifice operaţiunilor polare, PWOM va conţine recomandări cu privire la utilizarea acestor echipamente şi va asigura instruirea şi exerciţiile corespunzătoare.

Capitolul 3	Coordonarea cu serviciile de intervenţie în caz de urgenţă

3.1	Intervenţie în caz de urgenţă

Recomandare: PWOM ar trebui să conţină proceduri ce vor fi respectate în pregătirea pentru voiaj şi în cazul producerii unui incident.

3.2	Salvare

Recomandare: PWOM ar trebui să includă proceduri ce vor fi respectate în pregătirea unui voiaj şi în cazul producerii unui incident.

3.3	Căutare şi salvare

Recomandare: PWOM ar trebui să conţină informaţii cu privire la identificarea centrelor relevante privind coordonarea operaţiunilor de salvare pentru orice rută şi ar trebui să solicite informaţii de contact şi procedurile să fie verificate şi actualizate după caz ca parte a oricărui plan de voiaj.

Capitolul 4	Proceduri pentru asigurarea supravieţuirii şi integrităţii navei blocată în gheaţă pe o perioadă lungă de timp

Recomandare: În cazul navelor cu caracteristici speciale care permit reducerea riscurilor privind siguranţa sau mediul datorită blocării lor îndelungate în gheţuri, PWOM va conţine informaţii cu privire la modul în care aceste caracteristici vor fi puse în aplicare şi exploatate. Aici se poate include, de exemplu, adăugarea de echipamente suplimentare conectate la tablourile de distribuţie de avarie, instalaţii de drenare cu risc de deteriorare la ger, părţi izolate ale sistemelor încălzire, ventilaţie şi de aer condiţionat etc.

4.1	Configurarea sistemului

4.2	Operarea sistemului

4	OPERAŢIUNI COMUNE

Capitolul 1	Operaţiuni de escortă

Recomandare: PWOM ar trebui să conţină sau să facă referire la informaţii privind regulile şi procedurile stabilite de statele riverane care impun sau oferă servicii de escortă din partea unui spărgător de gheaţă. Manualul va sublinia de asemenea necesitatea pentru comandantul navei de a lua în considerare limitările navei atunci când ia decizia de a efectua operaţiuni cu escortă.

Capitolul 2	Operaţiuni în convoi

***

# Footnotes

Se face referire la tehnicile prezentate în apendicele 3 din Liniile directoare revizuite privind evaluarea formală a siguranței (FSA) pentru utilizare în procesul IMO de luare a deciziilor (Circulara MSC-MEPC.2 / Circ.12) și standardul IEC/ISO 31010: 2009 ISO: ,,Managementul riscului - Tehnici de evaluare a riscurilor".

Se face referire la Liniile directoare privind aprobarea variantelor și echivalențelor, așa cum s-a prevăzut în diferite instrumente OMI (Circulara MSC.1/Circ.1455).

Se face referire la anexa la recomandarea HELCOM 25/7 a Comisiei din Helsinki (Siguranța navigației pe timp de iarnă în zona Mării Baltice) disponibilă la adresa următoare: www.helcom.fin.

( În mod alternativ, caracteristicile navei se pot trece orizontal în casete.

Se elimină după caz.

Se elimină după caz.

Se elimină după caz.

Se elimină după caz.