ANEXĂ (Anexa nr. 5 la Ordin)

Lista cu dispozițiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, prin lucrări de intervenţii generale executate de administratorul drumului, precum şi termenele de executare a acestora

| Tipuri de lucrări de intervenții generale ce pot constitui dispoziții în rapoartele de inspecție de siguranță rutieră | Termenele de executare |
| --- | --- |
| I. SEMNALIZARE VERTICALĂ ȘI MIJLOACE AUXILIARE DE SEMNALIZARE |
| 1.1 Refacere / înlocuire sau reparație, după caz | Maxim 45 zile lucrătoare |
| 1.2 Completare* | Maxim 60 zile lucrătoare |
| II. SEMNALIZARE ORIZONTALĂ ȘI BUTONI REFLECTORIZANȚI |
| 2.1 Refacere / înlocuire , după caz | Maxim 45 zile lucrătoare |
| 2.2 Completare* | Maxim 60 zile lucrătoare |
| III. PARAPETE METALIC |
| 3.1 Refacere / înlocuire sau reparație, după caz | Maxim 45 zile lucrătoare |
| 3.2 Completare* | Maxim 45 zile lucrătoare pentru pregătirea lucrării plus 0,1 Km / zi lucrătoare pentru execuție |
| IV PARAPETE BETON |
| 4.1 Refacere / înlocuire sau reparație, după caz | Maxim 60 zile lucrătoare |
| 4.2 Completare* | Maxim 45 zile lucrătoare pentru pregătirea lucrării plus 0,1 Km / zi lucrătoare pentru execuție |
| V. PARAPETE PE CABLU |
| 5.1 Refacere / înlocuire sau reparație, după caz | Maxim 60 zile lucrătoare |
| 5.2 Completare* | Maxim 45 zile lucrătoare pentru pregătirea lucrării plus 0,1 Km / zi lucrătoare pentru execuție |
| VI. PARAPETE PIETONAL |
| 6.1 Refacere / înlocuire sau reparație, după caz | Maxim 60 zile lucrătoare |
| 6.2 Completare* | Maxim 60 zile lucrătoare |
| VII. INTERSECȚII |
| 7.1 Reparații pentru aducerea la starea funcțională | Maxim 45 zile lucrătoare |
| 7.2 Reparații echipamente de semnalizare luminoasă/sonoră și semaforizare | Maxim 60 zile lucrătoare |
| VIII. SISTEME INTELIGENTE DE TRANSPORT |
| 8.1 Înlocuire / reparare STI | Maxim 90 zile lucrătoare |
| IX. MOBILIER STRADAL |
| 9.1 Rearanjare/dezafectare mobilier stradal în vederea creșterii siguranței rutiere | Maxim 30 zile lucrătoare |
| X. ILUMINAT |
| 10.1 Înlocuire / reparare elemente componente ale sistemului de iluminat | Maxim 30 zile lucrătoare |
| 10.2 Completare* sistem de iluminat | Maxim 90 zile lucrătoare |
| XI. ASIGURARE VIZIBILITATE |
| 11.1 Dezafectarea mijloacelor de publicitate care diminuează vizibilitatea | Maxim 45 zile lucrătoare |
| 11.2 Relocare indicatoare de circulație care diminuează vizibilitatea | Maxim 30 zile lucrătoare |
| 11.3 Toaletare vegetații care afectează vizibilitatea | Maxim 30 zile lucrătoare |
| XII. REFACERE ZONE DETERIORATE DIN CAROSABIL |
| 12.1 Refacere covor asfaltic pe zone degradate | Maxim 60 de zile lucrătoare pentru pregătirea lucrării plus 1 km / zi lucrătoare pentru execuție |
| 12.2 Reparare degradări de tip groapă | Maxim 30 de zile lucrătoare pentru pregătirea lucrării plus 1 km / zi lucrătoare pentru execuție |
| XIII. REFACERE ACOSTAMENTE |
| 13.1 Refacere acostamente pe un sens de circulație | Maxim 30 de zile lucratoare pentru pregătirea lucrării plus 3 km / zi lucrătoare pentru execuție |
| XIV. REFACERE ȘANȚURI ȘI RIGOLE PENTRU ASIGURAREA SCURGERII APELOR PLUVIALE |
| 14.1 Curățarea șanțurilor, rigolelor, canalelor pe un sector cu lungimea de maxim 1 km/ sens de circulație | Maxim 30 zile lucrătoare |
| 14.2 Curățarea șanțurilor, rigolelor, canalelor pe un sector cu lungimea mai mare de 1 km /sens de circulație | Maxim 45 zile lucrătoare |
| 14.3 Refacerea șanțurilor sau rigolelor carosabile pe un sector cu lungimea de maxim 1 km/ sens de circulație | Maxim 45 zile lucrătoare |
| 14.4 Refacerea șanțurilor sau rigolelor carosabile canalelor pe un sector cu lungimea mai mare de 1 km /sens de circulație | Maxim 60 zile lucrătoare |
| 14.5 Decolmatare gură scurgere ape pluviale | Maxim 15 zile lucrătoare |
| XV. OBSTACOLE DIN AMPRIZA DRUMULUI |  |
| 15.1 Eliminarea obstacolelor sau protejarea elementelor care constituie obstacole din ampriza drumului | Maxim 45 zile lucrătoare |

Notă:* “Completare” este definită ca lucrarea de intervenție prin care se adaugă / montează / aplică /amplasează elemente componente de infrastructură rutieră acolo unde sunt necesare pentru eliminarea riscurilor/neconformităților.