NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1.

Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții “Varianta de ocolire Galați”, județul Galați

Secţiunea 2.

Motivele emiterii actului normativ

| 1. Descrierea situaţiei actuale | În prezent, municipiul Galați este traversat de DN 2B (E 87/E584) prin care se asigură traficul de tranzit spre punctul de frontieră Giurgiulești, DN 25, DN 26 prin care se asigură traficul spre punctul de frontieră Oancea, iar spre municipiu converg și DN 22B, DN 22E, DJ 521, astfel, pentru scoaterea traficului de tranzit în afara municipiului, s-a studiat realizarea unei variante de ocolire. |
| --- | --- |
| 11. În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislaţie comunitară sau crează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia | Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. |
| 2. Schimbări preconizate | DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI (DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE) Lucrările necesare a fi realizate se referă la lucrări de drum, lucrări de poduri/pasaje/tunel și lucrări hidrotehnice. LUCRĂRI PROIECTATE Traseul variantei de ocolire se desprinde din DN 25 prin Nodul rutier Traian, supratraversează DN 25 și Calea Ferată Tecuci – Galați, traversează Văile Brăniștea și Odobascu, apoi Valea Rusca Mare, după care se îndreaptă spre nord – vest, pe la originea Văii Obreja, apoi spre sud – est, traversând Balta Malina pe la originea acesteia, la sud de localitatea Smârdan. După traversarea DJ 251, varianta de ocolire se îndreaptă spre nord – est, trece de pe zona de platou, în câmpia Brateșului și a Prutului, trece prin apropierea colțului din nord a Lacului Brates, îndreptându-se spre DN 2B. DN 2B spre Vama Giurgiulești este situate în vecinătatea căii ferate, traseul existent trebuie deplasat în partea stângă, cu scopul racordării variantei de ocolire la acesta printr-un sens giratoriu. Viteza de proiectare a traseului, atât în plan orizontal cât și în plan vertical, este de 100 km/h. Traseul, în plan orizontal, este format din arce de cerc a căror lungime însumată este de Lcr= 15,550 km, respectiv un procent de 46% din traseu,este format din curbe. Lungimea totală a variantei de ocolire a Municipiului Galați este de 33,600 km. LUCRĂRI DE DRUM Profil transversal În profil transversal, pe variant de ocolire, s-au prevăzut următoarele lăţimi: lățimea platformei: 10,00 m; lățimea părtii carosabile:2 x 3,50 m = 7,00 m; lățimea acostamentelor: 2 x 1.50m = 3.00m; din care: 2 x 0,75 m lățimea benzilor de încadrare 2 x 0,75 m lățimea acostamentelor consolidate spaţiu pentru amplasarea parapetului: 0,90 m pentru parapete semigreu si 0.95 m pentru parapete greu şi foarte greu; lăţimea banchetei situate între rigola şi baza feţei văzute a zidului de debleu: 0.5 m. Sistem rutier Perioada de perspectivă pentru care s-a dimensionat structura rutieră este de 20 ani, iar traficul de calcul rezultat din studiul de trafic este Nc = 2,4 m.o.s. Pământul de fundare din patul drumului, conform Studiului geotehnic, este de tip P4 – P5 loess slab argilor prăfos, prafuri argiloase loesoide. Sistem rutier suplu 4 cm strat de uzură din beton asfaltic MAS 16; 5 cm strat de legatură din binder de criblură; 10 cm strat de bază din mixtură bituminoasă (anrobat); 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă de carieră; 25 cm strat inferior de fundație din agregate naturale de balastieră; 15 cm strat filtrant, antigeliv; 30 cm pământ stabilizat cu lianți hidraulici. Terasamente Varianta de ocolire este prevazută a se realiza în profil mixt, cu înalțimi ce depășesc 6 m ale rambleelor și debleelor. Taluzele de rambleu cu înalțimea mai mică de 6 m se amenajează cu panta de 2:3. Pentru rambleele cu înalțimi mai mari de 6 m, taluzele au înclinarea de 2:3 pe o înălțime de 6 m, iar de aici înclinarea taluzelor este de 1:2. Pentru deblee cu înălțimi mai mari de 6 m, taluzele au înclinarea de 2:3 pe o înălțime de 6 m, unde se realizează o bermă cu lațimea de 3 m și înclinarea de 4% după care, în continuare taluzele de debleu pe o înălțime de 6 m au o înclinare de 1:2. Lucrări de colectarea și evacuarea apelor În cazul rambleelor cu înălțimi mai mari de 2 m apele pluviale de pe partea carosabilă se vor scurge în rigolele de acostament de 75 cm lățime, iar în cazul debleelor în șanțuri trapezoidale pereate cu înclinări 2:3 și 1:1. Pentru descărcarea apelor pluviale din rigolele de acostament se prevăd casiuri pe taluz, distanța dintre casiuri fiind de 30 m. Apele pluviale din casiuri sunt descărcate în șanțuri trapezoidale pereate, situate lateral, la piciorul rambleului. Deoarece varianta de ocolire traversează o serie de viroage, pârîie și în special suprafețe cu teren ușor ondulat, se prevăd, în aceste locuri, podețe cu deschideri de 3 m și 5 m situate între ele la distanțe de cel mult 300 m – 400 m cu asigurarea debitelor de 2%. Lucrări de consolidări versanți, terasamente Îmbunătățire de suprafață: -pământ tratat cu lianți hidraulici; -saltea din balast armată cu materiale geosintetice 0,50 – 1,00 m grosime. Îmbunătățire de adâncime a terenului de fundare: - piloți de îndesare din material local, L=10,00 m; - piloți de îndesare din material granular, L=10,00 m. Protecții de taluzuri: - saltele antierozionale; - protecție taluz cu pământ vegetal 15 cm grosime, înierbat; - plantare arbuști. Nod rutier Traian DN25 Îmbunătățire de suprafață: - saltea din balast armată cu materiale geosintetice de 0,50 – 1,00 m grosime; Îmbunătățire de adâncime a terenului de fundare: - piloți de îndesare din material granular, L=10,00 m; Protecții de taluzuri: - saltele antierozionale; - protecție taluz cu pământ vegetal 15 cm grosime, înierbat; Sens giratoriu Smârdan (Intersecție DJ 251) Îmbunătățire de suprafață: - pământ tratat cu lianți hidraulici; Protecții de taluzuri: - saltele antierozionale; -protecție taluz cu pământ vegetal 15 cm grosime, înierbat. Nod rutier Vânători (DN 26) Îmbunătățire de suprafață: - pământ tratat cu lianți hidraulici; Protecții de taluzuri: - saltele antierozionale; - protecție taluz cu pământ vegetal 15 cm grosime, înierbat; Sens giratoriu la Intersecție cu DN 2B-deviat Îmbunătățire de suprafață: - saltea din balast armată cu materiale geosintetice de 0,50 – 1,00 m grosime; Îmbunătățire de adâncime a terenului de fundare: - piloți de îndesare din material granular, L=10,00m; Protecții de taluzuri: - saltele antierozionale; - protecție taluz cu pământ vegetal 15 cm grosime, înierbat. Noduri Rutiere 1. Nodul rutier Traian Nodul rutier Traian este prevăzut la desprinderea variantei de ocolire din DN 25. Desprinderea variantei de ocolire Galați din DN 25 se realizează printr-o bretea a nodului rutier având prevăzut un pasaj peste CF și DN 25. Nodul rutier Traian este prevăzut pentru viteza minimă de proiectare V = 40 km/h, sensul de circulație pe fiecare bretea fiind unic, respectiv spre: Tecuci – Giurgiulești; Giurgiulești – Galați; Giurgiulești – Tecuci; Galați – Giurgiulești. Pentru accesul pe bretelele rutiere sunt prevăzute benzi de accelerare – decelerare, iar pentru fluxurile de circulație Tecuci – Giurgiulești și Giurgiulești – Galați este prevazută o bandă de interferentă a fluxurilor de 3,50 m lățime, pe o lungime de 200 m. Deoarece cele două bretele traversează pârâul Bârlădel, sunt necesare două poduri. Partea carosabilă a bretelelor rutiere are lățimea de 6,00 m și platforma de 8,00 m. 2. Nodul rutier Vânători la intersectia variantei de ocolire cu DN 26 În Lunca Brateșului, la piciorul malului abrupt este situată Calea ferată Galați – Bârlad, care se supratraversează cu un pasaj. Intersecția rutieră dintre varianta de ocolire și DN 26 se prevede cu un sens giratoriu situat în debleu, la adâncimea de cca. 10 m, iar pe părțile laterale, la nivelul terenului și a intrărilor în curți sunt proiectate, pe partea stângă și pe partea dreaptă a DN 26 reamenajat, două drumuri, cu sens unic, paralele pe care, la supratraversarea sensului giratoriu, sunt prevăzute pasaje superioare. Se asigură continuitatea desfășurării fluxurilor de circulație pe sensurile unice Galați – Oancea și Oancea – Galați și intrările – ieșirile în și din proprietățile particulare situate pe partea stangă și pe partea dreaptă a actualului DN 26. Pe DN 26 resistematizat partea carosabilă este prevăzută cu lățimea de 7,00 m, iar platforma cu lățimea de 10,00 m; acostamentele de 1,50 m lățime sunt formate din benzi de încadrare de 2x0,75 m și acostamente de 2 x 0,75 m, consolidate cu balast stabilizat acoperit cu emulsie cationică. Drumurile laterale amplasate la nivelul terenului (cu pasaje peste triunghiurile de separare a fluxurilor de circulație ale sensului giratoriu), partea carosabilă are o lățime de 7,00 m cu o platformă de 9,00 m; acostamentele de 1,00 m lățime sunt formate din benzi de încadrare de 2 x 0,50 m lățime cu același sistem rutier ca și a părții carosabile și de 2 x 0,50 m acostamente consolidate cu balast stabilizat, acoperit cu emulsie cationică. DN 26 existent, la ieșirea din municipiul Galați, spre Tulucești, are partea carosabilă cu patru benzi de circulație (două benzi pe sens), până la km 8+030, motiv pentru care cele două drumuri laterale se racordează direct la benzile de circulație existente, fără intermediul benzilor de accelerale – decelerare. LUCRĂRI SPECIALE (TUNELURI) Tunelul Valul lui Traian km 3+092 Varianta de ocolire Galați intersectează monumentul istoric denumit „Valul lui Traian” la km 3+092. Adiacent monumentului există un drum local. Profilul longitudinal al drumului în acestă zonă este în săpătură, motiv pentru care este necesar realizarea unui tunel pe direcția variantei de ocolire Galați. La km 3+092 a fost prevăzut un tunel prin execuția unei casete din beton armat, secțiune dreptunghiulară, executat la zi, prin săpătură deschisă, cu o singură galerie pentru două benzi de circulație. Structura de rezistență a tunelului este alcătuită din radier general de beton armat de 60 cm grosime executat pe o pernă de piatră spartă de 1,50 m grosime. Pereții de beton armat ai casetei de beton monolit au o grosime de 60 cm asigurând un gabarit de 11,40 m. Partea carosabilă este de 8,60 m și două trotuare de serviciu de 1,50 m respectiv 1,30 m. Gabaritul pe verticală este de 5,50 m. Soluția prezentată asigură posibilitatea descărcării de sarcină arheologică a monumentului Valul lui Traian și asigură continuitatea drumului local adiacent monumentului. LUCRĂRI DE PODURI, PASAJE, VIADUCTE – 33 buc. PODURI NOI PESTE CURSURI DE APĂ – 27 buc. Pod peste Canal de desecare Cd74 - Breteaua C, km 0+533 Pentru asigurarea continuității drumului peste Canalul de Desecare Cd74 la nodul rutier în zona localității Traian pe breteaua C s-a proiectat un pod pe relația de coborâre Giurgiulești - Tecuci. Podul este amplasat în plan pe o curbă cu raza de 60 m, panta transversală unică fiind de 4,50% iar canalul este traversat oblic la 45°. Podul are o deschidere cu suprastructura alcatuită din 3 grinzi din beton armat precomprimat. Lungimea totală (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor) este de 41.20 m. Schema statică a podului este grindă simplu rezemată. Lațimea părții carosabile este de 5,50 m, lățimea totală a podului fiind de 9,00 m. Grinzile sunt solidarizate prin intermediul antretoazelor două pe reazeme și una în câmp. Culeele sunt de tip masiv fundate indirect în stratul de bază. Racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Racordarea cu terasamentele se face prin sferturi de con pereate și a zidurilor de sprijin în continuare pe rampele de acces. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere prevăzute cu tuburi prelungitoare. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Rezemarea grinzilor se face prin aparate de reazem din neopren și cuzineți din beton armat prevazuți cu opritori antiseismici. Pod peste Canal de desecare Cd74 - Breteaua D, km 0+255 Pentru asigurarea continuității drumului peste Canalul de Desecare Cd74 la nodul rutier în zona localității Traian pe breteaua D s-a proiectat un pod pe relația de urcare dinspre Galați pe DN25 către Giurgiulești pe varianta de ocolire Galați. Podul este amplasat în plan pe o curbă cu raza de 60 m, panta transversală unică fiind de 4,50%, iar canalul este traversat oblic la 27°. Podul are o deschidere cu suprastructura alcatuită din 3 grinzi din beton armat precomprimat. Lungimea totală (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor) este de 41,20 m. Ca schemă statică podul este cadru. Lăţimea părţii carosabile este de 5,50 m, lăţimea totală a podului fiind de 9,00 m. Grinzile sunt solidarizate prin intermediul antretoazelor două pe reazeme și una în câmp și de infrastructură. Culeele sunt de tip masiv fundate indirect în stratul de bază. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Racordarea cu terasamentele se face prin intermediul sferturilor de con pereate și a zidurilor de sprijin în continuare pe rampele de acces. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere prevăzute cu tuburi prelungitoare. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Pod peste Canal CCS2 pe Breteaua B, km 0+615 Podul are o deschidere, cu suprastructură alcătuită din 8 grinzi prefabricate lungimea totală (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor) fiind de 36,00 m. Ca schemă statică podul este cadru de beton armat. Lățimea părții carosabile este de 5,50 m, 2 x 1,50 m trotuare, lățimea totală a podului fiind de 9,00 m. Culeele sunt de tip masiv fundate indirect în stratul de bază. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin intermediul unor casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Pod de Descărcare peste Valea Braniștea km 2+492 Podul are o deschidere cu suprastructura alcatuită din 10 grinzi prefabricate, lungimea totală (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor) fiind de 44,00 m. Ca schemă statică, podul este cadru de beton armat. Podul este amplasat în plan pe o curba cu raza de 850 m, panta transversală unică fiind de 4.50%. Lațimea totală a podului este de 11,30 m, parte carosabilă de 7,80 m, două trotuare de 1,50 m şi 2 x 0,25 m lisele de parapet. Culeele sunt de tip masiv fundate indirect în stratul de bază. Piloții forați de diametru mare Ø1500 mm au lungimi de 15 m câte 6 bucăți pentru fiecare culee. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Racordarea cu terasamentele se face prin intermediul sferturilor de con pereate. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere prevăzute cu tuburi prelungitoare. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Exterior lisei de parapet au fost prevăzute spații speciale destinate pozării utilităților formate din tuburi din PVC cu diametrul de 100 mm. Pod de Descărcare peste Valea Braniștea km 2+860 Podul are o deschidere cu suprastructură alcatuită din 10 grinzi, lungimea totală (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor) fiind de 44,00 m. Ca schemă statică podul este cadru de beton armat. Lățimea totală a podului este de 11.30 m, din care: parte carosabilă de 7.80 m, două trotuare de 1,50 m si 2 x 0,25 m lisele de parapet. Culeele sunt de tip masiv, fundate indirect în stratul de bază. Piloții forați de diametru mare Ø1500 mm au lungimi de 15 m câte 6 bucăți fiecare culee. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și guri de scurgere prevăzute cu tuburi prelungitoare. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Pe panta sfertului de con din fața culeilor s-au amenajat scări de acces. Exterior lisei de parapet au fost prevăzute spații speciale destinate pozării utilităților formate din tuburi din PVC cu diametrul de 100 mm. Pod peste Canal de Irigații CA Bărboși, km 5+735 Podul are 33 m lungime, este amplasat în plan pe o curbă cu raza de 2000 m, panta transversală este unică de 2,50%, traversarea canalului fiind oblică la 25°, rezultând o lungime a deschiderii de 33 m. Podul are o deschidere cu suprastructură alcatuită din 10 grinzi prefabricate lungimea totală (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor) fiind de 46,00 m. Ca schemă statică podul este cadru de beton armat. Lățimea totală a podului este de 11,30 m, parte carosabilă de 7,80 m, două trotuare de 1,50 m și 2 x 0,25 m lisele de parapet. Grinzile sunt solidarizate cu placa de suprabetonare și de infrastructură. Culeele sunt de tip masiv fundate indirect în stratul de bază. Piloții forați de diametru mare Ø1500 mm au lungimi de 40 m, câte 6 bucăți pentru fiecare infrastructură. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Racordarea cu terasamentele se face prin sferturile de con pereate. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere prevăzute cu tuburi prelungitoare. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Exterior lisei de parapet au fost prevăzute spații speciale destinate pozării utilităților formate din tuburi din PVC cu diametrul de 100 mm. Pod de descarcare peste Valea Rusca Mare, km 6+038 Podul are 260 m lungime, este o grindă continuă cu 4 deschideri de 40 m + 3x60 m + 40 m având lungimea totală de 280,60 m (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor). Podul este amplasat în plan pe o curbă cu raza de 2000 m, panta transversală unică fiind de 2,50%. Suprastructura podului este de tip mixt, cu structura de rezistență alcatuită din 3 grinzi metalice cu inima plină și platelaj din beton armat, soluție mixtă oțel-beton. Lățimea părții carosabile a podului este de 7,80 m, cu două trotuare de 1,50 m, lățimea liselor de parapet de 2 x 0,25 m rezultând o lățime totală de 11,30 m. Trotuarele au fost prevăzute pentru acces la lucrările de întreținere și reparații. Suprastructura este pozată pe aparate de reazem din neopren armat cu izolatori și opritori seismici. Culeele sunt de tip lamelar fundate indirect în stratul de bază. Pilele sunt realizate din beton armat, fundate indirect în stratul de bază. Piloții forați de diametru mare Ø1500 mm au lungimi de 25 m, câte 6 bucăți pentru fiecare infrastructură. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Racordarea cu terasamentele se face prin sferturi de con pereate. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere prevăzute cu tuburi prelungitoare. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Vor fi prevăzute casiuri pentru scurgerea apelor pluviale și scări pietonale de acces. Exterior lisei de parapet au fost prevăzute spații speciale destinate pozării utilităților formate din tuburi din PVC cu diametrul de 100 mm. Pod de Descărcare Valea Coada Malinei, km 11+430 Podul este amplasat în plan în aliniament, panta transversală fiind profil „acoperiș” de 2,50%, traversarea canalului fiind oblică la 40°, rezultând o lungime a deschiderii de 30 m. Podul are o deschidere cu suprastructura alcatuită din 10 grinzi prefabricate, lungimea totală (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor) fiind de 41,00 m. Ca schema statică podul este cadru de beton armat. Lățimea totală a podului este de 11.30 m, parte carosabilă de 7,80 m, două trotuare de 1,50 m și 2 x 0,25 m lisele de parapet. Culeele sunt de tip masiv fundate indirect in stratul de bază. Piloții forați de diametru mare Ø1500 mm au lungimi de 36 m, câte 6 bucăți pentru fiecare culee. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Racordarea cu terasamentele se face prin intermediul sferturilor de con pereate cu taluze. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere prevăzute cu tuburi prelungitoare. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Exterior lisei de parapet au fost prevăzute spații speciale destinate pozării utilităților formate din tuburi din PVC cu diametrul de 100mm. Pod de Descărcare Valea Trei Fântâni, km 13+545 Podul are o deschidere cu suprastructura alcatuită din 10 grinzi prefabricate, lungimea totală (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor) fiind de 46,00 m. Ca schema statică podul este cadru de beton armat. Lățimea totală a podului este de 11,30 m, parte carosabilă de 7,80 m, două trotuare de 1,50 m și 2 x 0,25 m lisele de parapet. Culeele sunt de tip masiv fundate indirect în stratul de bază. Piloții forați de diametru mare Ø1500 mm au lungimi de 18 m, câte 6 bucăți pentru fiecare culee. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Pe panta sfertului de con din fața culeilor s-au amenajat scări de acces. Pod peste Valea Budurului, km 17+297 Podul este amplasat în plan în curbă cu raza de 4000 m, panta transversală fiind profil „acoperiș” de 2,50%, traversarea canalului fiind oblică la 60°, rezultând o lungime a deschiderii de 30 m, cu devierea locală a drumului agricol pe sub podul proiectat. Podul are o deschidere cu suprastructura alcatuită din 10 grinzi prefabricate, lungimea totală (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor) fiind de 41,00 m. Ca schemă statică podul este cadru de beton armat. Lățimea totală a podului este de 11.30 m, parte carosabilă de 7,80 m, două trotuare de 1,50 m şi 2 x 0,25 m lisele de parapet. Culeele sunt de tip masiv, fundate indirect în stratul de bază. Piloții forați de diametru mare Ø1500 mm au lungimi de 40 m, câte 6 bucăți pentru fiecare culee. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Racordarea cu terasamentele se face prin sferturi de con pereate. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere prevăzute cu tuburi prelungitoare. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Exterior lisei de parapet au fost prevăzute spații speciale destinate pozării utilităților formate din tuburi din PVC cu diametrul de 100 mm. Pod de Descărcare peste Valea Sultanului, km 18+601 Podul are o deschidere cu suprastructura alcatuită din 10 grinzi prefabricate, lungimea totală (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor) fiind de 50,00 m. Ca schemă statică podul este cadru de beton armat. Lățimea totală a podului este de 11.30 m, parte carosabilă de 7,80 m, două trotuare de 1,50 m și 2 x 0,25 m lisele de parapet. Culeele sunt de tip masiv, fundate indirect în stratul de bază. Piloții forați de diametru mare Ø1500 mm au lungimi de 20 m, câte 6 bucăți pentru fiecare culee. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Pe panta sfertului de con din fața culeilor s-au amenajat scări de acces. Pod peste Canal de Desecare CCE2, km 22+730 Podul are 140 m lungime. Canalul are o lățime de circa 31 m având pe de o parte și pe cealaltă parte, drumuri de acces agricole pentru care a fost asigurat un gabarit de 5,00 m. Suprastructura este o grindă continuă cu 3 deschideri de 40 m + 60 m + 40 m având lungimea totală de 156,30 m (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor). Podul este amplasat în plan în aliniament, panta transversală de tip acoperiș fiind de 2,50%. Suprastructura podului este de tip mixt, cu structura de rezistență alcatuită din 3 grinzi metalice cu inima plină și platelaj din beton armat, cu care conlucrează, soluție mixtă oțel-beton. Lățimea parții carosabile a podului este de 7,80 m, cu două trotuare de 1,50 m (lățime utilă 1,00 m), la care se adaugă lățimea liselor de parapet de 2x0,25 m rezultând o lățime totală de 11,30 m, pentru două benzi de circulație. Aparatele de reazem sunt din neopren armat cu izolatori și opritori seismici. Culeele sunt de tip lamelar fundate indirect în stratul de bază. Pilele sunt realizate din beton armat, fundate indirect în stratul de bază. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Racordarea cu terasamentele se face prin sferturi de con pereate. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere prevăzute cu tuburi prelungitoare. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Vor fi prevazute casiuri pentru scurgerea apelor pluviale și scări pietonale de acces. Exterior lisei de parapet au fost prevăzute spații speciale destinate pozării utilităților formate din tuburi din PVC cu diametrul de 100 mm. Pod peste Canal de Desecare CCE5, km 24+714 Podul are o deschidere cu suprastructura alcatuită din 10 grinzi, lungimea totală (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor) fiind de 44,00 m. Ca schemă statică podul este cadru de beton armat. Lățimea totală a podului este de 11,30 m, parte carosabilă de 7,80 m, două trotuare de 1,50 m și 2 x 0,25 m lisele de parapet. Culeele sunt de tip masiv fundate indirect în stratul de de bază. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin intermediul gurilor de scurgere. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Pod peste Canal, km 25+920 Podul are o deschidere cu suprastructura alcatuită din 10 grinzi, lungimea totală (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor) fiind de 46,00 m. Ca schemă statică podul este cadru de beton armat. Lățimea totală a podului este de 11.30 m, parte carosabilă de 7,80 m, două trotuare de 1,50 m și 2 x 0,25 m lisele de parapet. Culeele sunt de tip fundate indirect în stratul de de bază. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Pod peste Canal de Desecare CCC, km 26+790 Pentru traversarea Canalului de Desecare CCC la km 26+790 s-a proiectat un pod cu 3 deschideri: 23,40 m + 36,00 m + 23,40 m cu lungimea suprastructurii de 82,80 m și lungime totală de 96,90 m. Canalul are o lățime de circa 27 m pe oblic cu un drum de acces agricol pentru care a fost asigurat un gabarit de 5,00 m. Ca schemă statică podul este grindă continuă cu trei deschideri. Lățimea parții carosabile a podului este de 7,80 m, cu două trotuare de 1,50 m (lățime utilă 1,00 m), la care se adaugă lățimea liselor de parapet de 2 x 0.25 m rezultând o lățime totală de 11,30 m, pentru două benzi de circulație. Suprastructura alcatuită din 10 grinzi cu corzi prefabricate aderente solidarizate cu placa de suprabetonare și antretoaze la capete. Culeele sunt de tip masiv din beton armat, fundate indirect în stratul de bază. Pilele au elevații lamelare din beton armat prevăzute cu riglă la partea superioară, fundate indirect în stratul de bază prin intermediul piloților forați de diametru mare. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Scurgerea apelor de pe pasaj se va realiza pe la capetele acestuia și prin guri de scurgere. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Pod peste Canal, km 27+532 Podul are o deschidere cu suprastructura alcatuită din 10 grinzi prefabricate cu corzi aderente, lungimea totală (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor) fiind de 30,50 m. Ca schemă statică podul este cadru de beton armat. Lățimea totală a podului este de 11,30 m, parte carosabilă de 7,80 m, două trotuare de 1,50 m și 2 x 0,25 m lisele de parapet. Culeele sunt de tip masiv cu o grosime a elevațiilor de 1,50 m, fundate indirect în stratul de bază. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Pod peste Canal de Desecare CCC, km 27+740 Podul are 3 deschideri de 23,40 m+36,00 m+23,40 m cu lungimea suprastructurii de 82,80 m și lungime totală de 97,10 m. Canalul are o lățime de circa 28 m pe oblic cu un drum de acces agricol pentru care a fost asigurat un gabarit de 5,00 m. Ca schemă statică podul este grindă continuă cu trei deschideri. Lățimea părții carosabile a podului este de 7,80 m, cu două trotuare de 1.50 m la care se adaugă lățimea liselor de parapet de 2 x 0,25 m rezultând o lățime totală de 11,30 m. Suprastructura este alcatuită din 10 grinzi cu corzi prefabricate solidarizate cu placa de suprabetonare și antretoaze la capete. Culeele sunt de tip masiv din beton armat, fundate indirect în stratul de bază. Pilele au elevații lamelare din beton armat prevăzute cu riglă la partea superioară, fundate indirect în stratul de bază prin intermediul piloților forați de diametru mare. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza direct pe la capetele acestuia și prin gurile de scurgere. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Pod peste Canal, km 28+184 Podul are o deschidere cu suprastructură alcatuită din 10 grinzi prefabricate, lungimea totală (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor) fiind de 36,00 m. Ca schema statică podul este cadru de beton armat. Lățimea totală a podului este de 11,30 m, parte carosabilă de 7,80 m, două trotuare de 1,50 m și 2 x 0,25 m lisele de parapet. Grinzile sunt solidarizate cu placa de suprabetonare și infrastructură. Culeele sunt de tip masiv fundate indirect în stratul de bază. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Pod peste Canal, km 28+730 Podul are o deschidere cu suprastructura alcatuită din 10 grinzi prefabricate, lungimea totală (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor) fiind de 44,00 m. Ca schemă statică podul este cadru de beton armat. Lățimea totală a podului este de 11,30 m, parte carosabilă de 7,80 m, două trotuare de 1,50 m și 2 x 0,25 m lisele de parapet. Culeele sunt de tip masiv fundate indirect în stratul de bază. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Pod peste Canal de Desecare CE35, km 29+322 Podul are o deschidere cu suprastructură alcatuită din 10 grinzi prefabricate cu corzi aderente, lungimea totală (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor) fiind de 44,00 m. Ca schemă statică podul este cadru de beton armat. Lățimea totală a podului este de 11,30 m, parte carosabilă de 7,80 m, două trotuare de 1,50 m și 2 x 0,25 m lisele de parapet. Grinzile sunt solidarizate cu placa de suprabetonare și infrastructură. Culeele sunt de tip masiv fundate indirect în stratul de bază. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Pod peste Canal de Irigație km 29+841 Podul are o deschidere cu suprastructură alcatuită din 10 grinzi prefabricate cu corzi aderente, lungimea totală (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor) fiind de 36,00 m. Ca schemă statică podul este cadru de beton armat. Lățimea totală a podului este de 11,30 m, parte carosabilă de 7,80 m, două trotuare de 1,50 m și 2 x 0,25 m lisele de parapet. Culeele sunt de tip masiv fundate indirect în stratul de baza. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Pod peste Canal de Desecare CCC, km 30+414 Traseul Variantei de Ocolire întâlnește la km 30+487 Canalul de Desecare CCC la un unghi de 62°, pentru care a fost proiectat un pod de 140 m lungime. Canalul are o lățime de circa 48 m pe oblic fiind prevăzut cu un drum de acces agricol pentru care a fost asigurat un gabarit de 5,00 m. Podul este o grindă continuă cu 3 deschideri de 40 m+60 m+40 m având lungimea totală de 156,60 m (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor). Suprastructura podului este de tip mixt, cu structura de rezistență alcatuită din 3 grinzi metalice cu inima plină și platelaj din beton armat, cu care conlucrează, soluție mixtă oțel-beton. Lățimea părții carosabile a podului este de 7,80 m și două trotuare de 1,50 m, la care se adaugă lățimea liselor de parapet de 2 x 0,25 m rezultând astfel o lățime totală de 11,30 m. Suprastructura este pozată pe aparate de reazem din neopren armat cu izolatori și opritori seismici. Culeele sunt de tip lamelar fundate indirect în stratul de bază. Pilele sunt realizate din beton armat, fundate indirect în stratul de baza. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Racordarea cu terasamentele se face prin sferturi de con pereate. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere prevăzute cu tuburi prelungitoare. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Vor fi prevăzute casiuri pentru scurgerea apelor pluviale și scări pietonale de acces. Exterior lisei de parapet au fost prevăzute spații speciale destinate pozării utilităților formate din tuburi din PVC cu diametrul de 100 mm. Pod peste Canal, km 31+500 Podul are o deschidere cu suprastructura alcatuită din 10 grinzi prefabricate cu corzi aderente, lungimea totală (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor) fiind de 44,00 m. Ca schemă statică podul este cadru de beton armat. Lățimea totală a podului este de 11,30 m, parte carosabilă de 7,80 m, două trotuare de 1,50 m și 2 x 0,25 m lisele de parapet. Culeele sunt de tip masiv fundate indirect în stratul de baza. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Pod peste Braţul Ghimia, km 31+817 Traseul variantei de ocolire întâlnește la km 31+890 Brațul Ghimia sub un unghi de 81°, pentru care a fost proiectat un pod de 140 m lungime. Canalul area o lățime de circa 35,40 m pe oblic și pe de o parte și pe cealaltă parte drumuri de acces agricole pentru care au fost asigurate un gabarit de 5,00 m. Suprastructura podului este o grindă continuă cu 3 deschideri de 40 m+60 m+40 m având lungimea totală de 156,60 m (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor). Suprastructura podului este de tip mixt, cu structura de rezistență alcatuită din 3 grinzi metalice cu inima plină și platelaj din beton armat, cu care conlucrează, soluție mixtă oțel-beton. Lățimea părții carosabile a podului este de 7,80 m, cu două trotuare de 1,50 m, la care se adaugă lățimea liselor de parapet de 2 x 0,25 m rezultând o lățime totală de 11.30 m. Suprastructura este pozată pe aparate de reazem din neopren armat cu izolatori și opritori seismici. Culeele sunt de tip lamelar fundate indirect în stratul de bază. Pilele sunt realizate din beton armat, fundate indirect în stratul de bază. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Racordarea cu terasamentele se face prin sferturi de con pereate. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere prevăzute cu tuburi prelungitoare. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Vor fi prevăzute casiuri pentru scurgerea apelor pluviale și scări pietonale de acces. Exterior lisei de parapet au fost prevăzute spații speciale destinate pozării utilităților formate din tuburi din PVC cu diametrul de 100 mm. Pod peste Canal, km 32+822 Podul are o deschidere cu suprastructura alcatuită din 10 grinzi prefabricate cu corzi aderente, lungimea totală (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor) fiind de 42,00 m. Ca schemă statică podul este cadru de beton armat. Lățimea totală a podului este de 11.30 m, parte carosabilă de 7,80 m, două trotuare de 1,50 m și 2 x 0,25 m lisele de parapet. Culeele sunt de tip masiv fundate indirect în stratul de bază. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6.00 m. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Pod peste Canal de Desecare CE40 - Breteaua B, km 33+258 Traseul variantei de ocolire întâlnește la km 33+258 pe breteaua de acces Giurgiulești – Brăila, Canalul de Desecare CE40 sub un unghi de 27°, pentru care a fost proiectat un pod de 140 m lungime. Canalul are o lățime de circa 26 m la partea superioară, pe ambele maluri având drumuri de acces agricole pentru care au fost asigurate gabarit de 5,00 m. Suprastructura podului este o grindă continuă cu 3 deschideri de 40 m+60 m+40 m având lungimea totală de 157,30 m (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor). Suprastructura podului este de tip mixt, cu structura de rezistență alcătuită din 3 grinzi metalice cu inimă plină și platelaj din beton armat, cu care conlucrează, soluție mixtă oțel-beton. Conlucrarea grinzilor metalice cu placa de beton se face la nivelul tălpii superioare prin intermediul unor conectori de tip rigid. Lățimea părții carosabile a podului este de 7,80 m, cu două trotuare de 1,50 m, la care se adaugă lățimea liselor de parapet de 2 x 0,25 m rezultând o lățime totală de 11,30 m. Suprastructura este pozată pe aparate de reazem din neopren armat cu izolatori și opritori seismici. Culeele sunt de tip lamelar fundate indirect în stratul de bază. Pilele sunt realizate din beton armat, fundate indirect în stratul de bază. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Racordarea cu terasamentele se face prin intermediul sferturilor de con pereate cu taluze de 2:3 şi 1:1. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere prevăzute cu tuburi prelungitoare. La capetele podului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Vor fi prevăzute casiuri pentru scurgerea apelor pluviale, și scări pietonale de acces. Exterior lisei de parapet au fost prevăzute spații speciale destinate pozării utilităților formate din tuburi din PVC cu diametrul de 100 mm. Pod peste Canal de Desecare CE40 - Breteaua A, km 0+490 Traseul variantei de ocolire întâlnește la km 0+531 pe breteaua de acces Brăila – Galați, Canalul de Desecare CE40 sub un unghi de 29°, pentru care a fost proiectat un pod de 140 m lungime. Canalul are o lățime de circa 26 m la partea superioară, pe ambele maluri având drumuri de acces agricole pentru care au fost asigurate gabaritul de 5,00 m. Suprastructura podului este o grindă continuă cu 3 deschideri de 40 m + 60 m + 40 m având lungimea totală de 156,30 m (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor). Suprastructura podului este de tip mixt, cu structura de rezistență alcătuită din 3 grinzi metalice cu inimă plină și platelaj din beton armat, cu care conlucrează, soluție mixtă oțel-beton. Lățimea părții carosabile a podului este de 7,80 m, cu două trotuare de 1,50 m, la care se adaugă lățimea liselor de parapet de 2 x 0,25 m rezultând o lățime totală de 11,30 m. Suprastructura este pozată pe aparate de reazem din neopren armat cu izolatori și opritori seismici. Culeele sunt de tip lamelar, fundate indirect în stratul de bază. Pilele sunt realizate din beton armat, fundate indirect în stratul de bază. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Racordarea cu terasamentele se face prin sferturi de con pereate. Scurgerea apelor de pe pod se va realiza pe la capetele podului și prin guri de scurgere prevăzute cu tuburi prelungitoare. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pod. Vor fi prevăzute casiuri pentru scurgerea apelor pluviale și scări pietonale de acces. Exterior lisei de parapet au fost prevăzute spații speciale destinate pozării utilităților formate din tuburi din PVC cu diametrul de 100mm. PASAJE PESTE ALTE CĂI RUTIERE ȘI PESTE CF – 4 buc 1. Viaductul Traian (Pasaj peste CF Tecuci – Galaţi, Pasaj peste DN 25 și Pod peste pârâul Barladel), km 1+240 La nodul Traian s-a proiectat un viaduct de 457,80 m lungime și două rampe de acces de 200 m fiecare. Traversarea liniei CF se face sub un unghi de 81°, gabaritul asigurat pe verticală este de 11,64 m, iar gabaritul pe orizonatală este de 15,00 m. Gabaritul pe verticală prevăzut pentru traversarea DN25 este de 5,40 m. Viaductul Traian asigură o parte carosabilă de 4 benzi de circulație, iar dupa traversarea liniei de cale ferată se desprind bretele de acces C (coborare Giurgiulești - Tecuci) și D (urcare Galați - Giurgiulești), iar pentru traversarea DN25 Tecuci–Galați, Viaductul Traian asigură 2 benzi de circulație. Lungimea suprastructurii Viaductului Traian este de 440 m alcatuită din 8 deschideri 40 m + 5 x 60 m + 67 m + 33 m, iar lungimea totală a viaductului este de 457,80 m (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor). Pe zonele bretelelor de acces suprastructura este formată din 5 deschideri de 40 m + 2 x 60 m + 40 m însumând o lungime totală de 209,30 m (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor). Din punct de vedere al schemei statice, viaductul Traian este format din grinzi continui, traversează pârâul Barladel la un unghi de 90°, albia în acestă zona fiind deviată pe un alt traseu și perpendicular DN 25 Tecuci – Galați și la un unghi de 82° linia CF 704 Tecuci – Galaţi, dublă electrificată. Suprastructura viaductului Traian este de tip mixt, cu structura de rezistență alcătuită din grinzi metalice cu inimă plina și platelaj din beton armat, cu care conlucrează, soluție mixtă oțel-beton. Pe zona de 2 benzi de circulație, pe 5 deschideri, lățimea suprastructurii este de 11,30 m, din care: 7,80 m parte carosabilă, două trotuare de 1,50 m și lățimea liselor de parapet de 2 x 0,25 m. Pe acestă zonă, suprastructura este formată din trei grinzi metalice cu inimă plină, prevăzute cu antretoaze, contravântuiri, ridigizări orizontale și verticale. Pentru asigurarea bretelelor de urcare și coborâre ale nodului rutier Traian, lățimea viaductului se mărește înainte de traversarea peste linia CF, suplimentar cu încă două benzi, rezultând o lățime de 14,80 m a părții carosabile. Pe zona de 4 benzi de circulație, pe 3 deschideri, lățimea suprastructurii este de 18,30 m care este formată din 4 x 3,50 m parte carosabilă, efect de bordură 2 x 0,40 m, două trotuare de 1,50 m, lățimea liselor de parapet de 2 x 0,25 m. Pe acestă zonă suprastructura este formată din cinci grinzi metalice cu inimă plină, prevazute cu antretoaze, contravântuiri, ridigizări orizontale și verticale. Bretelele de acces asigură o lățime de 9,00 m care este formată din 5,50 m parte carosabilă, două trotuare de 1,50 m și lățimea liselor de parapet de 2 x 0,25 m. Traseul bretelelor de acces este format din două curbe cu raza de 60,00 m și un aliniament, cu racordare la DN25. Tablierul metalic este format din două grinzi metalice cu inimă plină, prevăzute cu antretoaze, contravântuiri, ridigizări orizontale și verticale. Suprastructura este pozată pe aparate de reazem din neopren armat cu izolatori și opritori seismici. Culeele sunt de tip lamelar fundate indirect în stratul de bază. În zona viaductului cu două benzi de circulație, dar și cu 4 benzi de circulație pilele sunt realizate din beton armat, fundate indirect în stratul de bază. Piloții forați de diametru mare Ø1500 mm au lungimi de 20 m, 35 m şi 40 m câte 4 bucăți pentru zonele de bretele de acces, 6 bucăți pe zona de 2 benzi de circulație și 10 bucăți pe zona de 4 benzi de circulație. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu lungimea de 6 m. Racordarea cu terasamentele se face prin sferturi de con pereate. Scurgerea apelor de pe viaduct se va realiza pe la capete și prin guri de scurgere prevăzute cu tuburi prelungitoare. La capetele viaductului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri, în afara zonei de siguranță CF. Se vor amenaja scări pentru accesul sub viaduct. Exterior lisei de parapet au fost prevăzute spații speciale destinate pozării utilităților formate din tuburi din PVC cu diametrul de 100 mm. Soluția propusă înlocuiește montarea acestor tuburi de PVC înglobat în trotuare. S-a prevăzut montarea stâlpilor de iluminat în zona nodului rutier. 2. Viaduct peste Valea Odobascu, km 3+487 Viaductul are 140 m lungime, este o grindă continuă cu 3 deschideri de 40 m + 60 m + 40 m, cu lungimea totală de 156.30 m (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor). Suprastructura viaductului este de tip mixt, cu structura de rezistenta alcatuită din 3 grinzi metalice cu inimă plină și platelaj din beton armat, cu care conlucrează, soluție mixtă oțel-beton. Lățimea părții carosabile a viaductului este de 7,80 m, cu două trotuare de 1,50 m, lățimea liselor de parapet de 2 x 0,25 m rezultând o lățime totală de 11,30 m. Suprastructura este pozată pe aparate de reazem din neopren armat cu izolatori și opritori seismici. Culeele sunt de tip lamelar, fundate indirect în stratul de bază. Pilele sunt realizate din beton armat, fundate indirect în stratul de bază. Piloții forați de diametru mare Ø1500 mm au lungimi de 25 m, câte 6 bucăți pentru fiecare infrastructură. Racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6,00 m. Racordarea cu terasamentele se face prin sferturi de con pereate. Scurgerea apelor de pe viaduct se va realiza pe la capete si prin gurile de scurgere prevăzute cu tuburi prelungitoare. Se vor amenaja scări pentru accesul sub viaduct. Vor fi prevăzute casiuri pentru scurgerea apelor pluviale și scări pietonale de acces. Exterior lisei de parapet au fost prevăzute spații speciale destinate pozării utilităților formate din tuburi din PVC cu diametrul de 100mm. 3. Viaduct peste Balta Malina, km 9+874 Viaductul are lungimea totala de 610,40 m (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor), este alcătuit din viaductul principal cu deschideri de 50 m + 3 x 70 m + 50 m și viaducte de acces la viaductul principal cu deschideri de 4 x 40 m pentru viaductul de acces Brăila şi 3 x 40 m pentru viaductul de acces Giurgiulești. Realizarea viaductului principal în schema statică cadru cu stâlpi înclinați și grindă continuă casetată din beton armat precomprimat cu 5 deschideri: 50 m + 3 x 70 m + 50 m, presupune executarea infrastructurilor, montarea cofrajelor (cu zone curbe) și executarea tablierului în consolă. Viaductele de acces au schema statică alcatuită din grindă continuă casetată din beton armat precomprimat. Viaductul va asigura: Parte carosabilă m 2 x 3,50 = 7,00 Efect de bordură m 2 x 0,40 = 0,80 Trotuar m 2 x 1,50 = 3,00 Lisă trotuar - parapet de tip foarte greu m 2 x 0,25 = 0,50 Total lăţime secţiune transversală m 11,30 Culeile sunt masive, din beton armat, fundate indirect. Pilele viaductului principal au elevațiile lamelare, din beton armat, iar în sens longitudinal formează cadre cu stâlpi înclinați în formă de „V”, sunt fundate indirect prin intermediul piloților forați cu Ø1500 mm. Pilele viaductelor de acces au elevațiile lamelare, din beton armat, fundate indirect prin intermediul piloților forați cu Ø1500 mm. Plăcile de racordare cu terasamentul au lungimea de 6 m. Aparatele de reazem sunt din neopren armat cu izolatori și opritori seismici. Racordarea cu terasamentele se face prin intermediul sferturilor de con pereate. Scurgerea apelor de pe viaduct se va realiza pe la capete și prin guri de scurgere prevăzute cu tuburi prelungitoare. La capetele viaductului, apele provenite din ploi se vor evacua prin intermediul unor casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub viaduct. Pentru devierea rafalelor de vânt se propun montarea unor sisteme de deflectare. Exterior lisei de parapet au fost prevăzute spații speciale destinate pozării utilităților formate din tuburi din PVC cu diametrul de 100 mm. S-a prevăzut montarea stâlpilor de iluminat stradal pe toată lungimea viaductului. 4. Viaductul Brateș (Pasaj peste CF Barlad – Galați și Pod peste râul Chineja), km 20+930 Viaductul Brateș realizează coborârea în lunca Brateșului pe o pantă longitudinală de 3.5% de la cota aproximativ 65 a intersecției giratorii proiectate pe DN26. Lungimea suprastructurii de 1390 m cu lungime totală de 1404,80 m (inclusiv zidurile întoarse ale culeilor). Viaductul Brateș traversează la un unghi de 84˚ Linia CF 703 Bârlad-Galați, simplă neelectrificată. Gabaritul asigurat pe verticală este de 33 m. Gabaritul pe orizonatală dintre elevația cea mai apropiată și axul liniei CF este de 31,80 m. De asemenea Viaductul Brateș traversează canalul de evacuare Chineja, digul de apărare Chineja și canalul magistral de irigații prin deschiderea principală a viaductului de 150 m. Viaductul Brateș este alcătuit din viaductul principal cu 5 deschideri: 60 m + 100 m + 150 m + 100 m + 60 m și viaducte de acces, 3 deschideri de 40 + 2 x 60 m pentru viaductul de acces dinspre Brăila și 13 deschideri de 12 x 60 m + 40 m pentru viaductul de acces dinspre Giurgiulești. Din punct de vedere al schemei statice, structura Viaductului Brateș este formată din cadru pentru viaductul principal și grindă continuă pentru viaductele de acces. Lungimea suprastructurii pentru podul principal este de 469 m, 159,50 m pentru viaductul de acces Brăila și 758,50 m pentru viaductul de acces Giurgiulești. Pentru podul principal din cadrul Viaductului Brateș, s-a adoptat soluţia cu suprastructură din beton armat precomprimat executat în consolă, cu secțiune variabilă. Secțiunea transversală a podului principal este formată dintr-o casetă din beton precomprimat. Viaductele de acces au schema statică alcatuită din grindă continuă casetată din beton armat precomprimat. Viaductul va asigura circulația autovehiculelor pe câte o bandă pe sens, geometria secţiunii asigurând în secţiune curentă următoarele valori pentru cele două direcții de mers: Carosabil m 2 x 3,50 = 7,00 Efect de bordură m 2 x 0,40 = 0,80 Trotuar m 2 x 1,50 = 3,00 Lisă trotuar - parapet de tip foarte greu m 2 x 0,25 = 0,50 Total lăţime secţiune transversală m 11,30 Caseta din beton armat se va realiza din elemente prefabricate din beton armat care ulterior se vor monolitiza și precomprima longitudinal prin intermediul cablelor de otel. Aparatele de reazem sunt din neopren armat cu izolatori și opritori seismici. Infrastructurile viaductului sunt realizate din beton armat, fundate indirect prin intermediul piloților forați cu diametrul mare. Trecerea de pe suprastructura pe terasament se face prin plăcile de racordare din beton armat cu lungimea de 6 m. Racordarea cu terasamentele se face prin sferturi de con pereate. Scurgerea apelor de pe viaduct se va realiza pe la capetele și prin guri de scurgere prevăzute cu tuburi prelungitoare. La capetele viaductului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub viaduct. Pentru devierea rafelelor de vânt se propun montarea unor sisteme de deflectare. Exterior lisei de parapet au fost prevăzute spații speciale destinate pozării utilităților formate din tuburi din PVC cu diametrul de 100 mm. S-a prevăzut montarea stâlpilor de iluminat pe toată lungimea viaductului. PASAJE DN/DJ/DC/DE PESTE DRUMUL PROIECTAT – 2 buc 1. Pasaje pe DN26 Murgeni - Oancea – Galați, km 19+932 și km 20+012 Pasajul este amplasat în aliniament, cu pantă unică a secțiunii transversale de 2,5%. Ca schemă statică pasajul este cadru cu stâlpi înclinați. Pasajul are 3 deschideri de 19,70 m + 42,00 m + 19,70 m cu lungimea suprastructurii de 81,40 m. Lățimea totală a pasajului este de 11,50 m, din care: parte carosabilă de 7,80 m, două trotuare de 1,50 m şi 2 x 0,35 m lisele de parapet. Suprastructura pasajului este formată dintr-o dală de beton armat precomprimat turnat monolit. Fundațiile sunt indirecte încastrate în stratul de bază. Piloții forați de diametru mare Ø1500 mm au lungimi de 20 m, câte 9 bucăți pentru fiecare infrastructură. La nivelul căii, racordarea cu sistemul rutier al rampelor se va realiza prin plăci de racordare cu terasamentele cu lungimea de 6 m. Scurgerea apelor de pe pasaj se va realiza pe la capetele acestuia și prin gurile de scurgere. La capetele pasajului, apele provenite din ploi se vor evacua prin casiuri. Se vor amenaja scări pentru accesul sub pasaj. Pe pasaj se prevede realizarea iluminatului stradal. Calea petru toate structurile ( poduri, pasaje, viaducte) va fi alcatuită din urmatoarele straturi: mixtură asfaltică MAS16 cu grosimea de 4 cm; beton asfaltic BAP 16 cu grosimea de 3 cm; protecția hidroizolației din mortar asfaltic BA8 – 3 cm; 1 cm membrană hidroizolantă. La toate structurile se prevede parapete metalic de tip foarte greu la marginea părţii carosabile și parapete metalic pietonali ancorați în lisa de parapet. DOTĂRI ALE DRUMULUI Parcări de scurtă durată Sunt prevăzute 2 spații pentru parcări, stânga – dreapta, la km 14+700, dotate cu: grup social–bufet; puț forat; stație de epurare mecano-biologică; stație pompe uzate; parcare autovehicole grele; parcare autoturisme; mese și băncuțe cu copertină; spații protecție; post TRAFO; separator produse petroliere; containere ecologice; parcare autobuze și camioane; peron stație autobuz; parcare motociclete; împrejmuire exterioară. INTERSECȚII LA NIVEL CU ALTE CĂI DE COMUNICAȚII 1.Sensul giratoriu Smârdan, la intersecția dintre V.O. Galați și DJ 251 Galați – Smârdan Din punctul de vedere al geometriei amenajării, inelul interior are o raza de 20 m, iar calea inelara are lățimea 7,00 m cu spații de siguranță laterale de 1,50 m şi 1,00 m. Lățimea căii de intrare în sensul giratoriu este de 4,00 m, iar cea de ieșire de 4,50 m. 2. Sensul giratoriu la racordarea cu DN2B - intersecția rutieră între V.O. cu DN 2B deviat Pentru amenajarea sensului giratoriu, prin care să se facă revenirea variantei de ocolire în drumul existent, trebuie ca traseul DN2B să fie deviat. Se amenajează pe noul traseu DN 2B cu cele 2 poduri peste canalul de desecare. Elementele geometrice ale sensului giratoriu sunt: inelul interior Raza = 20 m; inelul carosabil cu lățimea de 7 m; spațiul de siguranță la marginea interioară a părții carosabile de 1,50 m. RESTABILIRI LEGĂTURI RUTIERE: A fost prevazută restabilirea a 34 de drumuri de exploatare. LUCRĂRI HIDROTEHNICE Pe pârâul Bârladel s-a prevăzut devierea cursului pe o lungime de 1.800 m, încât să se poată asigura scurgerea debitului cu asigurarea de 2% şi realizarea Nodului Traian fără traversarea pârâului. Pe Valea Costi-Sultanului se prevede devierea albiei pe o lungime de 1.800 m. Albia nou creată va fi protejată cu geocelule înierbate pentru stabilitatea taluzelor. Lucrări de drenare Apele meteorice de pe platforma drumului, colectate de șanțuri și conduse către punctele de evacuare sunt trecute prin mici stații de tratare, curățate și evacuate în emisari. În situația în care în punctul de evacuare nu a existat emisar, s-au prevăzut puțuri absorbante constând dintr-un foraj vertical, în care se introduce un tub de PVC Sn4 DN 500 cu capătul inferior neopturat ce trebuie să ajungă într-un strat de sol permeabil. SIGURANȚA CIRCULAȚIEI Pentru asigurarea circulației, în lungul variantei de ocolire se prevăd următoarele lucrări: Parapete metalice zincate de tip semigreu la marginea acostamentelor, unde înălțimile de rambleu sunt de peste 3,00 m înălțime; Semnalizări prin: semne de avertizare; panouri indicatoare și portale; semne de informare; Marcaje orizontale în ax și marginal; Stâlpi de dirijare cu dispozitive reflectorizante. Mutări și protejări instalații Sunt prevăzute relocari ale: - rețelelor electrice de joasă și medie tensiune LEA 20 kV apartinând S.C F.D.E.E MUNTENIA NORD – S.D.E.E. GALAȚI; - rețelelor electrice de înaltă tensiune – 110 kv, 220 kv, 400 kv apartinând S.C TRANSELECTRICA S.A. (220 kV, 400 kV) și S.C F.D.E.E MUNTENIA NORD – S.D.E.E. GALAȚI (110 kV); - rețele distribuție gaze naturale apartinând DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L; - rețea transport gaze naturale aparținând TRANSGAZ Bacău; - rețea alimentare cu apă aparținând S.C. APA CANAL S.A. GALAȚI; - rețele telecomunicații aparținând: Romtelecom, Orange România, Blue Telecom, RCS & RDS. Sunt prevăzute rețele de utilități noi: - la parcarea de scurtă durată km 14+700: iluminat public, rețea alimentare cu apă, rețea de canalizare menajeră, rețea canalizare pluvială, rețele telecomunicații; - la intersecții rutiere: km 0+000, km 11+654, km 19+970, km 32+760 - iluminat public; - la poduri, pasaje, viaducte: km 1+240, km 3+487, km 6+038, km 9+874, km 20+930, km 22+730, km 30+414, km 31+817, km 33+258, km 33+258 - iluminat public. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate |

Secţiunea 3.

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

| 1. Impactul macroeconomic | Realizarea Variantei de ocolire are un impact favorabil, întrucât se vor realiza o serie de deziderate precum: descongestionarea traficului din orașe, eliminarea blocajelor de trafic la intrarea/ieşirea din localități și creșterea vitezei de deplasare (în afara localităților), contribuind astfel la reducerea timpului de transport și la creșterea siguranței; transferul traficului naţional și internațional în afara localităților, ceea ce conduce la reducerea impactului transportului asupra mediului; sporirea considerabilă a capacităţii de circulaţie; reducerea degradării şi a uzurii arterelor existente, datorită suprasolicitărilor cauzate de traficul greu; reducerea semnificativă a poluării mediului prin reducerea noxelor și zgomotului; realizarea legăturilor între reţelele de transport care atrag fluxuri de mărfuri. Realizarea obiectivului poate atrage și forța de muncă locală, în faza de implementare fiind estimate 250 locuri de muncă pe durata de 42 luni estimată pentru execuție. |
| --- | --- |
| 11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri | Acest proiect de hotărâre a Guvernului nu are impact în acest domeniu. |
| 21. Impactul asupra sarcinilor administrative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 22. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. Impactul social | Proiectul de hotărâre are ca scop implementarea unuia din proiectele de îmbunătăţire şi dezvoltare a infrastructurii de transporturi de interes naţional. |
| 4. Impactul asupra mediului | ANALIZA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A fost emis Acordul de mediu nr. 6/28.03.2014 de către APM Galați. Măsurile de diminuare a impactului asupra mediului sunt de tipul: măsuri de diminuare a impactului asupra apei în faza de execuție; măsuri de protecție a apelor în perioada de operare; măsuri de diminuare a impactului asupra aerului în faza de execuție; măsuri de protecție a aerului în perioada de operare; măsuri de protecție a biodiversității ariilor naturale protejate. În perioada de exploatare trecerile de o parte şi de cealălaltă a drumului a faunei (animale târâtoare sau vieţuitoare de talie mică) vor fi asigurate pe sub poduri şi prin podeţele proiectate și se vor prevedea marcaje de reducere a vitezei în zonele unde este posibilă traversarea animalelor salbatice. Sunt prevăzute următoarele: - Măsuri generale pentru protecția arealelor de interes comunitar adoptate în faza de proiectare; - Măsuri generale pentru protecția arealelor de interes comunitar adoptate în faza de execuție și operare; - Măsuri de diminuare a impactului asupra speciilor si habitatelor din ROSPA 0071 – Lunca Siretului Inferior; - Măsuri de diminuare a impactului asupra speciilor din ROSCI 0162 – Lunca Siretului Inferior; - Măsuri de diminuare a impactului asupra speciilor din ROSPA 0121 – Lacul Brateş. |
| 5. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 4.

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei –

| Indicatori | Anul curent |  | Următorii 4 ani | Media pe 5 ani |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Modificări ale veniturilor bugetare plus/minus, din care: a) bugetul de stat, din acesta: (i) impozit pe profit; (ii) impozit pe venit; b) bugetele locale: (i) impozit pe profit; c)bugetul asigurărilor sociale de stat: (i)contribuţii de asigurări. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) bugetul de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri si servicii; b) bugetele locale: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri şi servicii; c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal; (ii) bunuri şi servicii. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) bugetul de stat; b) bugetele locale. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 7.Alte informaţii | Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. |

Secţiunea 5.

Efectele proiectului de act  normativ asupra legislaţiei în vigoare

| 1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. | Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| 2.Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederilor comunitare | Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare | Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente | Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 6.

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

| 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate. | Proiectul prezentului act normativ a fost afişat pe site-ul Ministerului Transporturilor. |
| --- | --- |
| 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ | Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Documentaţia tehnico-economică elaborată pentru realizarea obiectivului “Varianta de ocolire Galați” a fost supusă spre aprobare și a fost avizată de autorităţile publice locale. |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile HG nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | Proiectul de act normativ a fost supus consultărilor comisiilor interministeriale. Documentaţia tehnico-economică elaborată pentru realizarea lucrării “Varianta de ocolire Galati”, supusă spre aprobare, a fost avizată de: - CTE CNADNR nr. 4464/ 03.04.2015; - CTE - Ministerul Transporturilor cu avizul nr. 32/41 din 06.07.2015; - Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe cu avizul nr. 27 din 22.07.2019 |
| 5. Informaţii privind avizarea de către a)Consiliul Legislativ b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c)Consiliul Economic şi Social d)Consiliul Concurenţei e)Curtea de Conturi | Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 6. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 7.

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

| 1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ | Proiectul prezentului act normativ a îndeplinit procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. |
| --- | --- |
| 2.Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Secţiunea 8.

Măsuri de implementare

| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest domeniu. |
| --- | --- |
| 2. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiții “Varianta de ocolire Galați”, județul Galați, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR

ALEXANDRU - RĂZVAN CUC

AVIZĂM FAVORABIL:

VICEPRIM - MINISTRU,

# MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

VASILE – DANIEL SUCIU

VICEPRIM  – MINISTRU, INTERIMAR

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI

| SECRETAR DE STAT | SECRETAR DE STAT |
| --- | --- |
| IONEL MINEA | OVIDIU MARCEL SÎRBU |

SECRETAR GENERAL

PETRE NEACȘA

DIRECȚIA AVIZARE

DIRECTOR

DANIELA DEUȘAN

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR

LAURA GÎRLĂ

DIRECȚIA GENERALĂ ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU TRANSPORT

DIRECTOR GENERAL

CĂTĂLIN COSTACHE

DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII, PROIECTE STRATEGICE ȘI MONITORIZARE PROIECTE

DIRECTOR GENERAL

MIHAELA MOCANU

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI MONITORIZARE

DIRECTOR

ELENA POPA

DIRECȚIA REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE

DIRECTOR

MIRELA CEBANU