ANEXĂ

Norme metodologice de identificare a vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule aflate în circulație, asupra cărora există suspiciuni de depășire a maselor maxime admise, totală şi/sau pe axe

Art. 1. – (1) Identificarea vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule în circulație asupra cărora există suspiciuni de depășire a maselor maxime admise, totală şi/sau pe axe se realizează prin intermediul sistemelor automate de cântărire, denumite în continuare sistemul WIM (weigh in motion).

(2) Sistemele de cântărire prevăzute la alin. (1) sunt amplasate pe autostrăzi, precum și pe drumurile naționale încadrate ca drumuri internaţionale „E”, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. –  Verificarea prin cântărire a vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule în circulație asupra cărora există suspiciuni de depășire a maselor maxime admise, totală şi/sau pe axe se realizează de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 3. – În vederea îndeplinirii obiectivelor menţionate la art. 1, administratorii autostrăzilor și drumurilor naționale asigură inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier accesul la informaţiile furnizate de sistemul WIM.

Art. 4. – (1) Accesul inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier la informaţiile furnizate de sistemul WIM se realizează prin intermediul unor echipamente Acces Point tip Wi-Fi, care asigură transmiterea informaţiilor de la sistemul WIM către amplasamentul de control cel mai apropiat.

(2) Inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, li se atribuie câte un user şi o parolă pentru accesul la informaţiile furnizate de sistemul WIM, prin aplicația informatică aferentă acestuia.

Art. 5. –  (1) Sistemul WIM emite alerte în cazul în care detectează vehicule sau ansambluri de vehicule a căror masă totală și/sau pe axe depăşeşte valorile maxime admise prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Aplicația informatică aferentă sistemului WIM permite stabilirea valorilor menționate la alin. (1), de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în cadrul fiecărei acțiuni de control, în funcție de categoria vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule controlate.

(3) Alerta emisă de sistemul WIM conține informații privind masa totală și masele pe axe detectate și oferă o imagine a vehiculului sau ansamblului de vehicule, din care să poată fi identificat numărul de înmatriculare.

(4) Eroarea maximă permisă a sistemelor WIM este de maximum ± 10% pentru masa totală a vehiculelor sau a ansamblurilor de vehicule și de maximum ±15% pentru masele pe axe.

Art. 6. – (1) În cazul vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule asupra cărora există suspiciuni de depășire a maselor maxime admise, totală şi/sau pe axe, controlul prin cântărire, în vederea aplicării sancțiunilor contravenționale se efectuează cu sistemele automate de cântărire din dotarea inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

(2) Sistemele automate de cântărire din dotarea inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier se supun controlului metrologic legal, astfel încât să poată fi utilizate pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier pot desfășura acțiuni de verificare, cu instalațiile automate de cântărire din dotare și în locurile în care nu sunt instalate sisteme WIM, sau în locurile în care informațiile transmise de către sistemele WIM nu sunt accesibile.

(4) În lipsa sistemelor automate de cântărire, prevăzute la alin. (1) și (2), controlul vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule privind respectarea masei totale maxime admise se efectează conform documentelor puse la dispoziție de conducătorul auto. Masa pe axe nu se stabilește din documente.